## Slide 1: 实验五 单周期MIPS CPU设计

## Slide 2: MIPS Instruction Set 简介
mips指令集有以下特点：
1)简单的load/store结构
2)易于流水线cpu设计
3)易于编译器开发
4)mips指令的寻址方式非常简单，每条指令的操作也非常简单

## Slide 3: MIPS Instruction Set
mips指令格式只有三种：
1)R类型 从寄存器堆中取出两个操作数，计算结果写回寄存器堆
2)I类型 用一个16位的立即数作为一个源操作数
3)J类型 用一个26位的立即数作为跳转的目标地址

## Slide 7: MIPS 数据通路
1.add instruction
2.load instruction
3.ori instruction
4.store instruction

## Slide 8: The Load Instruction
The Load Instruction（装入指令）
°lw rt, rs, imm16
• M[PC] (同加法指令)
• Addr ← R[rs] + SignExt(imm16)
计算数据地址 (立即数要进行符号扩展)
• R[rt] ← M[Addr]
从存储器中取出数据，装入到寄存器中
• PC ← PC + 4 (同加法指令)

## Slide 9: Structure of the Bayes classifier
3

## Slide 16: 数据通路和控制单元
数据路径对数据字进行操作，包含存储器、寄存器ALU、复用器等
控制单元从数据路径接受当前指令，并控制数据路径如何执行这条指令。具体的，控制单元产生复用器选择、寄存器使能、存储器写信号来控制数据路径的操作。

## Slide 17: 四个状态单元（部件）

## Slide 18: 异步读取模式
给定的部件中，我们假定假定,IR,Regfile, MEM均使用异步读取，即读取过程不受CLK控制，也即当A（addr）发生变化之后，新的数据在一定延迟之后会出现在RD上面
根据设计需要，可以设计受CLK控制的访问模式。

## Slide 19: 单周期设计--取指令

## Slide 20: 单周期设计—读regfile

## Slide 21: 单周期设计—立即数

## Slide 22: 单周期设计—计算存储地址
ALUControl，三位二进制，操作码

## Slide 23: 单周期设计—向regfile写入数据

## Slide 24: 单周期设计—更新PC

## Slide 25: 单周期设计—SW指令

## Slide 26: 单周期设计—R型指令

## Slide 27: 单周期设计—跳转指令

## Slide 28: 单周期控制

## Slide 29: 单周期设计—译码器
大部分控制信息来自于指令的Opcode字段，但是R型指令也使用funct字段决定ALU操作，可以如右图设计译码器:

## Slide 30: OR指令执行流程

## Slide 31: J指令

## Slide 32: Structure of the Bayes classifier

## Slide 33: 实验要求
设计CPU，完成以下程序代码的执行，其功能是起始数为3和3的斐波拉契数列的计算。只计算20个数。
.data
fibs: .word 0 : 20 # "array" of 20 words to contain fib values
size: .word 20 # size of "array"
temp: .word 3 3
.text
la $t0, fibs # load address of array
la $t5, size # load address of size variable
lw $t5, 0($t5) # load array size
la $t3, temp # load
lw $t3, 0($t3)
la $t4, temp
lw $t4, 4($t4)
sw $t3, 0($t0) # F[0] = $t3
sw $t4, 4($t0) # F[1] = $t4
addi $t1, $t5, -2 # Counter for loop, will execute (size-2) times
loop: lw $t3, 0($t0) # Get value from array F[n]
lw $t4, 4($t0) # Get value from array F[n+1]
add $t2, $t3, $t4 # $t2 = F[n] + F[n+1]
sw $t2, 8($t0) # Store F[n+2] = F[n] + F[n+1] in array
addi $t0, $t0, 4 # increment address of Fib. number source
addi $t1, $t1, -1 # decrement loop counter
bgtz $t1, loop # repeat if not finished yet.
out:
j out

## Slide 34: 段地址设定

## Slide 35: 初始化coe文件
需要例化两个mem，一个存放指令，一个存放数据,首地址均为0。

## Slide 36: 将mars编译后的代码导出

## Slide 37: 导出为16进制

## Slide 38: 导出的代码
20082000
200d2050
8dad0000
200b2054
8d6b0000
200c2054
8d8c0004
ad0b0000
ad0c0004
21a9fffe
8d0b0000
8d0c0004
016c5020
ad0a0008
21080004
2129ffff
1d20fff9
08000011
为了实现两个ram/rom的访问，需要将代码进行修改，使得代码访问的数据段的起始地址为0.
20080000
200d0050
8dad0000
200b0054
8d6b0000
200c0054
8d8c0004
ad0b0000
ad0c0004
21a9fffe
8d0b0000
8d0c0004
016c5020
ad0a0008
21080004
2129ffff
1d20fff9
08000011

## Slide 39: 实验所涉及到的指令
指令理解与分解请自行完成。
  addi
  add
  lw
  sw
  bgtz
  j

## Slide 40: 说明
本次实验要求设计为单周期CPU，基本思路是依据给定过的指令集（6条），设计核心的控制信号。依据前面给定的数据通路和控制单元信号进行设计。
注意现在涉及到两个ram，一个regfile，现在均要求是异步读，同步写。

## Slide 41: 实验检查
仿真查看数据ram 内容是否正确
检查仿真执行状态等
检查代码设计，代码是否独立完成

## Slide 42: 实验报告
在一周内提交实验报告
  文件名为：Lab5_学号.pdf