## Slide 1: 第2章 物理层
毛迪林 dlmao@fudan.edu.cn

## Slide 2: 主要内容
2.1 传输媒体：双绞线、同轴电缆、光纤、电力线、无线传输媒体
2.2 信道的最大数据速率
2.3 数字编码
2.4 数字调制
2.5 多路复用技术
2.6 接入网技术：HFC、电话网络、光纤到户、无线接入
热点讨论：4G技术

## Slide 3: 物理层
两个相邻的节点之间如何传递信息?
  传输媒体（Transmission Medium）:相邻节点间实际传送信息的物理载体
    传输媒体具有不同的带宽和抗干扰能力，限制了在其上传输的信息所能获得的最大数据速率
  传递的信息可能采用模拟（连续变化）或者数字（离散变化）形式来表示
  信息在传输媒体中以信号的形式来传输，信号也可以是模拟或者数字的
Notes: 给出了接下来的内容，首先是传输媒体，然后传输媒体的限制数据速率，接下来就是具体的信号编码方式。

## Slide 4: 传输媒体
物理信道常指从变换器输出到反变换器输入之间的部分，除了实际载体之外，还包括天线、滤波器以及功率放大器或者转发器等通信设备。
基于传输媒体上的信号在传播过程的方向性
  导向媒体：实际的物理线缆限制了信号传播的路径，包括双绞线、同轴电缆和光纤以及电力线等
  非导向媒体：信号通过空气、水等无形的载体进行传播，包括无线电通信、微波通信、红外通信、激光通信、卫星通信、水声通信
信源
变换器
传输媒体
反变换器
信宿
噪声
发送端
接收端
物理信道（channel）
信息（电信号表示）
(电磁波、光、声音）信号
信息

## Slide 5: 通信系统： 双工方式
单工(simplex)通信：系统只有一端可以发送，另一端只能接收
双工(duplex)通信：信道的两端都可以发送和接收
  全双工(full duplex)通信：任何时刻在两个方向上可以同时进行通信
  半双工(half duplex) 通信：在两个方向上都可以进行通信，但在任何给定时刻只能在一个方向上进行通信。
对应教材上的2.4 P59页

## Slide 6: 双绞线（Twisted Pair）
最常用的传输媒体（LAN连接、电话）
一根电缆常常包括多（4）对双绞线
综合布线系统中用于配线架之间干线连接的大对数电缆可能包括几十甚至上百对双绞线
双绞线减少相互间的干扰，单位距离上的旋绞次数越多，带宽越高
非屏蔽双绞线UTP：没有屏蔽，细、轻，容易安装，用于电话线和以太网连接
屏蔽双绞线STP：每对双绞线外（Shielded）以及所有双绞线外（Screened）都可能增加金属包层

## Slide 7: 双绞线：双绞线等级
等级 | 带宽(Hz) | 数据速率(bps) | 说明
Cat3 UTP | 16M | 10Mbps | 电话网/以太网
Cat5 UTP | 100M | 100M | 以太网
Cat5e UTP | 100M | 1000M | 以太网
Cat6 UTP | 250M | 10G | 
Cat6a UTP或FTP | 500M | 10G | 
Cat7/Cat7e S/STP | 600M/1000M | 10G | ISO11801 F类电缆

## Slide 8: 同轴电缆（coaxial cable）
从里到外依次为铜芯、绝缘材料、网状导体、塑料外皮
相比双绞线屏蔽更好，带宽更高（600M到3GHz甚至更高）速度更高，距离更远
基带电缆（50欧姆）：传输离散变化的数字信号，根据直径的不同可以分为粗缆和细缆
宽带电缆（75欧姆） ：传输连续变化的模拟信号，经常采用FDM方式来传输多路信号，在CATV中使用。
  早期以太网支持宽带同轴电缆选项，采用载带传输：虽然传输模拟信号，但是一路模拟信号占用了全部信道带宽
Notes: carrier band: 基带不适合远距离传输，这样变成模拟信号之后传输，即基带信号调制载波后,在信道上传输调制后的载波信号,这就是载带传输

## Slide 9: 光纤（Fiber）
光纤是一根很细的可传导光线的纤维媒体，由超纯硅、合成玻璃或者塑料制作而成，每根光纤（高折射率的纤丝core）都有自己的低折射率的包层（cladding），cladding用于增加全反射作用强度。
  光从核心入射到包层的角度大于临界角，在光纤内部传递的光会被包层反射过来，反射过去地沿“之”字形向前传播，
一根或者多根光纤通过一层绝缘材料被包裹在塑胶外套里面而构成光缆
光纤传送电信号的过程
中心加强件:承受拉伸负荷
Notes: core/cladding/jacket(塑料涂覆层）
光缆中心为中心加强件：承受拉伸负荷
防潮层
填料
铠装层：增强光缆机械强度

## Slide 10: 光纤类型和光纤的特点
根据给定角速度进入光纤的一束光（模）的情况分为：
  多模光纤： 直径较大 (62.5 微米)，LED作为光源，数据速率要低一些
  单模光纤： 直径较小(12.5微米)，采用激光作为光源，价格也更贵，损耗小，支持更长距离和更高数据速率
轻便，重量和容积小
化学性质稳定，耐腐蚀
大容量(THz)
低衰减
电磁隔离，不受外部影响，不辐射电磁场
连接不易，抽头分支困难

## Slide 11: 电力线通信PLC（Power Line Carrier）
通过电力线路进行话音或者数据传输。
  在发送时，采用合适的调制技术（如GMSK或OFDM）将要传输的数据进行调制转换成高频信号，采用耦合器将信号耦合到电力线上进行传输
  组建成本低、覆盖范围广，不需要重新建设。
  电力线传输容易受到周围环境和电力负荷变化的影响，不是非常稳定
  10kbps左右的低速PLC使用0到500kHz范围的频率，主要用于电力系统本身的调度、远程控制和测量
  高速PLC工作在低压电力线，采用的频率范围为1到30MHz，可以达到45Mbps甚至150Mbps的数据速率。
    可以用于家庭联网(Last-inch access, In-house Network)

## Slide 12: 无线媒体：无线电波段
波长（wavelength）为一个周期内信号传播（真空中光速C，电缆中大约光速的2/3）的距离。
频谱（spectrum）：频率范围，按波长划分被称为波段
波段 | 频段 | 频率范围 | 波长范围
长波 | 低频LF（Low Frequency） | 30kHz～300k Hz | 10km～1km
中波 | 中频MF（Medium Frequency） | 300k～3000k Hz | 1000m～100m
短波 | 高频HF（High Frequency） | 3M～30M Hz | 100m～10m
超短波 | 甚高频VHF（Very High Frequency） | 30M～300M Hz | 10m～1m
微波 | 超高频UHF（Ultra High Frequency） | 300M～3000M Hz | 100cm～10cm
 | 特高频SHF（Super High Frequency） | 3G～30G Hz | 10cm～1cm
 | 极高频EHF（Extremely High Frequency） | 30G～300GHz | 10mm～1mm

## Slide 13: 无线媒体的影响因素：无线信号的传输衰减
衰减(attenuation)指信号的强度随着其传输的距离增加而降低的现象。
  导向媒体中衰减一般是一个相对固定的值
  无线媒体更加容易受到噪声和多径传输而带来的干扰，从而使得信号的衰减更加难以描述。
无线信号本身的传输特性：信号在无线媒体传输时随着距离越远，接收到的信号的强度会越低。
  自由空间传播模型给出了在理想条件下两点间视线传播的信号衰减：其损耗与频率f（波长λ）和距离d有关。
Notes: impairment
距离越长，损耗越大， 频率越高，损耗越大

## Slide 14: 无线媒体的影响因素：多噪声和多径干扰
多噪声：影响两个无线节点间信号的视线传播而导致衰减和失真的因素
  信道本身固有的热噪声
  由于多个不同频率或者相同频率的信号同时进行传播时出现非线性因素时而导致的互调噪声
  信号传输路径上其他无关信号而产生的串扰
  周围环境因素而导致短时期的突发噪声。
多径干扰
  由于障碍物和其他因素的影响还可能会出现反射、散射和衍射等多径传输
  接收方会接收到具有不同延迟的信号的多个副本，迟来的上一个信号单元的多径分量会对当前分量造成多径干扰。
Notes: 当传输的信号遇到一个相对于该信号的波长更大的障碍物（比如大多数建筑物、悬崖、大的玻璃窗等）的表面时就会发生反射（reflection），当传输的信号正好遇到一个比较大的物体的不规则的边缘处时会以此边界作为源向不同的方向衍射（Diffraction），如果传输的信号遇到一个相对于该信号的波长而言要更小些的障碍物时，比如电线杆和交通标志等，一个信号就被散射（Scattering）为多路信号
Three causes of impairment are attenuation（传播特性带来的衰减）, distortion, and noise
Distortion means that the signal changes its form or shape. Distortion can occur in a composite signal made of different frequencies

## Slide 15: 无线媒体：无线电波段的传输特性
低频、中频波段 （Ground-wave propagation)
  波长较长，可轻易通过障碍物，沿地表传播，称为地波传播
  能量随着与信号源距离的增大而急剧减少，频率越高，损失越大
高频、甚高频（短波和超短波） (Sky-wave传播）
  沿地表传播时会被地球吸收，但可通过电离层反射，从而可达到更远的距离，称为天波传播
  波长越短，吸收的也越少，反射的也越多。由于电离层受天气和昼夜的影响，不是很稳定。
  一般微波会穿越电离层，而长波则几乎完全吸收。
超高频以上（微波）（Line-of-Sight传播）
  若采用地波传播的话衰减会更大，而采用天波传播时其电波则会穿越电离层，难以把信号反射回来
  一般都采用空间波（视线）传播
  卫星微波：通过卫星中转
  地面微波：采用较高的微波定向天线中转

## Slide 16: 无线媒体：天线
无线媒体的发送和接收是通过天线实现的
  全向天线
    信号从天线发射后沿所有方向传播，各个方向辐射出的功率相等
    低频信号通常为全向传播
  定向天线
    发射天线将电磁波聚集成波束后发射出去，故收发天线必须校准
    频率较高时才能聚集成束
    天线增益：
      特定方向上的输出功率相比理想情况下的全向天线功率的增加
      与采用的无线信号的频率、天线的有效面积相关
      天线的直径要求为无线信号的波长的1/10。 比如AM无线电台的载波频率为1MHz，那么天线最少为30米
Notes: \lambda = c /f , 1MHz  300m

## Slide 17: 无线媒体：无线电和微波通信
无线电（Radio)通信: 使用3kHz到1GHz的频段，受到无线电管制
  采用地波和天波传播方式
  一般采用全向传播，适于组播或者广播方式的应用，比如无线电广播和电视广播
微波（microwave）通信: 使用1GHz到300GHz的频段，大多数应用一般使用1GHz到40GHz的频段
  一般受到无线电管制，需要申请执照(许可证)
  ISM （industrial,scientific,and medical）波段无需申请执照，如2.4GHz和5GHz等
  微波通信可以使用全向天线，通过地波和天波方式传播，只是信号所能传播的距离相比无线电通信更短，而且也更容易受到噪声和多径传输的干扰频率重用
  地面微波采用定向天线支持视线传播
    发射和接收天线必须精确对准
    长距离时需要使用微波中继站
    频率越高，支持数据速率越高。如6GHz微波带宽为30MHz，速率90Mbps，而18GHz微波带宽220MHz，速率274Mbps

## Slide 18: 无线媒体：卫星通信
利用地球同步卫星为中继转发微波信号
地面发射的信号沿上行信道到达卫星，转发器放大和变换后沿下行信道到地面接收站
无距离限制，但传播延时较长：270ms
  微波的传播延迟约3s/km
  同轴电缆或光纤的传播延迟约53s/km
甚小口径终端VSAT：考虑地面站昂贵
  卫星通信中，只要地面发送或者接收方中任一方有大天线和大功率
  放大器，则另一方可以采用1m的小天线
  VSAT终端利用小天线通过中心站转接，中心站有大天线和大功率放大器
  两个VSAT终端间通过一个中心站Hub通信，传播延时为540ms
Notes: Very Small Aperture Terminal

## Slide 19: 无线媒体：红外线和激光
红外通信（Infrared）
  短距离的利用红外线的通信，波长为850~950nm
  要求一定的方向性，也可使用相对不聚焦(漫射)的红外装置来构成无线局域网
  红外线的发送与接收装置硬件相对便宜而容易制造，无需天线
  不需要申请执照
  不能穿过建筑物
激光通信（laser）
  利用光波通信
  定向特性
  无需申请执照
  不能穿过障碍物，受天气（雨雾）影响
  相比红外可支持更长的距离

## Slide 20: 无线媒体：水声通信（underwater acoustic communication）
采用声波在水中传播
声波传播速度只有大约每秒1500m，延迟比较大。
水声通信一般采用较低的频率，相对衰减较少，可以传播较长的距离(几十千米）
声波的衰减在不同的海域（压力、温度、密度和海水盐度）有不同的特性
会有大量的海洋环境噪声。
海水是一种不均匀的非理想介质，声波在水中传播时会有多条路径。有限的信道带宽和多径传播会造成非常严重的码间干扰。
水声通信可采用OFDM和MIMO技术，提供10kbps甚至更高数据速率。

## Slide 21: 信道的最大数据速率：谐波
信道允许一定频率范围的信号通过，其带宽由传输媒体和有关的附加设备与电路的频率特性综合决定的
    数字信号的带宽是无限的。具有有限持续时间T的数字信号可看作以T(=1/f)为周期的函数，由（无限个）正弦和余弦的多次谐波组成：
    傅里叶级数的振幅-相位表示
    f为基波频率，c/2为直流分量

## Slide 22: 信道的最大数据速率：信道带宽与信号失真
实际信道的带宽限制了通过的谐波的次数
信道的带宽越小，通过谐波次数越少，信号越容易失真
假设信道带宽为H Hz，调制时以S（=8）比特数据为一个信号单元（符号，Symbol），数据速率为C bps，则允许通过谐波次数为：n =H/f = H*S/C=H*8/C
如果带宽H=3k Hz
  C=2.4kbps时，可以通过10次谐波
  C=9.6kbps时，最多通过2次谐波
  C=19.2kbps时，最多通过1次谐波
  C=38.4kbps时，最多通过谐波的次数为0

## Slide 23: 信道的最大数据速率Nyquist和Shannon定理
Nyquist定理：给出了有限带宽为H的无噪声信道的最大数据速率
  Sample Theorem: 只需要以每秒2H次的频率采样就能够完整地重构原有的波形
  波特率（码元速率/调制速率)和数据速率
    波特率B：每秒信号状态变化的次数，以波特为单位 B = 2H
    数据速率C：每秒传输的比特数
  波特率和数据速率两者之间的关系：
    L为信号可取的离散值的个数
Shannon定理：受噪声干扰的信道中最大数据速率
  信噪比SNR常常用分贝dB为单位来表示
Notes: C = H S/N_db /10 log_10 2 = 1/3 * H * S/N _db
36dB C = 12 * H
nyquist 信号传输可以达到的限制 H  最大数据速率。 C  H 最小带宽要求 ，与信号单元的单位相关，模拟信号容易定义，数字信号的信号单元是什么？
Shannon 信道本身可以达到的限制

## Slide 24: 信道的最大数据速率：一个例子
信道带宽为4kHz，信号有4种取值，信噪比为30dB，请问其最大数据速率是多少？
最大数据速率=min(16,40) = 16 kbps

## Slide 25: 信道的最大数据速率：扩频理论基础
为获得更高数据速率
  增大信噪比
  采用扩频技术来增加带宽，但无法通过无限制地增加信道带宽来获得很高的数据速率
    当H 时，信道噪声也同样增加 N= H 其中称为噪声功率谱密度
Notes: Noise无法控制，信号太大发射功率大

## Slide 26: 信道的最大数据速率：分贝和信号强度
分贝常表示增益、损耗以及信号强度的相对值：
  信号沿传输媒体传播，其信号强度会有损耗或者衰减（loss），同时途中的放大器会放大信号强度，从而获得一个增益（gain）
  信号强度通常以指数形式下降，因此适合用对数形式的分贝表示损耗
在一个串联而成的传输通道上，净增益或损耗可通过简单的加减运算来进行
  考虑一个信号到目的地经过一个放大器，第一段媒体的损耗为12dB，放大器的增益为35dB，第二段媒体的损耗为10dB，这样净增益=-12+35-10=13dB
分贝表示的信号强度的相对值，从10mW到5mW与从1000mW到500mW的损耗都是一样的，都为3dB
Notes: 10^0.3 = 2
dBm是一个考征功率绝对值的值，计算公式为：10lg（功率值/1mw） 即0dBm = 1mw

## Slide 27: 数字编码：数字数据数字信号 NRZ和NRZI
数字形式的数据以数字信号方式在信道上传输
  NRZ(Non-Return-Zero）编码
    一种信号状态（正电压）代表1，另一种信号状态（负电压）代表0
    没有中间状态（零电压），而归零编码时每个脉冲之间会返回到零电压状态
  数字编码要解决的两个问题
    时钟恢复：根据跳变来恢复时钟，可能长时间无跳变，从而接收和发送端之间很难进行比特同步
    基线漂移：接收者一般怎么确定信号是高电平还是低电平呢？记录收到的信号的平均值（基线），然后与这个平均值进行比较。连续的1或者0就会改变这个平均值。
  NRZI(NRZ Inverted on ones)编码：差分编码
    比较相邻的信号单元而不是仅仅根据目前的信号
    用信号的跳变来表示1，无跳变表示0
    解决了连续1的问题，但是对于连续0的问题无能为力
Notes: 数字数据直接在数字信号上传输，称为基带传输
Baseband transmission of a digital signal that preserves the shape of the digital signal is
possible only if we have a low-pass channel （带宽从0开始) with an infinite or very wide bandwidth.

## Slide 28: 数字编码：曼彻斯特编码
曼彻斯特编码
  可以看作时钟和NRZ编码异或而成
  每个比特的传输都有电平的跳变，一个比特时间T分为两半：高电平低电平为1，低电平高电平为0
差分曼彻斯特编码
  比特时间的开始处的跳变有无来表示0或者1：有跳变表示0，没有跳变表示1
  每个比特时间仍然有一个跳变，用来同步
  需要更复杂的设备，更好的抗干扰性
曼彻斯特编码的波特率和比特率的关系？50%!

## Slide 30: 数字编码：4B5B编码
4比特的数据用5比特的码组来编码
  保证码组前面没有多于1个“0”，尾部没有多于2个“0”
  采用4B5B编码的码组流不会出现超过连续3个“0”
5比特的码组再用NRZI编码（有跳变表示1）
  每个5比特的码组至少有2个“1”，也就是有2次跳变
4B5B的效率是多少？ 80%!
数据 | 4比特输入 | 5比特的码组
0 | 00000 | 11110
1 | 0001 | 01001
2 | 0010 | 10100
3 | 0011 | 10101
4 | 0100 | 01010
5 | 0101 | 01011
6 | 0110 | 01110
7 | 0111 | 01111
8 | 1000 | 10010
9 | 1001 | 10011
A | 1010 | 10110
B | 1011 | 10111
C | 1100 | 11010
D | 1101 | 11011
E | 1110 | 11100
F | 1111 | 11101

## Slide 31: 数字编码：多级传输MLT-3
4B/5B编码用于100Mbps以太网时，产生125M波特的信号，超过双绞线的100MHz的带宽
MLT-3采用三种电压：正电压(+V)、负电压(－V)和零电压(0)
采用差分编码，保证传输比特1时都有一次跳变，而比特0则没有跳变。
  如果要传输0，则采用和上一信号单元一样的电压。
  如果传输1，则要考虑上一信号单元的电压
    如果为＋V或－V，则跳变为0；
    如果为0，则跳变为+V或者-V，具体哪个还要考虑前面的最后一个非0电压是什么，跳变为该非0电压的反。
  MLT-3的电压跳变过程是沿着-V、0、+V、0来循环的，即4个比特对应着一个信号模式（信号单元），在最坏的情况下，信号的波特率为数据速率的1/4。
  100BASE-TX采用4B/5B和MLT-3结合的编码方案
    4B5B/NRZI编码后的信号再经过扰频技术产生一个更一致的频谱分布，最后采用MLT-3编码
    传输信号的能量集中在31.25 MHz以下，从而可以用于五类双绞线。
Notes: Bipolar-AMI 每秒100Mbit  125M比特
初看起来 C = B log_2 L L = 3, C = B * 1.585，但是在这里考虑不同条件下的波特率的不同。在最坏情况下，传输的连续4个1时，信号的波特率为数据速率的1/4

## Slide 32: 数字调制: 模拟信号
数字调制：将数字数据以模拟信号方式传输
  基带（调制）信号（实际上是被调制的信号）：要传输的原始数字电信号
  载波信号：信道上的模拟信号
  数字调制实际上是按基带信号的变化规律去改变载波信号某些参数的过程。
  一般通信是双向的，数字调制的设备称为调制解调器（Modem）。
  在实践中，数字编码一般在有线媒体上使用，而数字调制一般在无线媒体中使用。
模拟调制：将模拟数据转换为适合于信道中传输的模拟信号
  调制信号一般为低频信号，需要较大的天线，不适合远距离的传输
  载波模拟信号占据与模拟调制信号相同的带宽，一般经过频率迁移技术将调制信号迁移到对应的频段上。
  传输媒体的信道一般被分成多个不同频谱的子信道。无线电广播采用模拟调制技术。

## Slide 33: 数字调制：载波
脉冲调制:载波为时间上离散的脉冲串，载波参数包括幅度、宽度、时间位置
  脉幅调制(PAM)、脉宽调制(PDM)和脉位调制(PPM)
正弦波调制：载波为正弦波，参数包括幅度、频率、相位
  三种基本调制方法：调幅、调频和调相
  幅移键控ASK/频移键控FSK/相移键控PSK：用数字电路开关来调制

## Slide 34: 数字调制：调制方法
34
调幅
调频
调相
调相可以采用差分方法: D(B/Q)PSK, D=Differential
  用相位差为180表示有跳变，用相位不变表示无跳变
  为防止连续相位无变化而导致时钟同步出现问题，避免采取相位差为0，比如0、90、180、27045、135、225、315
BPSK
BFSK

## Slide 35: 数字调制：调相和调幅结合
16-QAM：正交调制Quadrature Amplitude Modulation，星座图表示
  30度相位偏移（15/45/75/115/...）
  45/135/225和315度的相位允许有2个幅度取值
  其余8个相位有1个幅度取值
  8+4*2 = 16 = 4bit编码
  2400波特率2400*4=9600bps

## Slide 36: 常用的数字调制技术
GSM 采用GMSK（高斯最小频移键控）
W-CDMA 采用QPSK（4相相移键控）和BPSK
TD-SCDMA 采用QPSK 和8PSK
CDMA2000 采用QPSK 和BPSK
蓝牙1.0 采用GFSK，而蓝牙2.0 采用4-DQPSK 和8-DPSK
无线局域网802.11，采用DBPSK 支持1Mbps，采用DQPSK 支持2Mbps，采用QPSK 和CCK 支持最高11Mbps
无线局域网802.11g，采用OFDM 和BPSK 或QPSK 支持18Mbps，更高的速率采用OFDM和QAM

## Slide 37: 多跳传输方式
数据信号通过多跳信道传输的方式
  模拟传输：
    模拟信号传输的方式，不关心携带的数据信号的内容（模拟数据或者数字数据）
    信号的畸变和衰减：放大器也会放大噪声信号
  数字传输：广泛用于长距离通信中
    关心信号的内容，需要能还原为数字数据
    信道上可以是：
      数字信号：一系列的0和1：可能是数字数据或者经过编码的模拟数据。
      模拟信号：代表数字数据
    转发器（Repeater）：恢复为数字数据，然后重新生成相应信号传递

## Slide 38: 多路复用（Multiplexing）：信道访问
传输媒体的带宽或容量常超过传输单一数据信号的需求，多个发送者共享信道信道访问机制
  多路复用：属于物理层，如何把两路或多路信号组合起来在一个物理信道上进行传输
  多路访问：属于链路层，在物理层的多路复用技术的基础上怎样规范对于共享信道的访问使得多个用户可以同时共享信道
  双工模式指的是一个全双工的通信系统中如何分配正向和反向信道以支持全双工的通信。

## Slide 39: 多路复用:频分多路复用（Frequency Division Multiplexing）
物理信道的总带宽分割成若干个和传输的单个信号带宽相同（或略为宽一点）的子信道
每个子信道传输一路信号
通过频谱搬移技术，将各路信号的频谱搬移到物理信道频谱的不同频段上
  频率调制时采用不同的载波
早期电话系统、无线电广播和有线电视采用FDM技术
为了防止相邻频道之间的串扰会增加保护频带
  FDM频率利用率不高
  由于放大器的非线性因素，仍然可能产生互调噪声。

## Slide 40: 多路复用:正交频分复用OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）
多径传输信道上的高速数据传输很容易由于多径传输的影响而造成码间干扰
  信道的多径（时延）扩展：接收方收到的第一个和最后一个到达的多径分量间的时间间隔。
  信道的相干带宽（Coherence Bandwidth）：多径扩展的倒数。
  码间干扰ISI（Intersymbol interference）：时延扩展超过了一个比特的传输时间，传输了某个比特的信号的多径分量可能会和包含了前一个比特的信号的多径分量同时到达
  频率选择性信道：
    如果传输信号的带宽超过了信道的相干带宽，大于相干带宽的信号频率会大量衰退，而另外一些频率分量的衰退要弱得多。

## Slide 41: 多路复用:正交频分复用OFDM（续）
多载波技术：把一个高速的数据流分解成许多低速率的子数据流，然后以并行方式在多个子信道上传输
  子载波的频率必须相互正交：避免载波信号间互相干扰
  子信道之间并不需要有保护频带，而是将信道等分成多个子信道
  每个子信道上码元持续时间比信道的时延扩展长，消除码间干扰。
采用快速傅里叶变换FFT来联合调制多个子载波来产生子信道上的信号
广泛应用于数字电视广播DVB、DSL、802.11、移动通信以及电力线和水声通信中。

## Slide 42: 多路复用：时分多路复用TDM（Time Division Multiplexing）
将一条物理信道按时间分成一系列的TDM帧
  TDM帧由若干时间片或者时槽组成
  每个子信道在固定的某个或者多个时槽处传输，称为同步TDM。
  如果时槽的分配是动态的，称为统计时分多路复用STDM（Statistical Time Division Multiplexing），能够有效地利用信道的带宽。
    TDM只适合于传输数字数据，FDM可传输模拟和数字数据。
如何解决发送方和接收方时钟同步的问题？
  每个TDM帧之前添加相应的同步比特
  在每个时槽之间加上保护时间（类似于FDM的保护频带）
  使用原子时钟保证发送方和接收方时钟精确的同步
Notes: 设从均值为μ、方差为σ^2;（有限）的任意一个总体中抽取样本量为n的样本，当n充分大时，样本均值的抽样分布近似服从均值为μ、方差为σ^2/n 的正态分布

## Slide 43: 多路复用：T1/E1信道
T1信道：用于传输24路话音，即24个子信道
  每125 μs采样一次
    模拟音频信道的带宽为4KHz(300~3300Hz再加上各500Hz保护频带）
    每个样本7比特
  子信道有8比特，其中一个比特用于传输控制信号
  每TDM帧还有一个比特用于帧的边界，连续的TMD帧中的该位一直要保持01010101……的模式
E1信道：传输30路话音
  总共32个子信道，2个子信道传输控制信号、同步
  30路子信道传输话音，每个样本8比特
同步光纤网SONET(Synchronous Optical Network)
  使用原子时钟，不需要同步比特或者保护时间
  复用基本单元为51.84 Mb/的OC-1信号
  OC-48的数据速率为 48*51.84=2488.32M b/s
  OC-192将为192路OC-1信号复用在一起，提供9953.28Mbps的数据速率。

## Slide 44: 多路复用：波分多路复用WDM （Wavelength Division Multiplexing）
光波位于统一电磁频谱的高频段，支持高带宽
不同波长的多个光波信号通过合波器（无源的棱柱或衍射光栅）复用到一根光纤上，接收方通过分波器将其分离
  若一路光波信号可达10G b/s，采用DWDM将64路光波信号波分多路复用一根光纤，则数据速率高达640G bps
支持光交换，将一根光纤上输入的光信号向多条光纤转发
波长与频率为一一对应的关系，因此WDM实际上是频分多路复用的一种变种

## Slide 45: 多路复用：空分多路复用SDM（Space Division Multiplexing）
从空间的角度将多个线缆或者多个信号复用在一起，多个数据流通过多个线缆或者天线并行传输。
  有线媒体中的空分多路复用很多时候指多对铜线或者光纤共用一条电缆或者光缆
  在无线媒体中，SDM指的是采用多天线来发送多个信号的技术。
  基于发送方和接收方使用的天线的数目，可以分为
    单入多出SIMO（single-input and multiple-output）
    多入单出MISO（multiple-input and single-output）
    多入多出MIMO（Multiple-Input and Multiple-Output）
  MIMO允许多个天线同时发送和接收
    要传输的数据流首先经过时空编码形成多个子数据流，然后经过多个天线发送出去，经过空间信道后由多个天线接收再解码。
    提高了信道的容量，提高了信道的可靠性，降低误码率。
    广泛应用于新一代的无线网络中，包括4G移动通信、802.11n等。MIMO也可以用于有线网络，如DSL技术。

## Slide 46: 多路复用：码分多路复用CDM（Code Division Multiplexing）
允许多个站点在同一时间同一频带的公共信道上传输不同的信息
  每个站点分配一种经过特殊挑选的相互正交的编码序列—码片序列
  不同的站点可以同时传输，只要知道某一站点的码片序列，就可从收到的信号中检测到该站点信息，并将其分离出来
  第三代移动通信技术采用CDMA，另外一个重要的应用是全球定位系统GPS（Global Positioning System）。

## Slide 47: 接入网技术
接入网是网络的边缘部分，也称为最后一公里或第一公里
 | 有线 |  | 无线 | 
本地 | 双绞线以太网 | 10Mbps-10Gbps | WLAN | 2Mbps-600Mbps
最后一公里 | ADSL | 16kbps-24Mbps | GPRS | 128kbps
 | HFC | 55.62Mbps | 3G | 384kbps-14Mbps
 |  |  | 4G | 下行100Mbps，上行40Mbps
 | FTTH | 10Mbps以上 | WiMAX | 40Mbps
专线 | T1 | 1.544Mbps |  | 
 | T3 | 44.736Mbps |  | 
 | OC-3 | 155.250Mbps |  | 
 | OC-48 | 2.488320Gbps |  | 
 | OC-192 | 9.953280Gbps |  | 
Notes: 实际50Mbps左右

## Slide 48: 接入网：混合光纤同轴电缆HFC（Hybrid Fiber Coax）
有线通：
  干线采用光纤，而从光节点到用户为宽带同轴电缆
  头端通过CMTS接入Internet，将IP负载与电视信号通过混合器频分复用。
  用户通过CM接入到HFC网络
  一个CMTS可以支持4000到150,000个CM（用户）
CMTS:有线电视终端系统
CM:电缆调制解调器
CM
调制器
调制器
调制器
地面卫星接收站
自办节目
CMTS
正向光发射机
正向光接收机
反向光接收机
反向光发射机
TV
PC
混合器
分配器
分配器
Internet
头端
分配网
干线
Notes: 15万个

## Slide 49: 接入网：DOCSIS
CMTS与CM之间的通信遵循DOCSIS（Data Over Cable Service Interface Specification）
  下行信道：
    IP分组封装成一个DOCSIS帧，然后采用64-QAM或者256-QAM调制成载波信号，再通过混合器频分复用后进入HFC网络。
  上行信道：
    一个光节点下面的CM是通过树形拓扑结构的宽带同轴电缆连接
    DOCSIS 1.0采用CDMA，而DOCSIS 2.0和3.0则采用TDMA和S-CDMA。
    上行数据由CM封装成DOCSIS帧，然后采用QPSK、16-QAM等调制成载波信号
    CM之间无法直接通信，而必须通过CMTS再发送到其他CM。

## Slide 50: 接入网：电话网络结构
公用电话交换网PSTN（Public Switched Telephone Network）
  1878年美国的贝尔开办了第一个电话端局
  采用一个高可靠、高冗余、多层次的分层结构，采用电路交换方式
  本地回路：
    用户（subscriber）到端局（End Office）之间采用双绞线连接
    低通滤波器来限制本地回路允许通过的频率范围（4KHz的话音）
  中国的电话网由四级长途交换中心和一级本地网端局组成。
    一、二、三、四级的长途交换中心构成长途电话网
    由本地网端局和按需要设置的汇接局组成本地电话网。
电话
端局
交换中心
汇接局
汇接局
电话
端局
本地回路
准长途干线
长途干线

## Slide 51: 接入网：脉码调制PCM(Pulse Code Modulation)
将从本地回路来的模拟信号（话音信号）编码成数字信号以及反之，采用设备称为编码解码器（Codec）
  采样：
    基于奈奎斯特定理，按照2倍模拟信号带宽的频率采样
    对于4k Hz话音，采样频率为每秒8k次，即每125微秒采样一次
  量化：将采样点处测得的信号幅值分级取整
    等分量化：
      将模拟信号的最大可能幅值等分为若干级（通常为2n级）
      测量得到的幅值按此分级舍入取整
        比如假设最大幅值为256，分为8级，则幅值等级为[0,32)、[32,64)、[64,96)、[96,128)、 [128,160)、[160,192)、[192,224)、[224,256)，误差为32
      取整时采用四舍五入的办法可使误差再缩小一半
  编码：将量化后的等级值用二进制数来表示
Notes: ２＾５／ ２＾８ ＝１／２＾３ ＝ １／８
１／１６

## Slide 52: 接入网：G.711
等分为16级，数据速率 8k×4=32k bps
量化后的比特串：00101000111111000101001101000101
等分量化中每个样本取整量化的绝对误差是相同的
  在低幅值的地方相对误差大，信噪比小
  高幅值的地方相对误差小，信噪比大
非均匀（非线性）量化的PCM标准G.711
  引入对数函数，低幅区使用较小的量化间隔，高幅区使用更大的量化间隔
  编码成8个比特，数据速率为64kbps
  欧洲和中国采用A-law(A=87.7)将12比特的采样值（前面4个比特不变，后面8个比特利用对数函数压缩成4个比特）压缩成8比特
  美国采用μ-law（μ=255），13个比特采样值前面5个比特不变，后面8个比特使用对数函数压缩成3个比特。
Notes: ＳＮＲ ： ｌｏｗ ｓｉｇｎａｌ， ｌｏｗ ｎｏｉｓｅ
ｈｉｇｈ ｓｉｇｎａｌ ｈｉｇｈ ｎｏｉｓｅ

## Slide 53: 接入网：PCM变种
差分DPCM：
  量化幅度之间的间隔（当前值与前一个值之差）
  基于模拟信号的幅度不可能大幅度的跳变
  比如如果假设相邻样点间的跳变不可能超过+16，则可用4比特编码
增量（delta）调制：
  假设前后采样样本值相差1
  1个比特编码就可以
预测编码：
  预测样本值，对实际采样值和预测之间的幅度差进行量化。

## Slide 54: 接入网：电话网络的数字信号复用标准
同轴电缆上的数字系列称为准同步数字系列PDH（Plesiochronous Digital Hierarchy）。
  最基本的复用单元是DS0（Digital Signal 0）对应着一路话音信号
  24路DS0复用成DS1，DS1信号在同轴电缆传输就称为T1载波，对应的信道称为T1信道。
  中国的电话网络采用欧洲的标准
光纤上的同步数字系列SDH(Synchronous Digital Hierarchy)
  美国在1988年推出了同步光纤网SONET(Synchronous Optical Network) 的数字传输标准，并为ITU-T接受为SDH
  采用原子时针同步，不需要同步比特，因此复用后的载波带宽为被复用载波带宽的倍数。
  吸取了原来PDH各国标准不一致带来的互连问题，SONET和SDH的复用标准是相同的，只是采用了不同的术语和使用不同的复用基本单元。

## Slide 55: 接入网：ADSL
数字用户线DSL（Digital subscriber line）
  本地回路的双绞线媒体带宽16MHz
  电话话音在本地回路传输时端局那方通过低通滤波器限制其带宽为4KHz
    拨号上网支持最高33.6kbps
    采用非对称V.90 Modem，下行最高56kbps
  包括ADSL、 VDSL（Very high-speed DSL）、SHDSL（symmetric high-speed DSL, Single-Pair High-speed DSL）等

## Slide 56: 接入网：非对称数字用户线ADSL（Asymmetric DSL）
DSL access multiplexer
ADSL支持两种频分复用方式，分别是无载波幅度相位CAP（Carrierless Amplitude Phase）和离散多音DMT（Discrete Multi Tone）。实践中一般采用DMT（即OFDM）
  1.104MHz的带宽分成分成256个4312.5Hz信道
    信道1-6保留为话音使用（目前普通电话采用信道1）
    信道7-38用于上行
    其他信道用于下行。
  上行和下行信道采用QAM调制，然后与话音信号一起通过DMT复用后传输到双绞线上。
ADSL设备定期对电话线路进行测试来决定所有信道的信噪比，从而选择信道和相应的数据速率
ADSL在5-6公里距离提供最高12Mbps的下行速率和1.3Mbps的上行速率
ADSL2+使用2.2MHz的带宽，下行速率最高可达24Mbps，上行可到3.3Mbps

## Slide 57: 接入网：光纤到户FTTH（Fiber To The Home）
采用WDM，全双工方式
  下行方向采用1490nm，广播方式
  上行方向采用1310nm，采用TDMA，由OLT控制哪个ONU传输
  1550nm保留可选，用于转发RF模拟电视信号
最后一公里采用光纤到用户
  通过点到点的直连光纤（Direct Fiber）
  采用光分配网ODN（optical distribution network）
    主动光网络AON（Active Optical Network）
    被动光网络PON（Passive Optical Network）：光节点无需电源
其他FTTx包括光纤到大楼FTTB（Fiber To the Building）和光纤到路边FTTC（Fiber To the Curb）等，然后双绞线、同轴电缆到户
PON采用点到多点结构，包括EPON和GPON技术，目前EPON占据主导地位
  中心节点被称为光纤线路终端OLT（optical line terminal）
  用户节点称为光网络单元ONU（optical network units），
  OLT和ONU之间通过光纤和无源光合／分路器连接
1个PON网络一般可支持128个用户，实践中为32或64

## Slide 58: 接入网：蜂窝复用
WIFI热点是原有有线或者无线宽带接入的一个有益补充
移动通信的蜂窝复用技术：
  无线信号在空气中传播会随着距离的增加而衰减，相对距离较远的小区可以使用相同的频率。
  每个小区由一个小功率的基站控制，使用总频谱的一部分
  一组小区组成区群
    一个区群中小区的数量称为区群大小或频率复用因子。
    整个频带被分成多个频率组
    每个区群中可以使用所有频带，不过其中的每个小区使用不同的频率组，保证相邻小区不会使用同一个频率组。

## Slide 59: 接入网：移动网络
第一代（1G）移动网络为采用FDMA和模拟传输技术
2G采用数字传输技术，欧洲提出的全球移动通信系统GSM(Global System for Mobile communication)和美国提出的CdmaOne(IS-95)
2G的过渡：
  GSM的过渡（2.5、2.75G）
    通用分组无线业务GPRS（ General Packet Radio Service）：理论上最高171kbps
    增强型数据速率GSM演进EDGE（Enhanced Data rate for GSM Evolution），也称为EGPRS：最高384kbps
    EDGE演进（EDGE Evolution）：最高1Mbps
  CDMA的过渡：CDMA2000 1xRTT，最高153.6kbps
3G(IMT-2000标准）：要求车载144kbps、步行384kbps，静止2M bps
  3GPP家族的通用移动电话系统UMTS （Universal Mobile Telephone System）
    核心网以GSM原有架构为基础，后来发展为全IP核心网
    空中接口：
      W-CDMA（Wideband CDMA）：中国联通部署
      TD-SCDMA（Time Division-Synchronous）：中国提出，中国移动部署
  3GPP2家族的CDMA2000 1xEV-DO：最高2.4Mbps，中国电信部署
EDGE/CDMA2000 1xRTT在3G标准中定义，但一般认为为2.75G
Notes: http://zh.wikipedia.org/zh-cn/3GPP2
Advanced:International Mobile Telecommunications

## Slide 60: 接入网：移动网络（2）
3G的过渡（3.5G、3.75G、3.9G）
  3GPP家族：HSUPA/HSPA+也被称为3.75G
    高速下行分组接入HSDPA （High Speed Downlink Packet Access）：下行14Mbps
    高速上行分组接入HSUPA（High Speed Uplink Packet Access）：上行最高5.7Mbps
    高速分组接入演进HSPA+（Evolved High-Speed Packet Access）：下行28Mbps、上行11Mbps
    长期演进技术LTE（Long Term Evolution)，下行最高100Mbps,上行最高50Mbps，属于4G标准，但一般认为为3.9G
  3GPP2家族：
    CDMA2000 1xEV-DO Rev A/RevB：下行3.1Mbps/9.3Mbps
  WiMAX(IEEE 802.16e-2005)：下行128Mbps，上行56Mbps，属于4G标准，但一般认为为3.9G
4G(IMT-Advanced标准):移动环境100Mbps，步行和静止1Gbps
  3GPP家族的LTE-Advanced（LTE-A）：上行500Mbps，下行1Gbps
  WiMAX的IEEE 802.16m：上行和下行1Gbps
  3G的CDMA代替以4G的OFDM和MIMO技术。
5G: 研究阶段，支持10Gbps以上
  2018 年完成 5G 第一阶段规范，2019 年将会实现 5G NR 的大规模预商用部署，2020 年实现正式商用

## Slide 61: 接入网：GSM体系结构
移动台MS是GSM系统的移动用户设备
  移动设备（手机），通过国际移动设备标识（International Mobile Equipment Identity，IMEI）唯一标识
  用户识别模块SIM卡（Subscriber Identity Module），存储国际移动用户标识（International Mobile Subscriber Identity，IMSI）、密钥、用户信息以及用于当前的网络接入的相关信息等。
基站收发站BTS或基站（Base Transceiver Station）对应着一个小区，提供与移动台之间的无线空中接口
基站控制器BSC（Base Station Controller）控制一个或多个BTS，进行小区参数配置、信道资源管理、功率控制、控制的小区间的越区切换等
移动交换中心（Mobile Switching Center，MSC）控制BSC，提供与其他公用通信网之间的接口
本地位置寄存器HLR（Home Location Register）HLR：用户参数以及可用服务，用户目前所在的MSC
到访位置寄存器VLR（Visitor Location Register）：为到访用户提供服务所需的用户所在位置区域号及向用户提供服务等临时信息