## Slide 1: 第5章 网络互连-交换机

## Slide 2: 主要内容
5.1 交换和路由
5.2 网桥
5.3 Internet网络层
5.4 路由协议
5.5 IP组播
5.6 移动节点的路由
5.7 移动自组网的路由
5.8 IPv6
热点讨论：数据中心网络
协议封装回顾: IP分组经过多跳传输最终到达目的地
5.1 交换和路由：internet的工作方式（虚电路和数据报）
5.1交换和路由：路由方式
  源路由和逐跳路由
  扩散放
  逆向学习法
局域网体系结构：
  LLC和MAC
  MAC地址
  MAC帧和LLC PDU格式
5.2 网桥

## Slide 3
…
Fudan
接入ISP
ISP
接入ISP
Tsinghua
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
HTTP: GET / …
HTTP: GET / …
R1
R2
R3
R4
R5

## Slide 4
…
Fudan
接入ISP
ISP
接入ISP
Tsinghua
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
HTTP: GET / …
HTTP: GET / …
R1
R2
R3
R4
R5
TCP: <port: 123480>, HTTP: GET / …
TCP: <port: 123480>, HTTP: GET / …

## Slide 5
…
Fudan
接入ISP
ISP
接入ISP
Tsinghua
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
HTTP: GET / …
TCP: <port: 123480>, HTTP: GET / …
IP：<fudanTsinghua> <port: 123480> HTTP GET…
HTTP: GET / …
TCP: <port: 123480>, HTTP: GET / …
IP：<fudanTsinghua> <port: 123480> HTTP GET…
R1
R2
R3
R4
R5
IP：<fudanTsinghua>
IP：<fudanTsinghua>
路由器：从网卡收到一个IP分组后查找转发表，决定下一跳交给谁
转发表 | 
目的网络 | 下一跳
166.111.0/16 | R3

## Slide 6: 互联网(internet)的工作方式：虚电路
网络设备(路由器)连接的互联网根据何时决定路由，分为虚电路和数据报方式
虚电路方式：面向连接的方式：连接建立、数据传输和连接释放
  仅仅在连接建立时进行一次路由选择
  仍然采用分组交换方式，因此称为虚电路
虚电路表包含：
  路由信息维护：前一个节点和后一个节点的标识
  虚电路号：全局或者动态虚电路
    全局唯一：
      节点之间要交换信息以知道哪些虚电路号可用
      永久虚电路（PVC）：预先配置好
    链路唯一：区分经过该链路上不同虚电路中的分组
      要考虑：虚电路的数据传输为双向
      记录：到上一个节点的链路所使用（上一节点选取）的虚电路号和到下一个节点的链路（本节点选取）使用的虚电路号
      交换虚电路（SVC)： 通过信令协议建立虚电路

## Slide 7: 动态虚电路
每个节点处将虚电路号替换为新的虚电路号
  虚电路号在链路上唯一
  由于双向数据传输，节点i为外出链路ij选择虚电路号要考虑：
    本节点在对应的外出链路ij上用过的虚电路号
    到来链路ji上邻居节点j选择的虚电路电路号
C
2
D
E
F
3
1
4
6
5
7
B
A
前一节点 | 下一节点 | 到来链路的虚电路号 | 外出链路的虚电路号 | 对应的虚电路
A | 5 | 100 | 200 | A-4-5-6-F
5 | A | 201 | 101 | D-3-5-4-A
节点4

## Slide 8: 数据报
无连接方式：无需建立连接，在数据传输时决定路由
  每个分组根据头部包括的目的地址等控制信息来独立决定路由
  分组经过路径可能会各不相同，可能会丢失、延迟、失序
 | 数据报 | 虚电路
延时 | 分组传输延时 | 电路建立，分组传输延时
路由选择 | 每个分组单独选择路由 | 建立虚电路时选择路由，以后所有分组都使用该路由
状态信息 | 子网无需保存状态信息 | 每个节点要保存一张虚电路表
地址 | 每个分组包括源端和目的端的完整地址 | 每个分组含有一个短的虚电路号
节点失败的影响 | 除了在崩溃时正在由该节点 处理的分组会丢失，其他分组无影响 | 所有经过失效节点的虚电路都要被终止
拥塞控制和QoS | 难 | 可进行准入控制，可进行差错和流量控制

## Slide 9: 路由方式：源路由
路由方式可以分为：
  逐跳路由：每个节点仅知道路径上的下一跳节点
  源路由：
    发送者决定途中经过的节点，并将其记录在分组头部
      第三方（如人工配置）获得网络的拓扑来决定路径
      或通过扩散等动态发现协议了解路径
      分组头部长度限制了源路由的规模
    途中节点根据源路由信息获得下一跳节点
    源路由可用于数据报和虚电路网络等，适合流量工程

## Slide 10: 源路由：严格和松散源路由
严格源路由：发送方给出路径上每个节点列表，即下一跳必须是邻居节点
松散源路由：给出路径上需要途经的节点列表，允许通过不在列表中的节点
可结合在一起，通过位图来说明哪一段为严格或松散源路由
严格源路由
松散源路由

## Slide 11: 逐跳路由
每个节点维护到目的地的下一跳节点，路径由途中的多段组成
  单播路由：单个目的节点
  多播（组播）路由：一个或者多个源发送分组给多个目的节点，维护一棵多播树
路由算法的要求：
  效率：有效利用网络资源
  稳定：能够找到一条或多条稳定的路由，拓扑变化时能够较快地收敛
  健壮：局部的故障不会影响整个网络，避免路由回路
  公平：节点获得同等待遇，要在全局效率和局部公平间权衡
  伸缩性：适应不同的网络规模

## Slide 12: 逐跳路由：性能度量和如何了解路径信息
性能度量：
  最小花费路由：路径花费最少的路径
    可以是跳段数
    可以考虑链路的数据速率、延迟、可靠性等
  策略路由：策略方面的因素，比如要求经过哪些或者绕过哪些区域，多种选择下如何选择等
如何了解路径信息：
  静态路由：按照预先定义好的静态信息来选择
    人工配置或者路由信息中心集中配置后分发
    拓扑变化无法及时响应
    仅适合于规模较小且拓扑稳定的网络
  动态路由：自适应路由
    根据网络的当前状态信息来决定
    根据本地信息、路由器之间交换路由信息（定期交换或者有变化时交换、有数据传输时交换）

## Slide 13: 动态路由：扩散法（Flooding）
根据本地信息选择路由：
  将收到的分组向除到来链路外的所有其他链路转发
  扩散法会将分组沿着各种可能的路径转发到所有节点
  可用于：
    健壮性要求较高的场合，比如战地网络等
    判断可达性：只要连通则一定可达
    信息的分发：比如链路状态分组的扩散
    寻找节点间的最短路由：最早到达目的节点的路径

## Slide 14: 扩散法：抑制重复分组
站点计数器:
  每到达一个节点减1，为0时丢弃
  可设置为网络的直径
记录分组扩散的路径
  分组头部给出（纪录）目前经过的节点列表
  分组头部包含源节点和顺序号，途中节点记录收到的分组的源节点和顺序号字段
选择扩散：选择可能向目的节点的方向

## Slide 15: 动态路由：逆向学习法（backward learning）
仅仅根据本地信息选择
每个分组中包含源节点和节点计数器
接收到分组时了解到到源节点方向的路径花费，经过一段时间学习到最短路径
节点仅纪录较好路径的变化，原有最短路径上的节点或者链路崩溃时无法了解到，需要刷新每个节点对当前网络的了解
  频繁刷新学习到最短路径需要一段时间，从而可能使用不确定的路径
  周期过长网络变化的反应太慢

## Slide 16: 主要内容
协议封装回顾: IP分组经过多跳传输最终到达目的地
5.1 交换和路由：internet的工作方式（虚电路和数据报）
5.1交换和路由：路由方式
  源路由和逐跳路由
  扩散放
  逆向学习法
局域网体系结构：
  LLC和MAC
  MAC地址
  MAC帧和LLC PDU格式
5.2 网桥

## Slide 17
…
Fudan
接入ISP
ISP
接入ISP
Tsinghua
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
HTTP: GET / …
TCP: <port: 123480>, HTTP: GET / …
IP：<fudanTsinghua> <port: 123480> HTTP GET…
HTTP: GET / …
TCP: <port: 123480>, HTTP: GET / …
IP：<fudanTsinghua> <port: 123480> HTTP GET…
R1
R2
R3
R4
R5
IP：<fudanTsinghua>
IP：<fudanTsinghua>
路由器：从网卡收到一个IP分组后查找转发表，决定下一跳交给谁
转发表 | 
目的网络 | 下一跳
166.111.0/16 | R3

## Slide 18: 数据链路层
在物理层提供的比特流传输服务的基础上把高（网络）层来的数据沿一条链路(link)传递给相邻的节点(node)
节点之间的链路可以是：
  点到点的链路：一个方向上只有一个发送者和接收者
  广播或者多路访问(Multiple Access)链路：多个节点共享该链路，有多个接收者
    每个节点应该有一个不同的地址来区分
媒体访问控制(Medium Access Control)：
  规范对于媒体的访问，对于点到点链路而言，相对比较简单
  可以有多种媒体访问控制技术，当前的以太网采用竞争机制
广域范围的节点之间一般采用点到点链路相连
局域网范围的节点之间则有可能采用点到点链路或者广播链路相连

## Slide 19: 局域网体系结构
IEEE于1980年成立802委员会制定局域网标准，使得不同厂商生产的设备间能够相互通信
1985年被美国标准化协会ANSI采用成为美国国家标准
1987年ISO修改并发布为ISO 8802标准。
IEEE 802委员会制定了多个局域网技术标准
  802.1:体系结构
  802.2: LLC
  802.3: Ethernet
  802.11: WLAN(WiFi)
  802.15: WPAN(Wireless Personal Area Network)，包括蓝牙、Zigbee等
  802.16: WMAN(Wireless Metropolitan Network)，包括WiMAX等

## Slide 20: 局域网体系结构
应用层
表示层
会话层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
OSI参考模型
媒体
媒体
物理层
媒体访问控制
逻辑链路控制
高层协议
IEEE 802参考模型
LLC服务访问点（SAP）
IEEE 802标准的范围
PMD
PMA
PCS
PMD: Physical Medium Dependent
PMI: Physical Medium Independent
PCS: Physical Coding Sublayer
PMA: Physical Medium Attachment
PMI
IEEE 802.1标准定义了局域网的参考模型
  媒体和拓扑结构的不同，可有多种访问控制
    逻辑链路控制LLC：隐藏下层媒体访问控制的细节，为高层提供统一的接口
    媒体访问控制MAC：规范对媒体的访问，提供节点间帧的传输
  物理层：
    媒体无关子层PMI：信号编码方式、时钟同步以及媒体间通用的功能
    媒体相关子层PMD：传输媒体和拓扑结构的说明，包括电气和机械定义等

## Slide 21: 逻辑链路控制LLC
LLC层基于HDLC协议，为上层用户提供三种类型的服务以供选择
  无确认无连接服务：支持单播、组播以及广播；无需流量控制和差错控制机制
  有连接服务：交换数据前必须建立一条逻辑连接，提供相应的流量控制、顺序和差错控制机制，数据传输结束释放连接；只支持单播，没有组播和广播方式。
  有确认无连接服务：数据传输前无需建立逻辑连接，但是提供确认机制
对于主机而言，一般不包括逻辑链路控制子层
IEEE 802标准中自己定义的协议，比如网桥，有时会建立在LLC之上
高层协议(IP/网桥协议实体) | 
逻辑链路控制(LLC) | 链路层
媒体访问控制(MAC) | 
物理层 | 
应用层
TCP/UDP
IP
媒体访问控制(MAC)
物理层
Ethernet-II帧格式
802.3帧格式

## Slide 22: 以太网：帧格式
以太网是目前最为广泛使用的局域网技术。
  1973年Robert Metcalfe在博士论文中描述了其对局域网技术的研究，毕业之后加入Xerox公司参与以太网的工作
  1980年，Xerox、Intel、DEC联合开发以太网的基带版本DIX，并在1985年发布了以太网的增强版本(Ethernet-II)。
  IEEE 802.3委员会以以太网为基础，制定了IEEE 802.3局域网规范，两个版本的整体技术一致
以太网向上层提供无连接方式的不可靠的数据传输服务
  传输的数据单元称为帧(Frame)，给出了发送者和接收者的网卡地址、数据部分的长度、高层协议类型以及检验和
  每个帧有一个最小帧长和最大帧长限制
    最小帧长：以太网帧长度最少必须为64字节（512比特），采用CSMA/CD媒体访问控制技术的限制
    最大帧长：以太网帧携带的用户数据部分最长为1500字节，即最大帧长为(1518字节），采用竞争机制，避免节点获得媒体访问权之后独占
Notes: DIX格式的帧中的16比特的长度字段对应IEEE 802.3帧中的16比特的类型字段。

## Slide 23: 以太网：帧格式
32比特的CRC检验和，用于检测帧传输过程中可能出现的错误
类型Type: ≥0x0600(=1536)
0x0800 IP
0x0806 ARP
(数据)长度：≤1500
填充部分用于保证帧的长度至少为64字节（46+18字节的头部和尾部，不包括前导）
16比特的类型/长度字段：
  作为长度字段时，表示携带的用户数据的长度(<=1500)
  作为类型字段时，标识哪一个高层协议，类型字段的取值大于等于0x0600(=1536)
  网卡可根据该字段的取值范围来确定该帧是哪种类型的帧。
  实际的环境中，大多数主机都采用DIX帧格式，而不是IEEE 802.3帧格式
类型 | 协议
0800 | IPv4
0806 | ARP
8100 | VLAN
8137 | IPX
86dd | IPv6
8808 | MAC控制
8863 | PPPoE发现
8864 | PPPoE会话
88CC | LLDP
Notes: DIX格式的帧中的16比特的长度字段对应IEEE 802.3帧中的16比特的类型字段。

## Slide 24: MAC地址
网卡地址、硬件地址、MAC地址一般表示同一概念
MAC地址用来区分局域网中的接收者
  每个接口都有一个唯一的MAC地址，采用平坦地址空间，在世界上唯一
  MAC地址为6个字节(48比特)，其中前面24个比特分配给某个厂商或机构(http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml), 由其保证在同一机构名下的网卡地址的不同
  MAC地址常以易于阅读的方式来表示，即每个字节用16进制表示，之间通过冒号或者横向(-)隔开
第一个字节的最低两位有特殊的含义：
  最低位为I/G，表示是单播还是组播地址
  次低位为U/L: 表示是全局还是本地管理地址
IEEE 802标准中LAN地址采用最低位在前的顺序（即按照在链路上传输的顺序）
地址a2:41:42:59:31:51不是一个组播地址，其第一个字节（a2，10100010）的最低位是0
以太网支持三种数据传输模式：
  单播： 发送帧给指定的接收者
  广播：发送帧给链路上的所有接收者，广播帧的目的地址为全1，即FF:FF:FF:FF:FF:FF
  组播：发送帧给链路上的某些接收者，组播地址中的最低位为1
Organizationally Unique Identifier
Organizationally Unique Address
I/G
U/L
1
1
22
24
I(0)/G(1)：
单播还是组播地址
U(0)/L(1)
：全局还是本地管理地址
也称为EUI-48地址（Extended Unique Identifier）

## Slide 25: MAC地址
节点(网卡)从链路上收到一个单播帧之后，进行过滤
  如果帧的目的地址和节点的MAC地址匹配，则其递交给高层
  如果不匹配，则丢弃该帧
网卡可设置为混杂模式：所有收到的帧都交给高层
收到广播帧时接收并递交给高层
收到组播帧时：
  网卡要接收某些组播帧，必须通知网卡
  网卡维护少数几个感兴趣的组播地址列表
  网卡还可纪录多个感兴趣的组播地址的散列值
  首先将帧中的目的组播地址与匹配感兴趣的组播地址列表；如果不匹配时，计算目的组播地址的散列值, 然后与保存的散列值比较，如果匹配，则接收并递交给高层

## Slide 26: 逻辑链路控制LLC
LLC PDU:
  目的SAP（Service Access Point）和源SAP再加上节点地址（在MAC帧中的头部中包括）一起标识了正在进行通信的两个LLC用户
  Control字段用于标识PDU的类型(无编号信息帧UI=0x03)
I/G = Individual(0) or group address
C/R = Command or response frame
G/L = Global(1)/Local address
SAP取值：
06 IP packet
42 BPDU
AA SubNetwork Access protocol (SNAP)
源SAP地址
信息 Information
1byte
Control
1 bytes
目的SAP地址
1 byte
I/G
6 bits
1
C/R
6bits
1
G/L
G/L
1
1
IEEE格式：最低位在前
“组/个体”比特(最低位)用来标识该SAP指定了一组高层协议还是一个高层协议
“全局/本地”（Global/Local）比特：由802委员会分配还是由本地分配
高层协议(IP/网桥协议实体) | 
逻辑链路控制(LLC) | 链路层
媒体访问控制(MAC) | 
物理层 | 
目的MAC地址 |  | 源MAC地址 | 
长度 | 数据 |  | 
数据+ 填充 |  |  | 检验和
Notes: 最早的协议类型字段为2个八位组
  IEEE 802帧的报头包含了奇数(3)个八位组，协议类型为奇数字节保证头部长度为偶数
  标准将协议类型字段设为5个八位组长（40比特）:24b的OUI和16b的Type

## Slide 27: 逻辑链路控制LLC： SNAP
LLC PDU中SAP字段为8比特，且前2位具有特殊的含义
  有效的SAP编号只有(6)位，全局的SAP编号(6位）非常有限
  可以使用本地分配的SAP编号，但这要求预先知道对方机器的SAP编号
SNAP扩展：
  增加了5个字节的协议部分，包括24个比特的OUI和16字节的协议类型
  LLC SNAP头部长度为偶数个字节，同时与Ethernet-II格式中的类型字段一致
I/G = Individual(0) or group address
C/R = Command or response frame
G/L = Global(1)/Local address
SAP取值：
06 IP packet
AA SubNetwork Access protocol (SNAP)
源SAP地址
信息 Information
1byte
Control
1 bytes
目的SAP地址
1 byte
0xAA
0xAA
0x03
协议
数据
5Bytes
SubNetwork Access protocol (SNAP)
OUI(3B) + Type(2B)

## Slide 28: 网桥概述
对于使用多路访问（广播）媒体的局域网而言：
  信号在传播过程中会衰减，可以通过物理层的转发器或者集线器（暂时不展开）来传播更远的距离
  通过集线器连接起来的局域网属于同一个冲突域：
    如果多个节点同时传输，则会遇到冲突，在同一时刻允许最多一个节点传输
    为了避免冲突，要采用MAC协议来规范，从而导致：
      连接的节点数目有限制：以太网的节点最多1024个
      覆盖的范围受限
    每个节点发送的帧，会被其他所有节点看到
数据链路层的网络互连设备：网桥和交换机
  一般用于连接采用相同或者类似数据链路层协议的链路
  不同的端口属于不同的冲突域，从而支持更多的节点和更广的覆盖
  网桥提供端口间的隔离功能，进行过滤和转发，把收到的帧转发到合适的方向直到最终到达接收者
  属于同一个广播域: 广播帧发送到所有节点
  网桥和交换机的主要区别在于交换机通过交换硬件电路来实现快速的转发
Notes: 80/20原则
  站点间的负载的80%不需要通过网桥转发，只有20%的负载是跨端口的。

## Slide 29: 网桥概述
1
2
3
H2
H1
H1H2 Data
H1H2 Data
H1H2 Data
H1H2 Data
H1H2 Data
网桥工作在数据链路层，根据 MAC 帧的目的地址，对收到的帧进行转发
网桥在转发时不会改变MAC帧的内容
Notes: 80/20原则
  站点间的负载的80%不需要通过网桥转发，只有20%的负载是跨端口的。
在数据链路层扩展局域网是使用网桥。
网桥工作在数据链路层，它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发。
网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口

## Slide 30: 透明网桥
网桥如何决定路由？
源路由网桥：源节点发现到目的节点的路由，网桥按照源节点指出的路径进行转发
透明网桥：实现MAC子层的连接，对于遵循802标准的LAN透明，在IEEE 802.1D中定义
  通过透明网桥连接的LAN对于节点来说相当于一个扩展的大LAN，属于同一个广播域
  节点不需要进行任何的改变，其甚至都觉察不到网桥的存在
  在不是复杂的网络拓扑中，网桥也可不进行任何配置
透明网桥基于扩散法和逆向学习法来维护一个转发表，记录节点在哪个端口上
  基于收到分组的源地址了解到节点可通过该端口到达
  如果收到分组目的节点在转发表中找不到，则进行扩散
  如果目的节点所在的端口与到来端口相同，则不转发
  否则转发到目的节点所在的端口上
Notes: 80/20原则
  站点间的负载的80%不需要通过网桥转发，只有20%的负载是跨端口的。

## Slide 31: 透明网桥的基本工作方式
学习：站点A给B发送数据，转发表加入<A,1>。
扩散：帧向所有其它端口（即端口2和3）扩散。
转发：B发送数据给A，学习到<B,2>，转发到端口1
过滤：C发送数据给A，学习到<C,1>，过滤（不转发）该帧
老化：转发表表项的TTL每秒都减少，为0时从转发表中清除，一般初始TL设置为300秒。
缓冲：网桥的各个端口的数据速率允许不一样，多个端口来的数据可能要转发到同一个端口，网桥有足够的缓冲区，并且采取合适的流量控制技术
MAC地址 | 端口号 | TTL
A | 1 | 300
B | 2 | 300
C | 1 | 300
网桥如果连接的是不同的局域网，需要进行了帧格式之间的转换

## Slide 32: 生成树算法：路由回路带来的问题
扩散时产生重复分组
  W发送广播帧(f1),除B1扩散外，B3和B4扩散到LAN5（f2,f3)，B4和B3扩散到LAN 2…
  单播帧在不知道目的节点位置时有同样的情形
逆向学习时出现错误学习和重复转发
  考虑节点W发送帧f到节点Z，W和Z的位置已知
  B3和B4收到f后转发到LAN 5（f1和f2）
  B3发送的f1被B4收到，B4学习到W在LAN 5
  B4发送的f2被B3收到，B3学习到W在LAN 5
  节点Z收到f1和f2
  节点Z发送帧给W时，B3和B4不会转发该帧
B3 | 
节点 | 端口
W | LAN2
Z | LAN5
B4 | 
节点 | 端口
W | LAN2
Z | LAN5
W | LAN5
W | LAN5

## Slide 33: 生成树算法：概述
路由回路不可能完全避免
  复杂的网络很容易错误配置导致回路出现
  多条路径存在可以提供冗余以提高可靠性
通过网桥连接的互联网可看成一个图，图中的节点是网桥和局域网，而网桥和局域网连接的端口为图中的边
  构建一颗生成树来覆盖所有局域网，生成树的根为某个网桥
    主要目标为避免路由回路而不考虑性能方面的因素
  扩散和转发都限制在生成树上
每个网桥配置：
  网桥ID（BID）：2字节的优先级+6字节的MAC地址
  每个端口分配16比特的端口号以及端口花费
网桥之间：
  通过BPDU(Bridge Protocol Data Unit)消息的交换来构造生成树
  新网桥加入或者故障时自动发现拓扑变化，重新生成新的生成树

## Slide 34: 生成树算法：根桥、根端口和选取端口
生成树的根桥为BID(2字节的优先级+6字节的MAC地址)最小的网桥
  优先级越低，越有可能成为根桥，相同时比较MAC地址
每个网桥可以了解到根桥方向的路径花费
  等于路径上经过的那些连接到另外一个网桥的端口花费之和
  网桥到根桥具有最少花费的路径上的第一个跳段所使用的端口为根端口，路径花费为根路径花费
    如果有多条最少花费路径时，具有更低端口号的端口为根端口
    根桥没有根端口
  每个局域网上到根桥的根路径花费最少（最靠近根桥）的那个网桥为选取桥
    如果有多个可选的网桥时BID最低的为选取桥
    选取桥连接到该局域网上的端口为选取端口
      如果有多个端口连接到同一个局域网上，端口号最低的端口为选取端口
生成树由所有局域网和网桥以及所有网桥的根端口和选取端口组成
  根端口和选取端口为转发状态
  其他端口为阻塞状态，不允许往该端口转发也不会转发来自于该端口的帧

## Slide 35: BPDU消息
0x42
0x42
0x03
端口MAC地址
01:80:C2:00:00:00
长度
检验和
协议ID(0) | 
版本号(0) | 
消息类型 | 0=配置BPDU，最低位为拓扑变化位，80表示TCN
Flags | 
根桥ID | 
根路径花费 | 发送该消息的网桥到根桥的最短路径花费
发送者ID | 
端口ID | 
消息age | 根桥最初发送与本消息相关的BPDU开始到现在的时间
最大age | BPDU消息的最大生命期，缺省20秒
Hello时间 | 根桥定期发送BPDU消息的间隔，缺省2秒
转发延迟 | 
Notes: 80=TCN

## Slide 36: 生成树算法：BPDU消息
从端口收到一个BPDU消息都会和自身准备发送的BPDU消息比较，判断是否是收到一个“更好”的BPDU消息：
  收到的BPDU标识一个具有更小BID的根桥
  收到的BPDU标识同一个根桥，但是具有更小的根路径花费
  收到的BPDU的根桥BID和路径花费相同，但是发送该BPDU的桥BID更小
  收到的BPDU的根桥BID、路径花费和发送消息的桥BID相同，但是端口号更小
如果收到一个“更好”的消息
  说明对应的端口不是选取端口
  检查该端口是否为根端口？ 如果是根端口，则更新自身的BPDU消息，相应的根路径花费等于BPDU消息中的路径花费加上端口的路径花费
Root BID
Root Path Cost
Sender BID
Port ID
谁是根桥?
到根桥的距离?
谁发送的BPDU?
通过Sender的哪个端口发送？
根桥定期（每隔2秒）生成新的BPDU消息
网桥从根端口接收BPDU消息后更新自身的BPDU消息，然后往选取端口发送自身的BPDU消息
网桥保存的BPDU消息的age随着时间的增加而增加，如果到达最大生命期，则宣称自己是根桥，重新计算
Notes: 判断是否选取端口，如果是，看根端口是否有变化，即通过该端口的路径花费与目前自身的根路径花费比较，如果新的更短，

## Slide 37: 生成树算法：例子
BPDU消息(根桥，花费，发送者)表示是哪个网桥发送的，其中到根桥的花费为多少。
  B1为根桥
  RP表示网桥的根端口
  DP表示局域网上的选取桥的选取端口
稳定状态下单播帧和广播帧的扩散和转发沿着生成树进行：
  节点Z发送帧到节点W，会沿着生成树发送到所有链路
  节点W发送帧到节点Z时，由于已经学习到Z的位置，WB4Z
组播帧可以进一步优化：
  通过GMRP协议使得网桥了解到端口方向是否有组成员
  通用属性登记协议GARP（Generic attribute registration protocol）

## Slide 38: 生成树算法：拓扑变化
生成树收敛过程中新旧拓扑混合在一起：
  原来属于转发状态的端口经过计算后发现不是转发状态，在这段重新计算的时间内可能出现网络分割。
  原来不是转发状态的端口在新的拓扑中要变为转发状态时可能会出现路由回路
  避免出现路由回路：
    阻塞状态到转发状态时不是立即迁移，而是等待足够时间（BPDU消息传遍网络时间的一倍），保证新拓扑信息传遍所有局域网
      考虑老拓扑中根桥B附近故障，经过T到达最远的地方A，而新拓扑的根桥为A，新的拓扑信息经过T到达B。
      转发延迟=BPDU消息传遍网络的时间，缺省15秒
    引入两个新的状态：监听和学习状态，转发延迟后迁移到下一状态
      监听状态：不转发帧，转发BPDU消息，不学习节点位置
      学习状态：不转发帧，转发BPDU消息，学习节点位置
      关闭状态：该端口关闭，不使用
新根桥
老根桥
收敛速度最坏需要50秒
判断需要重新计算：BPDU消息超时（20s)
端口状态从阻塞到转发状态（2*15s）
T=15秒

## Slide 39: 生成树算法：拓扑变化通知
生成树算法构造生成树，帧沿着生成树过滤和转发，通过源地址学习来构造转发表
  转发表的超时为300秒（5分钟）
  拓扑变化后按照新的生成树来转发，原有转发表的表项不再适用，需要移走这些老的表项
网桥检测到拓扑变化，即转发状态的端口变为阻塞状态，或阻塞端口变为转发状态
  发送拓扑变化通知（TCN）消息给根桥
    途中选取桥发送拓扑变化通知确认（TCA）给下游网桥，并且转发到上游网桥
  根桥定期发送的BPDU消息中设置拓扑变化（TC）比特为1
    这个过程持续35秒时间=最大生命期(20s)+转发延迟(15s)
    网桥收到拓扑变化BPDU消息后将转发表表项设置为较小的值（15秒的转发延迟）

## Slide 40: 生成树算法：拓扑变化通知（2）
（a）网桥发送TCN给根桥
（b）根桥在其发送的配置BPDU消息中将TC置位
传统STP
收敛速度较慢：
  判断需要重新计算：BPDU消息超时（20s)
  端口状态从阻塞到转发状态（2*15s）
拓扑变化时由根桥发送TC=1的BPDU消息，网桥再将转发表项超时减少为15s
引入了快速生成树协议（Rapid Spanning Tree Protocol）来解决STP算法的一些问题
Notes: 讲到这里

## Slide 41: 网桥：虚拟局域网（Virtual LAN）
网桥连接成一个大的“扩展”的局域网
  广播帧表示发送给局域网的所有主机，扩散到所有局域网广播帧占用相当大的带宽
  帧在不知道目的节点的位置时扩散，可能带来安全方面的问题（比如ARP伪装攻击）
802.1Q提出了VLAN的思想
  一个扩展的LAN可以被分割成几个逻辑上处于不同位置的虚拟局域网，每个虚拟局域网被分配一个标识
  帧只在具有相同VLAN标识的网段间转发
    限制广播帧的扩散的范围。
    单播帧也只在相同ID的VLAN中转发
  不同VLAN中的节点之间的数据传输要依赖于路由或者第三层交换
Notes: 虽然有过滤机制，但是在不了解站点位置时的扩散容易进行攻击
VLAN间的帧转发要依赖于路由或者第三层交换

## Slide 42: VLAN：逻辑上的分割
基于端口的VLAN：根据局域网交换机的端口来进行分割
  交换机根据是从哪个端口收到帧来判断这个帧是属于哪个VLAN的
  节点移动位置，只需重新配置交换机的相应端口的VLAN设置
  连接到交换机的一个端口上的所有节点都必须属于同一个VLAN中
基于MAC地址的VLAN：根据帧的源MAC或目的MAC地址来确定属于哪一个VLAN
  交换机维护了一个MAC地址和对应VLAN的表
  表的维护是一项繁琐的工作
  节点的移动无需进行重新配置
基于协议的VLAN：
  根据第三层（网络层）的协议和第三层地址来判断属于哪一个VLAN
  要求交换机支持第三层的交换

## Slide 43: VLAN帧
干线（Trunk）链路上传输802.1Q VLAN帧：
  TPID=0x8100表示VLAN帧
  3比特优先级(0-7)，其中7最高，决定在节点内部排队时的优先级，802.1p中定义
  DEI（以前为CFI）可丢弃指示（Drop Eligibility Indicator ）
  VLAN ID：为0表示未知VLAN
三种类型的帧：
VLAN帧
VID=0的优先级标记帧
传统以太网帧
三种链路：
干线链路：传输VLAN帧，连接的为VLAN设备
Access链路：传输以太网帧，连接传统以太网设备
Hybrid链路：连接传统以太网或VLAN设备，可传输以太网和802.1Q帧，但是该链路上属于同一个VLAN的节点应该支持同一种类型的帧
Notes: Drop Eligibility Indicator

## Slide 44: 局域网交换机
局域网交换机实际上是一种高性能的多端口网桥。
  和网桥一样，它从一个端口接收以太网帧，然后向另外一个端口转发
  也具有通过自学习来构建转发表的功能。
局域网交换机和网桥的主要区别：
  网桥一般只有少数几个接口，而局域网交换机则可能有十几甚至几十个端口
  局域网交换机中帧的转发采用高效的交换逻辑来实现
  许多交换机都支持全双工模式，吞吐量是原来的一倍

## Slide 45: 局域网交换机的逻辑结构
局域网交换机的逻辑结构：每个端口都有一个发送和接收侧，端口的接收侧接收MAC帧，然后根据目的地址来决定往哪个端口的发送侧转发。每个端口的发送和接收侧连接到一个纵横开关上。

## Slide 46: 局域网交换机：帧转发方式
存储转发（Store and Forward）
  在完全接收到帧并存放入输入缓存后再转发至目的端口
  在转发帧之前可以首先进行差错检测，把那些出错的帧丢弃掉
  但由于要等到接收完一个完整的帧后再输出到交换逻辑来进行转发，转发延迟比较长。
直通（Cut Through）
  在收到帧中的目的地址字段后就查找转发表，找到后直接将信息帧发送到目的端口
  转发延迟相比存储转发要小一些
  没有差错检测机制，从而可能把坏帧也转发出去，会浪费一部分的带宽
无残帧（Fragment Free）
  无残帧技术和直通类似，在收到64个字节的数据后才开始转发
  考虑到大多数错误和冲突（所有正常的冲突）出现在帧的前面64个字节
自适应交换机：网络误码率较低时使用直通，当网络误码率较高时则采用存储转发技术。

## Slide 47: 交换(转发)和路由
网络互连设备：用于多跳连接的中间节点
  物理层的转发器（暂时不管）
    连接起来的局域网属于同一个冲突域
    连接的节点数目有限制：以太网的节点最多1024个
    覆盖的范围受限
  数据链路层的网桥和交换机：
    连接采用相同或者类似数据链路层协议的链路
    属于同一个广播域: 广播帧发送到所有节点
    交换机：交换硬件电路来实现快速的转发
  网络层的路由器：
    连接各种不同类型的链路
  网桥和路由器等网络互连设备：
    端口隔离
    分组交换
  第三层、第四层、第七层交换机：基于相应层次信息决定输出端口，采用交换电路硬件进行交换
Notes: 首先简单介绍物理层转发器的问题 。。。 然后介绍网桥和路由器的共同点： 端口隔离和分组交换。
后面的东西以后再展开

## Slide 48: 第二层和第三层网络互连设备的两个平面
数据平面：如何转发分组
  查找转发表
  分组转发：交换电路
  性能要求：几个微秒的转发延迟
控制平面：为分组转发提供支持
  路由：构建转发表
  性能要求：几秒甚至几十秒的收敛时间
  编址：通过互连设备连接的节点的标识
  地址解析：网络层IP地址和数据链路层MAC地址空间的映射
  网络地址转换NAT：内部网络和外部网络地址之间的转换
  差错报告：分组丢失或网络拥塞时通知相应节点
  信令协议：预先建立数据传输的通道和预约相应资源
Notes: 控制平面后面的内容一般在三层以上互连设备中