## Slide 1: 第七章 网络应用

## Slide 2: 主要内容
域名服务（7.1）
  主机名和域名
  域名注册和管理
  域名解析服务
  Internet域名和URL
传统应用（7.2）
  Email
  FTP
  WWW

## Slide 3: 应用层
层次模型的最高层
端系统中运行了各种网络应用，为用户提供网络应用服务
  电子邮件
  Web浏览
  远程登录
  P2P文件共享
  网络游戏
  在线视频： YouTube、iqiyi、youku等
  VoIP：Skype
  社交网络
  搜索等
网络核心设备处并不需要实现应用层协议
中间件（Middleware）有时会被部署以提升应用的性能
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical

## Slide 4: 应用层: 应用层协议
应用层为一些常用的网络应用定义了通用的协议，比如FTP、SMTP、HTTP等
应用层建立在运输层之上，使用运输层提供的服务，运输层为端系统提供：
  尽力递交的不可靠的数据传输服务UDP
  可靠的数据传输服务TCP
应用 | 应用层协议 | 底层运输层协议
电子邮件 | SMTP/POP3/IMAP | TCP
远程终端访问 | Telnet | TCP
Web | HTTP | TCP
文件传输 | FTP | TCP
流媒体 | HTTP, RTP | TCP or UDP
IP电话 | SIP,RTP,厂商私有(Skype) | TCP or UDP

## Slide 5: 应用层:Socket
应用层协议一般采取C/S架构
  客户方主机的网络应用程序（进程）主动发送请求给服务方主机的网络应用程序（进程），请求对方提供相应的服务
P2P协议中，应用进程充当了客户方和服务方的角色
进程通过Socket发送和接收消息
  一个进程可以同时使用多个Socket
  每个Socket通过IP地址+端口号唯一标识
  一条TCP连接或者UDP会话对应着本机上的Socket和远方的Socket之间建立的一条逻辑通道: (协议TCPor UDP，本地IP地址，本地端口号，远端IP地址，远端端口号
Internet
操作系统
应用开发者
transport
应用
physical
link
network
进程
transport
应用
physical
link
network
进程
socket
Notes: IP地址和端口号

## Slide 6: IP：IP地址
每个主机和路由器的网络接口(网卡）都有一个IP地址
  唯一标识连接到IP网络的接口
  描述该接口所在的位置（网络）
    第二层物理网络可以直接递交给其所在物理网络中的其他节点
    需要将IP地址映射为物理地址ARP协议
      网卡地址为48比特的整数，描述时一般将每个字节转换为十六进制，中间以-或者:隔开
    路由时只需了解如何到达接口所在的物理网络，而不必了解物理网络的每一台主机
  IP地址分为网络号和主机号，网络号标识某个物理网络，而主机号标识该网络中的主机。
目前的Internet(采用IPv4协议)使用的IP地址为32比特的整数，采用点十进制方法描述
  每个字节转换为十进制数字，中间以.隔开
00000001 |  | 00000010 |  | 11111111 |  | 00000100
1 | · | 2 | · | 255 | · | 4
尝试一下： Ping 0xca780e73
Notes: 202.120.224.115

## Slide 7: 回环地址和端口号
一台主机可以有多个网络接口，每个接口有不同的IP地址
127.0.0.1(实际上127.x.x.x)为回环(loopback)地址
  任何发送到该地址的IP分组不会发送到实际的网卡上，而是由IP模块递交给高层相应的协议(TCP或者UDP)模块
  可测试协议栈，以及用于主机内不同进程间的通信
Windows命令： ipconfig
Linux的IP命令提供了查看和修改网络配置的功能，用于替代ifconfig/arp/route等
  ip link: 网络接口
  ip address: 网络接口IP地址
  ip route: 路由表，替代route
  ip neighbor: 邻居，替代arp

## Slide 8: 端口号
有许多进程要通过socket使用底层提供的服务，端口号表示对应着上层的哪个进程
  端口号为16个比特的整数
  255以下：为通用网络应用使用的端口号，比如HTTP:80, SMTP 25, SSH 22等
  256~1023： 为厂商应用使用的端口号，比如X-Window: 6000, RDP: 3389等
  1024~： 用户可自由使用的（非well-known应用）
注意 IP地址和端口号都是采用网络字节顺序，即大端(big-endian)顺序
  大端指的是多字节整数存储或传输时高字节（MSB）在前的方式。小端为低字节在前
socket编程时可以采用函数ntohs(num),ntohl(num),htons(num),htonl(num)为16bit/32比特整数在网络字节顺序和主机字节顺序之间进行转换
Notes: 典型的使用小端存储的CPU有：Intel x86和ARM
典型的使用大端存储CPU有：Power PC、MIPS UNIX和HP-PA UNIX

## Slide 9: DNS(Domain Name System）域名系统
Internet的名字和地址：
  网卡地址(MAC地址）：标识某一块网卡
  IP地址：32比特整数，标识Internet上的某个主机，ID+Locator
  主机名字（域名）：方便记忆的一系列字符
名字和地址之间的映射：
  ARP: IP地址网卡地址
  gethostbyname: query key is a DNS host name.
  gethostbyaddr: query key is an IP address.
  DNS: [RFC 1034/1035]
    域名与IP地址之间的映射
    主机别名：一个主机可以有多个名字，其中一个称为canonical名
    负载均衡：一个主机可以有多个IP地址，轮流返回其中某一个IP地址
    目录服务：
/* DNS host entry structure */
struct hostent {
char *h_name; /* official domain name of host */
char **h_aliases; /* null-terminated array of domain names */
int h_addrtype; /* host address type (AF_INET) */
int h_length; /* length of an address, in bytes */
char **h_addr_list; /* null-terminated array of in_addr structs */
};
      属于某个域的一个或者多个邮件服务器
      属于某个域的一个或者多个某种类型应用的服务器以及其他相关信息

## Slide 10: DNS Usage
通过resolver解析库访问DNS提供的服务
通过命令nslookup或者dig(Linux)访问DNS
Python Socket模块提供相应的类方法来访问DNS
方法 | 含义
gethostbyname(hostname) | 返回hostname对应的IPv4地址
gethostbyname_ex(hostname) | 获得hostname对应的IPv4地址，返回(hostname, aliaslist, ipaddrlist)
gethostbyaddr(ip_address) | 已知IPv4地址获得对应的主机名，返回 (hostname, aliaslist, ipaddrlist)
getaddrinfo(host, port, family=0, type=0, proto=0, flags=0) | 获得要访问host上port对应的服务用到的地址信息，返回一个列表，每个元素为包括5个元素的tuple (family, type, proto, canonname, sockaddr）。前面3个可作为创建socket的参数，第4个为主机的正式名，最后一个为2个元素的元组(ipaddr,port)，可作为connect的参数

## Slide 11: DNS Usage
>>> import socket
>>> socket.gethostbyname('www.fudan.edu.cn')
'202.120.224.115'
>>> socket.gethostbyname('www.baidu.com')
'115.239.211.112'
>>> socket.getaddrinfo('www.baidu.com',None)
[(<AddressFamily.AF_INET: 2>, 0, 0, '', ('119.75.213.61', 0)), (<AddressFamily.AF_INET: 2>, 0, 0, '', ('119.75.216.20', 0))]
>>> socket.getaddrinfo('www.baidu.com',None, flags=socket.AI_CANONNAME)
[(<AddressFamily.AF_INET: 2>, 0, 0, 'www.a.shifen.com', ('119.75.213.61', 0)), (<AddressFamily.AF_INET: 2>, 0, 0, '', ('119.75.216.20', 0))]
>>> socket.gethostbyaddr(socket.gethostbyname('www.baidu.com'))
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#23>", line 1, in <module>
socket.gethostbyaddr(socket.gethostbyname('www.baidu.com'))
socket.herror: [Errno 11004] host not found
>>> socket.gethostbyaddr(socket.gethostbyname('www.sun.com'))
('lb-legacy-sun-cms-ucf.oracle.com', [], ['156.151.59.35'])

## Slide 12: DNS历史：从主机文件层次域名空间
平面(Flat)名字空间：
  Internet早期NIC维护一个"hosts.txt"文件纪录名字与IP地址的映射，主机通过FTP协议下载到本地 /etc/hosts.txt
  平面名字，命名空间不足
  缺乏伸缩性(scalability)，要求采用集中式管理和维护，不适合Internet这样大规模的名字空间，网络通信瓶颈和可靠性问题
  静态名字映射，修改映射到分发到各个主机需要一定的时间
层次(hierarchical)名字空间
  采用域名树的方式描述名字空间，方便、易扩展
  只要保证节点下面的子节点的名字不同就可以了
  可以采用分布式方法来维护整个名字空间，易管理和维护，有较好的可靠性和效率
  不需要原子性和强一致性，允许域名映射有暂时不一致的情况

## Slide 13: 域名层次结构
域名树最多128层，第0层为root
标记(Label):树中的每个节点有一个label，最多63个字符，大小写无关，其中root为空字符串
域名：每个节点有一个域名
  域名定义的不是地理界限，而是组织和管理界限
root
edu
net
org
cn
com
ucb
cmu
mit
cs
ece
apple
edu
com
（Top Level Domain)
TLD顶级域名
fudan
tsinghua
www
cs
www
ftp
域名www.cs.fudan.edu.cn.
域名fudan.edu.cn.
  绝对域名FQDN（Fully Qualified Domain Name）由该节点的label开始一直到root为止的一系列label组成，中间以dot(.)分隔
  相对域名PQDN(Partially Qualified Domain Name：域名不以root结束
    常用于解析与当前主机在同一个域下面的名字
    需要提供域名后缀dns suffix
二级域名
Notes: 讲到这里

## Slide 14: 域名国际化
Internationalized Domain Names in Applications (IDNA) (RFC 5890, RFC 5891, RFC 3492)
  域名系统本身不作任何修改
  应用中支持国际化的域名
    将域名中包含了非7-bit ASCII字符（比如中文字符）的Label编码成7-bit ASCII字符，称为ACE编码(ASCII Compatible Encoding)
      ACE前缀为xn–
      RFC 3492描述了Punycode，将Unicode字符转换为ASCII
  中国.cn进行ACE编码后为 xn--fiqs8s.cn

## Slide 15: 域名的维护：域名服务器
域Domain：
  域名树的一颗完整子树
  域的名字为该子树的根节点的域名
整棵域名树采用分布式方式管理
  DNS服务器管理树的一部分
  首先将整棵树下的第一层子树分割交给不同的(TLD) DNS服务器管理
  TLD域名服务器进一步可将其管理的子树进一步分割授权给更下一层的域名服务器管理
  域名服务器管理的基本单位为Zone:
    修剪的子树
    由域名服务器管理区域中名字的映射
    子树的某些分支授权给其他域名服务器管理，通过NS资源记录来定义
root
edu
net
org
cn
com
ucb
cmu
mit
cs
ece
apple
edu
com
fudan
tsinghua
www
cs
www
ftp
cn.域
Zone fudan.edu.cn
math
cs
www
www
Zone cs.tsinghua
Zone tsinghua
domain fudan.edu.cn
domain tsinghua
Notes: fudan和交大似乎没有进一步授权给其他服务器管理
dig tsinghua.edu.cn NS or SOA
dig @dns.edu.cn fudan.edu.cn NS

## Slide 16: 域名服务器
根域名服务器(Root Server)：
  负责管理root域
  将下面的所有子树授权给下一级的TLD服务器
  每个域名服务器都知道根服务器的名字和IP地址的映射(root.hints, named.ca等文件)
主和从域名服务器（Primary and Secondary Name Server）
  一个区域一般建议至少由两个以上域名服务器管理
  负载均衡和提高可靠性
  主域名服务器：维护区域的域名映射
  从域名服务器：从主服务器获得映射的拷贝（replica）
  主和从域名服务器都是该区域的权威服务器 (authoritative server），即拥有最权威和最新的映射
  一个DNS服务器可以充当多个区域的主或者从服务器
Notes: dig . NS 查看root server
dig cn NS 查看TLD CN的域名服务器

## Slide 17: Top-Level Domain顶级域名
通用域 "generic domains“ (gTLD)
  基于域名的类别，下面列出主要的gTLD，左边为最早采用的gTLD
Label | 描述 | Label | 描述
com | 商业组织 | aero | 航空
edu | 教育组织 | biz | 商业或公司
org | 非盈利组织 | coop | 合作组织
net | 网络提供者 | info | 信息服务提供者
mil | 军队 | museum | 博物馆
gov | 政府 | name | 个人
int | 国际组织 | pro | 职业组织
国家域：两个字母表示国家和地区代码(ccTLD)
  比如uk、us、de、fr和cn等
  第二级进一步可采取类别和地区label的方式来描述
RFC 3425: 用于反向解析的ARPA已废弃(deprecated )
根和顶级域名等信息可访问：
https://www.iana.org/domains
中国互联网信息中心
http://www.cnnic.cn/
Notes: ISO-3166给出了国家代码
domain name registration is completely independent from IP address assignment
where domain names can be registered:
  USA: InterNIC (www.internic.net)
  Europe: RIPE (www.ripe.net)
  Asia: APNIC (www.apnic.net)

## Slide 18: 根域名服务器
13个根服务器 {a-m}.root-servers.net
分布在不同的国家，由12个不同的组织维护
root区域信息完全一致，都是root区域的authoritative server
这些根服务器在全球还有许多（几百个）Mirrors:
  中国运行了“F/I/J”服务器 的镜像
  采用IP Anycast技术：与根服务器有相同的IP地址，通过BGP路由协议实现
  DNS请求会路由到最近的根服务器或者根服务器的镜像
a. Verisign, Los Angeles CA
b. USC-ISI Marina del Rey, CA
l. ICANN Los Angeles, CA
e. NASA Mt View, CA
f. Internet Software C.
Palo Alto, CA
i. Netnod, Stockholm
k. RIPE London
m. WIDE Tokyo
c. Cogent, Herndon, VA
d. U Maryland College Park, MD
h. ARL Aberdeen, MD
j. Verisign, Dulles VA
g. US DoD Columbus, OH
有关根域名服务器的信息可以查看：
www.root-servers.org
Notes: Approx. 13 root name servers worldwide
  Currently {a-m}.root-servers.net
All thirteen are authoritative servers for the root zone
Local name servers contact root servers when they cannot resolve a name
  Configured with well-known root servers “root.hints”
  20 gTLDs and 248 cc TLDS

## Slide 19: 区域信息：资源纪录(Resource Record)
区域的主服务器负责维护RR：
RR format: (name, ttl, class, type, value)
Time_to_live(TTL)：该纪录在缓存时的有效期(秒)，86400表示1天
Class：用于Internet时取值为IN
type=A(或者AAAA)
  name：主机名
  value：IPv4地址(或IPv6地址)
Type=NS
  name：域(区域)
  value：管理该域的权威服务器
Type=SOA
  name：域(区域)
  value：start of authority
    区域的第一个RR
    关于区域的相关信息以及主从服务器之间保证区域信息同步的相关信息
Type=CNAME “canonical name”
  name：别名
  value：正式的名字
Type=MX
  name: 域
  valu: 管理该域中用户电子邮件的服务器
Type= PTR
  name：IPv4地址(a.b.c.d)，映射到in-addr域名 (d.c.b.a.in-addr.arpa)
  value：该IP地址对应的域名
其他RR类型还包括TXT、HINFO以及SRV（MX的一般化）等
基于DNS的服务发现基于SRV和PTR来实现
Notes: dig SRV _minecraft._tcp.moecraft.net

## Slide 20: 区域信息：资源纪录(Resource Record)
DNSSEC（ DNS Security)用到的资源纪录
Type | Description
RRSIG | 对RR的签名
DNSKEY | 对应的公钥
DS | 授权签名者，对于子区域的公钥的签名，用于验证区域的公钥是否可信
NSEC | 下一个安全RR

## Slide 21: Resource Records: An Example
Max. age of cached data in seconds
* Start of authority (SOA) record.
Means: “This name server is authoritative for the zone
Mylab.com”
* PC4.mylab.com is the name server
* hostmaster@mylab.com is the email address of the person in charge
Name server (NS) record.
One entry for each authoritative name server
Address (A) records.
One entry for each hostaddress
DNS服务器管理的区域信息人工更新，更新后重新读取区域文件
DDNS(Dynamic DNS)： RFC2136/3007， 允许通过DNS消息交互来更新名字映射，即支持动态域名

## Slide 22: 本地域名服务器(Local Name Server)
主机一般会要求配置本地域名服务器，也称为解析服务器
  为用户（主机）提供DNS解析服务，充当proxy功能，将DNS查询请求转发到维护域名空间的域名服务器
  缓存解析过程中得到的RR
严格来说不属于域名层次中的一部分，只是一些本地域名服务器也会管理某些区域
每个ISP（包括大公司、学校）运行一个解析服务器
目前Internet也有许多开放的解析服务器，比如
  google提供的8.8.8.8和8.8.4.4
  Level 3 Communications提供的4.2.2.{1-6}
  OpenDNS提供的208.67.222.222和208.67.220.220
Notes: does not strictly belong to hierarchy
each ISP (residential ISP, company, university) has one
  also called “default name server”
when host makes DNS query, query is sent to its local DNS server
  has local cache of recent name-to-address translation pairs (but may be out of date!)
  acts as proxy, forwards query into hierarchy

## Slide 23: 域名解析过程
递归(recursive)方式：发送请求给下一个服务器，对方给出解析结果
迭代(iterative)方式：发送请求给下一个服务器，对方给出一个可能知道答案的域名服务器
本地域名服务器支持递归解析方式，主机一般采用递归解析方式
本地域名服务器以及其他域名服务器进一步可采取迭代或者递归方式，实践中一般采用迭代方式
Client
Local
DNS server
root
DNS server
ns1.cmu.edu
cmu DNS server
A www=IPaddr
NS a.edu-servers.net
www.cs.cmu.edu
NS ns1.cs.cmu.edu
A www=IPaddr
ns1.cs.cmu.edu
cs.cmu.edu DNS server
a.edu-servers.net
edu DNS server
NS ns1.cmu.edu
www.cs.cmu.edu
递归查找和迭代查找的差异：每次请求-应答过程中返回的是解析结果还是查找解析结果的指引。由于递归查找会带来大量开销，实践中通常只有本地DNS服务器才支持递归查找。

## Slide 24: 域名缓存Cache
缓存：客户、途中DNS服务器都会将解析结果缓存，收到新的请求采用最长后缀匹配方法
Client
Local
DNS server
root
DNS server
ns1.cmu.edu
cmu DNS server
A www=IPaddr
ftp.cs.cmu.edu
A www=IPaddr
ns1.cs.cmu.edu
cs.cmu.edu DNS server
a.edu-servers.net
edu DNS server
ftp.cs.cmu.edu
edu NS a.edu-servers.net
cmu.edu NS ns1.cmu.edu
cs.cmu.edu NS ns1.cs.cmu.edu
DNS响应被缓存
  下次查询同一域名可以快速响应
  其他查询可以用到本次查询得到的部分结果，比如NS记录
DNS响应报告域名记录出错时也应该缓存
缓存有一定的生存时间TTL
  TTL由域名记录的拥有者控制
  DNS响应给出了域名记录对应的TTL
缓存提高了解析的速度，减少域名服务器的开销，提高了可靠性
但缓存RR纪录可能已经过期，不一致
Notes: 出错缓存可能不是都支持

## Slide 25: DNS协议
DNS服务器采用端口号53，一般采用UDP协议，也可采用TCP
DNS查询一般采用UDP，无需建立连接，可以支持更多的用户
  采用UDP传输的DNS消息限制为512字节，如果超过512字节，多余的部分会被截掉
  此时可以采用TCP再次查询
区域传输一般采用TCP
identification
flags
questions部分RR个数
questions(查询和响应都包括)
additional部分RR个数
authority部分RR个数
answers部分RR个数
answers (给出查询的答案)
authority (权威服务器的NS RR)
additional (answer和authority部分需要的其他RR)
2 bytes
2 bytes
DNS查询和响应格式一致
identification: 查询和响应之间的对应
flags
QR: 查询=0，响应=1
OPCODE(4位)：操作方式，标准查询、反向查询、UPDATE等
AA: Authoritative Answer，=1表示来自于权威域名服务器
TC: Truncation，表示消息是否截取（超过512字节)
RD: Recursion Desired，查询时设置，是否递归查询
RA: Recursion Available，服务器是否支持递归查询
RCODE：返回码，是否成功以及失败的原因
Notes: query or reply
recursion desired
recursion available
reply is authoritative
question: NAME/TYPE/CLASS
answer: NAME/TYPE/CLASS/TTL /LENGTH/DATA

## Slide 26: dig使用介绍
dig [@server] [-x] name [type] [q-options]
@server可以省略,系统配置的DNS服务器
-x: 反向域名解析
type可以省略，缺省为A(-x选项时为PTR）, ANY表示所有类型的RR
q-options可以省略，缺省 +cmd +noqr +question +answer +authority +additional +comments +noshort +stats +notrace
+cmd: 打印dig版本和查询选项
+nssearch: 查找负责该区域的权威服务器并打印SOA
+qr: 打印query
+recurse: 缺省采用递归，当nssearch和trace选项开时不采用递归
+short 简单回答
+stats 打印查询和响应的状态（时间和大小）
+tcp: 查询时采用TCP
+trace: 采用迭代查询，跟踪从root开始到得到答案的过程
+ttlid: 显示TTL
+all: 设置所有显示标志
Notes: +additional /answer/authority
+noall set or clear all display flags

## Slide 27: dig实例
dig www.isc.org
dig www.isc.org ANY:各种类型的映射
dig www.isc.org AAAA: IPv6地址
dig www.isc.org ANY +noall +answer
  noall: 不要包含所有的部分, +answer仅仅包含回答
dig -x 156.151.59.35: 反向解析
dig www.isc.org +short: quick answer
dig isc.org +nssearch
dig +nocmd tsinghua.edu.cn any +multiline +noall +answer
  +nocmd: 不显示命令
  +multiline: verbose multi-line format with human-readable comments
dig yourdomain.com AXFR 区域传输，许多时候DNS服务器会限制区域传输
dig @202.120.224.26 www.google.com
dig www.fudan.edu.cn +trace: DNS解析过程跟踪

## Slide 28: 域名注册
假设要为公司foo注册域名
首先找到一个域名注册服务机构(DNS Registrar)
  http://www.internic.net 可以看到域名注册服务提供者列表
进行域名注册，经常需要付费(年费)
可让域名注册机构管理你的域的名字映射，包括A和MX RR
也可运行自己的域名服务器：
  在域名注册机构维护的域名服务器上增加授权纪录：
    (foo, NS, ns.foo)
    (ns.foo, A, a.b.c.d)

## Slide 29: DNS安全
DNS缓冲污染：
  在正常的响应回来之前伪造DNS响应，只要响应的ID与请求的ID对应就会被接受并缓存（后来的DNS响应丢弃） ， ID(16个比特，最多65535）应该随机选择，而不是按顺序增加
  生日悖论（Birthday paradox）:
    攻击者发送n个DNS请求(比如www.cnn.com) 给被攻击的域名服务器Victim
    Victim会进一步产生n个DNS请求给cnn.com的域名服务器
    攻击者伪造来自于cnn.com的n个DNS响应给Victim
    当n较大时，这n个DNS响应正好与Victim产生的n个DNS请求中的ID有重复的概率非常大
Queries | 100 | 200 | 400 | 650 | 750
Chances | 0.0728 | 0.2621 | 0.7048 | 0.9604 | 0.9865
Notes: Prob of Success = 1 – fail in all n tries = 1- ( 1-1/poss)

## Slide 30: DNS安全：DNS放大攻击
2006: 0.58M open resolvers on Internet (Kaminsky-Shiffman)
2013: 21.7M open resolvers (openresolverproject.org)
March 2013: 300 Gbps DDoS attack on Spamhaus
DNS Server
DoS Source
DoS Target
DNS query SrcIP: DoS Target
(60 bytes)
EDNS response
(3000 bytes)
x50 amplification
DNS响应比DNS请求长度要大的多放大因子 >>1
  伪造成被攻击者向多个解析服务器（放大器）发送查询请求
  放大后的DNS响应都会发送到被攻击者，从而进行DDos(Distributed Denial of Service)
Notes: 通过DNS服务器来进行放大攻击， Internet上有很多可以用于放大攻击的节点

## Slide 31: DNS安全：DNSSEC
DNSSEC: Domain Name System SECurity Extensions
  RFC 4035/RFC 4034
  introduce new RRs to validate
    the authenticity of a DNS response
    the data integrity of the DNS response
    where the response indicates no such domain or resource type exists, this negative information can also be authenticated.
Transaction and Request Authentication(TSIG)
  RFC 2845
  DNS响应中的additional部分增加一个SIG RR对于DNS消息进行签名
  依赖于服务器之间的共享密钥

## Slide 32: File Transfer Protocol (FTP) RFC 959
Client连接到服务器的TCP 21端口控制连接
  发送FTP命令，包括用户认证，列目录，下载和上传文件等
  服务器每次收到一个要进行文件传输（包括列目录）的命令时开启一条新的TCP连接（数据连接）
    本次传输结束后关闭数据连接
  服务器维护状态信息：当前目录，用户身份等
FTP
client
FTP
server
TCP control connection
port 21
TCP data connection
port 20
常用FTP命令:
通过控制连接发送，文本形式传输
USER username
PASS password
CWD dirname
LIST 列当前目录
RETR filename retrieves (gets) file
STOR filename stores (puts) file
331 Username OK, password required
125 data connection already open; transfer starting
425 Can’t open data connection
452 Error writing file
FTP响应: 包括状态码和文本信息
1xx正常操作，是一系列返回中的一个
2xx正常操作
3xx正常操作, 服务器等待进一步信息
4xx暂时错误操作
5xx永久错误操作
Notes: FTP Reply Codes:
  The first digit denotes whether the response is good, bad or incomplete
  1yz：Positive Preliminary reply
    another reply is to be expected before the client issues another command
    150 Opening ASCII mode data connection for file list.
  2yz：Positive Completion reply
    220-
    220 www.fudan.edu.cn FTP server ready.
  3yz：Positive Intermediate reply
    331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password.
  4yz：Transient Negative Completion reply
    452 Insufficient storage space in system.
  5yz：Permanent Negative Completion reply
    530 Login incorrect
ftp ftp.sjtu.edu.cn

## Slide 33: FTP数据传输
数据传输：
  Active方式：PORT h1,h2,h3,h4,p1,p2
    客户方在h1.h2.h3.h4上相应的端口监听（p1*256+p2）
    服务方发起到port所指的目的地的数据连接（源端口20）
  PASSIVE方式(PASV)：
    服务方发送响应： h1,h2,h3,h4,p1,p2
    主机（一般为服务方）h1.h2.h3.h4在相应端口监听，客户方发起数据连接。
ftp> ls
---> PORT 10,11,14,51,192,12
200 PORT command successful.
---> LIST
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
drwxr-xr-x 3 ftp ftp 4096 May 22 05:40 incoming
226 Transfer complete.
---> PASV
227 Entering Passive Mode (202,120,224,5,11,95).
---> LIST
150 Opening ASCII mode data connection for file list
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 139264 May 22 05:49 wget.exe
226 Transfer complete.
TFTP(Trivial File Transfer Protocol) RFC 1350: 采用UDP，基于停等协议，没有用户认证机制，适合于轻量级的设备或没有启动盘的主机等来更新或者安装系统。