## Slide 1: 第二章习题

## Slide 2: 分组交换中的延迟

## Slide 3
假设所有分组都是使用分组交换发送的，中间节点在转发分组时使用存储转发。
（a）如果A向B发送500字节分组，传输延迟是多少？
DtAB =500*8/4*106bps = 1ms
（b）如果A向B发送500字节分组，传播延迟是多少？
DpAB = 3000km/3*108m/s= 10ms
（c）如果A向B发送500字节分组，端到端延迟是多少？
DtAB + DpAB = 1ms + 10ms =11ms

## Slide 4
（d）如果A向B发送1000字节分组，则端到端延迟是多少？哪部分延迟受分组大小的影响？
Dt’AB = 1000*8/4*106bps=2ms，DpAB = 10ms不变
Dt’AB + DpAB = 10ms + 2ms =12 ms
（e）如果A向C发送500字节分组，则端到端延迟是多少？
DtAB + DpAB + DtBC + DpBC
= 1ms + 10ms + 500*8/2*106bps +6000km/3*108m/s
= 1ms + 10ms + 2ms + 20ms = 33ms
（f）如果A向C发送两个500字节分组，一个分组发完再发另一个分组，则端到端延迟是多少？
DtAB + DpAB + 2* DtBC + DpBC
= 1ms + 10ms + 2* 2ms + 20ms = 35ms

## Slide 5: 电路交换中的延迟

## Slide 6
现在，假设所有分组都是使用电路交换发送的。假设我们使用的是虚拟电路交换，即首先使用一个电路建立分组在分组交换网络上建立电路。
（a）建立从A到C的电路需要多久？假设中间节点可以即时处理电路建立消息，且电路建立消息为100字节。
DAC = DtAB + DpAB + DtBC + DpBC
= 100*8/4*106bps + 10ms + 100*8/2*106bps + 20ms
= 0.2ms +10ms +0.4ms +20ms = 30.6ms
DCA = DtCA + DpCB + DpBA
= 100*8/2*106bps + 10ms + 20ms
= 0.4ms +10ms +20ms = 30.4ms
Ds = DAC + DCA = 30.6 + 30.4 = 61ms

## Slide 7
（b）电路建立后，如果A将500字节分组发送到C，则端到端延迟是多少？
DtAC + DpAB + DpBC
= 500*8/2*106bps + 10ms + 20ms
= 2ms +10ms +20ms = 32ms
（c）现在，假设A需要向C发送1MB分组。电路交换的总延迟是什么，包括建立电路的时间（在（a）中相同的假设下）。
Ds + DtAC + DpAB + DpBC
= 61ms + 1*106*8/2*106bps + 10ms + 20ms
= 61ms + 4s + 10ms +20ms = 4.091s

## Slide 8
在上面的拓扑中，假设A在t=0将两个500字节分组发送到D，并且C在1.5毫秒后将单个500字节分组发送到D1.5毫秒。来自A的第一个分组的端到端延迟是什么？来自C的第一个分组的端到端延迟是什么？
DAD = DtAB + DpAB + DtBD + DpBD
= 500*8/4*106bps + 3000km/3*108m/s + 100*8/2*106bps + 3000km/3*108m/s
=1ms + 10ms + 1ms + 10ms = 22 ms
C的第一个分组到达B的时间点 = 1.5ms + DtCB + DpCB = 1.5ms + 500*8/4*106bps + 3000km/3*108m/s
= 1.5ms + 1ms +10ms = 12.5ms
B发送完A的第二个分组的时间点是13ms
C的第一个分组到达D的时间点 = 13ms + DtBD + DpBD
= 13ms+ 500*8/4*106bps + 3000km/3*108m/s
= 13ms +1ms + 10ms = 24 ms
DCD = 24ms -1.5ms = 22.5ms