## Slide 1: 第4章 媒体访问控制

## Slide 2: 主要内容
4.1 媒体访问控制概述：信道分割与基于分组的异步协议、CDMA、ALOHA、CSMA
4.2 以太网：体系结构、帧结构、CSMA/CD、全双工和媒体选项
4.3 无线局域网：802.11、体系结构和CSMA/CA
4.4 RFID：架构、数据传输方式和防冲突机制
热点讨论：物联网

## Slide 3: 媒体访问控制概述：链路
三种不同类型的链路
  点到点链路：
    两端的发送方想发就发
    流量控制：接收方可能会要求限制发送方
  广播链路：多路访问/多址访问（Multiple Access）
    多个节点连接到共享广播信道
    同一时刻两个或多个节点同时发送会遇到冲突
    媒体访问控制（Media Access Control）：控制信道的分配方式
  点到多点链路
    一个中心节点和多个外围节点
    中心节点到外围节点：一个发送者，多个接收者，采用广播方式
    外围节点到中心节点也要采取MAC

## Slide 4: 媒体访问控制概述：MAC
信道资源的分配是固定还是动态
  信道分割：基于信道的同步协议
    资源分割成若干部分，每一部分固定分配给某一节点独享
      如何分割信道资源？频率、时间、扩频码、空间等
      怎样分配资源：一般采取集中式的策略，中心节点（基站）调度
    适合于长时间、低延迟的连续负载流
  基于分组的异步协议：动态分配资源

## Slide 5: 媒体访问控制概述：MAC
信道资源的分配是固定还是动态
  信道分割：基于信道的同步协议，固定分配资源
  基于分组的异步协议：动态分配资源
    协作的按需分配（demand-based）协议
      轮询机制：一般采取集中式，控制器询问节点来调度，比如蓝牙网络会选择一个Master
      预约机制：
        信道访问分成竞争时槽和负载时槽
        竞争时槽用于预约，决定负载时槽的分配，可以采取集中或者分布式
      令牌传递机制：
        令牌为信道访问的信物，令牌绕环传递
        获得令牌后传递的数据一般绕环一周后由发送者负责移走
    无协作的随机访问（Random Access）协议：竞争协议
MAC协议的选择要考虑传输媒体、负载以及协议开销等因素

## Slide 6: 码分多址（Code Division Multiple Access）
具有扩频功能的信道分割技术：基于香农定理，增大信道带宽使得在一定信噪比的情况下误码率尽可能低
扩频通过一个正交码或伪噪声（Pseudo Noise）序列来控制
  产生具有伪随机和类似噪声的信号
    抑制窄带干扰：解扩时干扰的信号功率也被相应降低
    抗多径干扰：宽带信号是频率选择性的；迟来信号与当前信号的PN序列不同
  接收者知道发送者使用的PN序列就可以解扩，从而可用于多用户
    所有用户可在同时刻同频率发送通过自身PN序列扩频后的信号
    正交或准正交的PN序列使得接收方可通过发送者使用的PN序列解扩
三种基本的扩频技术:
  跳频(Frequence Hopping):信道带宽按频率分割，不同的时刻使用不同的频率的载波。蓝牙采用了跳频
  跳时(Time Hopping)：信道带宽分成多个时槽组成的帧，每个帧选择不同的时槽
  直接序列(Direct Sequence): 信息经过PN序列编码后再进行调制
Notes: 间谍混在人群中前进

## Slide 7: DS-CDMA原理： 正交码片序列
每个节点被指定一个唯一的m位码片序列(chip sequence)
  常采用双极型的形式描述：二进制0用“-1 ”代替，二进制1用“ +1”代替
节点发送比特1时，发送其码片序列（符号S），发送比特0时，发送其码片序列的反码（）
码片序列必须是两两正交的：
  任意两个不同的码片序列S和T的(规格化)内积（记为S•T）均为0
  任何码片序列与自己的(规格化)内积均为1：
A： | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
B: | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
C: | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
D: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
码片序列 |  |  |  |  |  |  |  | 
A： | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1
B: | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1
C: | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1
D: | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1
双极型表示 |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Dot_product

## Slide 8: DS-CDMA原理: 接收者操作
混合信息为多个发送者发送的双极型信号的线性相加
接收方要从收到的混合信息中还原出发送者发送的信息
  计算混合序列和发送节点的码片序列的内积来判别：
    如果结果为+1，表示发送了1
    如果结果为-1，表示发送了0
    如果结果为0，表示没有发送
假设节点A、C均发送“1”，B发送“0”，D没有发送。接收到的信息为S，还原C发送的信息：

## Slide 9: CDMA的特点
扩频技术使得其抗噪声和多径干扰能力强
软容量：
  任何给定的信号带宽，可找到的正交码的个数是有限的。
  同步CDMA要求同一时刻发送，实践中一般采用异步CDMA
  可采用准正交码：
    接收者解扩后会残余一些其他用户的多址干扰，但干扰较小
    准正交码的个数并没有一个硬性的性质，软容量特性
    会出现远近（near-far）问题： 信号在传播过程中随着距离的增加而衰减
      来自于离接收者近的用户的信号功率要比更远距离的用户的信号功率大得多
      需要通过功率控制进行均衡以及智能天线、干扰抑制和多用户检测技术来处理。
多个用户可以共享同一频率，从而可支持小区之间的软切换，即无需改变频率同时与两个基站连接，等切换完成后断开与老基站之间的连接

## Slide 10: 竞争机制：ALOHA（想说就说）
1970年分布在Hawaiian各个岛屿的多个设备要访问位于檀香山(Honolulu)的主机采用的协议
只要节点想传输信息帧，就立即发送（在信道f1）。
节点怎么样知道是否发送成功？
  接收者通过FCS判断帧是否完好无损，如果正确接收，通过另外一个信道f2发送ACK通知发送者
  考虑到信息帧和ACK帧可能丢失，发送者在发送帧后监听一段时间
    信息来回传播的最大延迟时间（两倍于相距最远的两个节点之间传递信息的时间）再加上一小段固定的时间内
如果在此期间收到了确认，则传输成功
否则，发送节点等待一段随机的时间后重发信息帧。
  太短：许多冲突
  太长：信道利用率低
如果重传多次仍得不到确认，放弃传输帧
Notes: 讲到这里

## Slide 11: 无限用户的ALOHA性能：模型假设
用户产生的新帧（固定长度）服从普阿松分布，平均每帧时产生S个新帧，即吞吐率S=单位帧时新注入网络中的负载，应满足0<S<1
节点发送的帧（包括新帧和重传帧）也服从普阿松分布，平均每帧时发送G帧，即网络负载G =单位帧时在链路上传输的帧的个数, S≤G
S和G进行归一化：单位时间为一个帧时，最大吞吐率S为1 (帧/帧时)
在稳定状态下，吞吐率S应该是负载G与帧在链路上传送成功的概率，即S＝GP0。其中P0是发送的帧不会发生冲突的概率。
忽略传播延时的因素
ALOHA广播信道
成功传输
新帧
重传帧
冲突
负载G
吞吐率S
S=GP0
吞吐率S
Notes: 忽略传播延时因素： 信道上传输马上就被其他节点看到，遇到冲突
Use the packet transmission time as time unit(So a packet is transmitted in 1 time unit)
All packets have the same length(So the transmission time for any packet is the same duration)
It is acceptable to assume that the arrival process is Poisson distributed(Arrival processes with infinite population can usually be approximated with a Poisson process
However, the offered load is not Poisson distributed The number of retransmissions is not a Poisson process
It is very complicated
The assumption that offered load G is Poisson distributed is an important simplifying assumption that allows us to keep the analysis simple....
The offered load G consists of:
Newly arriving packets S
The fraction of unsuccessful transmissions of the offered load G: (1 - Ҏ[success]) × G
G = S + (1 - Ҏ[success]) × G <==> G × Ҏ[success] = S
<==> G = S/ Ҏ[success]

## Slide 12: 无限用户的ALOHA性能：冲突危险区
冲突危险区为两个帧时
而两个帧时内产生的帧数平均为2G，在整个冲突危险区内无任何其他帧产生的概率
冲突危险区
t0+t
与阴影帧的
头部碰撞
与阴影帧的
尾部碰撞
t
t0+2t
t0+3t
t0
G＝0.5时，S有最大值为1/2e≈0.184
Notes: The transmission x is successful if and only if:
There are no transaction attempts that begins (= arrives) during the time interval (t-1, t+1]
每个分组需要2T的冲突窗口，因此成功传输一个分组概率为前一T内不发送分组，后一T内只发送一个分组
Psuc = P(0).P(1) = e^(-G). G. e^(-G) = G.e^(-2G)
延时分析： = 排队延迟+发送时间+传播延迟
=0+发送时间+归一化传播延时alpha (=prop/T)
发送时间 = 最后一次成功传输 + 前面重传次数×重传延迟
= 1+ (G/S-1) X 重传延迟
重传延迟假设每次在[1,k]内均匀分布选择slot，因此 = (1+k)/2 + alpha
(t0,t0+t) (t0+t, t0+2t) [t0+2t, t0+3t)
t0+t 发送，与 (t0+t,t0+2t) 冲突
与 (t0,t0+t)冲突

## Slide 13: 有限用户的ALOHA性能
假设：
  N个相同的用户
  总的吞吐率为S: 每个用户在一个帧时内成功传输一帧的概率为S/N
  总负载为G：每个时槽一个用户产生的负载（包括新帧和重传帧）为G/N 即节点以概率p=G/N传输
用户在给定时槽内成功发送一帧，相当于用户在冲突危险区内发送一帧并且其他用户都没有发送帧，因此
N趋于无穷大时，即无限用户环境下与前面的分析有同样的结论：
Notes: 开区间 (t0, t+t0) t0+t (t0+t, t0+2t) t0+2t

## Slide 14: Slotted-ALOHA
信道上的时间被分成离散的时间间隔即时槽
  时槽的大小一般为帧的传输时间
节点时钟同步，每个帧只允许在时槽开始处进行传输
冲突危险区为一个时槽：只有那些都在同一个时槽开始进行传输的帧才有可能冲突
节点1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
节点2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
信道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
冲突
冲突
而任一帧时内无其他帧发送的概率
G＝1.0时，S有最大值为1/e≈0.368
RFID采用S-ALOHA，只是：
阅读器发送消息决定时槽的开始
阅读器发送的消息中包括Q，决定了等待的时槽数

## Slide 15: 例题：ALOHA系统的最大吞吐率
考虑一个带宽R为9600bps的链路，帧长度L=120bits，请问ALOHA和S-ALOHA系统的最大吞吐率是多少？
为了获得最大吞吐率，可以假设链路上一直有数据要发送，即链路上每帧时发送的帧数G =1帧/帧时 = 9600/120=80帧/秒
S-ALOHA系统S=G*1/e = 30帧/秒
而ALOHA系统而言，ALOHA系统的最大吞吐率 S= 30/2 = 15帧/秒
Notes: S-aloha: 1/e 帧/帧时
aloha: 1/2e 帧/帧时
120/9600 = 帧时

## Slide 16: 载波监听多路访问（CSMA）：先听后说
ALOHA协议中节点在发送时不考虑其他节点情况
在局域网中，帧的传播时间（距离短, 微秒级别）常远小于帧的传输时间（毫秒级别)
  一个节点发送帧后，别的节点马上就可以监听到
载波监听：想要传输的节点首先监听媒体上是否有其他节点在传输
  如果媒体忙，它必须等待。怎么等？忙等待策略
  如果媒体空闲，则可立即传输(注意仍然可能遇到冲突）或者稍微等待一段随机时间（避免冲突）传输
发送节点在发送完后要等待一段时间看是否收到确认。
  如果没有收到确认，发送节点认为发生了冲突，等待随机时间后重发该帧。
多个节点同时传输会产生冲突，信道最大利用率由帧的平均长度和传播时间决定
多路访问（Multiple Access）即多个节点通过一个共享媒体来发送和接收帧
  半双工模式，同一时刻不能有两个以上发送者，即一个节点不能在发送的时候同时接收
载波监听（Carrier Sense）：节点能够监测到媒体是忙还是空闲
Notes: The signal will take ≤ 500/200,000,000 = 2.5 × 10-6 sec to reach any other node in the network.
When a node starts a transmission, the start of the transmission will reach all other nodes in the LAN before the whole message is transmitted
Conclusion
We can reduce the probability of collision by sensing the channel (transmission medium) before transmitting a message
When a node has a message to transmit, it first senses the broadcast channel (or carrier) to determine if it is idle (not used by some other node)
If the carrier is busy, the node will wait and retry at a later timeIf the carrier is idle, the node will attempt to transmit
How a node decides to wait and retry will be explain below...
帧的冲突危险区为2*传播时间= RTT
t-prop t t + prop

## Slide 17: CSMA：忙等待策略
监听到媒体空闲和忙采用的策略：
  1-坚持CSMA协议：
    若媒体空闲就（以概率P=1)传输
    若媒体忙则继续监听，直到检测到信道空闲然后立即传输
    如果有冲突，则等待一段随机的时间后再次监听媒体
  0-坚持CSMA：
    若媒体空闲就（以概率P=1)传输。
    若媒体忙，等待一段随机的延迟时间，再重新监听媒体
  P-坚持协议：
    若媒体忙，继续监听直到媒体空闲
    若媒体空闲，以概率P传输，以概率(1-P)延迟一个时间单位（该时间单位通常等于最大的传播延迟的两倍）后再次监听媒体。
    如果概率P固定，要避免的主要问题是在重负荷下的不稳定
      总共有N个节点，如果这些节点都有帧要传输，为了避免冲突，显然应该满足NP≤1，即P ≤ 1/N
      但是这样的概率P在轻负荷下大部分信道时间被浪费掉
媒体空闲时间可能被浪费掉，访问延迟更长
两个站点同时发现忙？
发现媒体空闲时有可能还有节点也要传，以概率P传输
Notes: "I senses the channel is busy...Pessimist: I believe that the system is heavily loaded
I.e., there are other nodes out there that are also trying to transmit
So I better come back later(The random wait will minimize the likelihood that 2 or more nodes will start transmission at the same time...)
Strength of non-persistent CSMA
Achieves good performance in heavily loaded systems - when there are many nodes that have messages to transmit (heavily loaded), they will "auto schedule" themselves with the random
Weakness of non-persistent CSMA
Throughput (# successful transmissions per time unit) can be low in a light load systemE.g.: if there is only one node waiting, it can safely transmit as soon as the current transmission terminates
Strength of the 1-persistent CSMA protocol:
Performs very well in lightly loaded systems- I.e., when there are few nodes that have messages to transmit
A node that finds the channel busy will most likely be the only node waiting for the channel to become clear and it will start transmitting as soon as the current transmission is done and will not waste any time.
Strength of the 1-persistent CSMA protocol:
Performance will suck at heavy loadThere will be an excessive number of collisions.
If the node senses that the carrier is busy, it wait (stalks) until the channel becomes idle
If the node senses that the carrier is idle:
The node flip a coin (pick a random number)
If coin comes up head (random number < p), transmits the message in the next slotOtherwise, try again from the start....
After transmitting a message, the CSMA protocol terminates. (Message do not need to be ACKed.)
Rationele of the p-persistent CSMA:
The p-persistent CSMA is designed to avoid the collision problem in 1-persistent CSMA
By picking a random number, the system tries to ensure that at most 1 node will transmit

## Slide 18: 4.2 以太网MAC：CSMA/CD
CSMA协议中不进行冲突检测
  一旦有两个帧发生冲突，在这两个坏帧传输的这段时间内，其他节点都不能传输。
  局域网的有线媒体可以进行冲突检测
    传播延迟非常小
    在传输帧的同时监听媒体，可监测到所传输的帧与别的节点传输的帧之间发生冲突
    一般通过检测媒体上的接收电平与自身发送电平的显著提升来完成
载波监听多路访问/冲突检测CSMA/CD：边说边听
多路访问（Multiple Access）即多个节点通过一个共享媒体来发送和接收帧
  半双工模式，同一时刻不能有两个以上发送者，即一个节点不能在发送的时候同时接收
载波监听（Carrier Sense）：节点能够监测到媒体是忙还是空闲
冲突检测（Collision Detect）: 发送的同时监听媒体是否遇到冲突

## Slide 19: CSMA/CD：基本工作过程
现实生活中的例子: 假设很多人在一个大的房间内讨论，任何人都可以发言：
  载波监听：如果别人在讲话，则先听别人讲；
  多路访问：我听到的，别人也可以听到；
  冲突检测：自己发言的同时发现另外一个也在讲，则停止讲话。
CSMA/CD: 有新的帧要传输时，首先监听媒体
  若媒体空闲（IFG时间），传输。
  若媒体忙，一直监听直到信道空闲（IFG时间）后传输。1-坚持策略
  若在传输中监听到冲突，发出一个32比特的jamming信号后停止传输，以便让所有的节点都知道发生了冲突
  发完人为干扰信号，等待一段随机的时间，再次试图传输（从第1步开始重复）二进制指数退避

## Slide 20: CSMA/CD：基本工作过程
为什么检测到冲突时发送(至少)32个比特jamming信号？
  距离较远时信号衰减大，少数几个比特传播到时可能没有足够的能量让另一个发送者检测到冲突
  以太网帧最后为CRC码，接收者发现帧的CRC校验码错误，从而丢弃该帧，该帧称为发育不全帧（Runt Frame）
    32比特的jam只要不是正好等于刚刚遇到冲突而中断的帧的CRC校验码
    许多以太网网卡在设计时发送32个1，因为正好等于发育不全帧的合法校验码的概率只有
实际的以太网标准要为什么要检测到媒体空闲IFG时间后才可传输？
  帧间间隔IFG(Inter Frame Gap)：96比特时间
  网卡在发送模式和接收模式之间转换需要时间
  可以让最近传输的节点能够将其收发器硬件从发送模式转向接收模式
7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 46-1500 | 4
前导 | 帧开始标志 | 目的MAC地址 | 源MAC地址 | 帧类型 | 数据+填充 | CRC
Notes: Start the timing of the interPacketGap as soon as transmitting and carrierSense are both false. Reset
the interPacketGap timer if carrierSense becomes true during the first 2/3 of the interPacketGap
timing interval. During the final 1/3 of the interval, the timer shall not be reset to ensure fair access
to the medium. An initial period shorter than 2/3 of the interval is permissible including zero.

## Slide 21: CSMA/CD：冲突检测的最坏时间
帧传输完还没有检测到冲突就认为传输成功: 传输时间≥2*传播时间
  帧必须足够长以使冲突能在帧传输完毕前被检测到：传输时间≥冲突检测时间
  基带系统的CSMA/CD冲突检测最长需要2倍传播延迟(d)。定义一个时槽=2*传播时间
以太网限制帧的最小长度为512比特（64字节）,1Gbps以太网时槽长度为4096比特
宽带总线的最坏情况发生在与头端离得最远的两个相邻站点间，检测冲突的时间等于从头端到电缆尾部的传播延迟的4倍
理论上一个时槽时间后没有冲突，以后也不会遇到冲突
迟来冲突：在一个时槽（2*传播时间）之后仍然发生冲突
  不会重传该帧
  出现的原因包括：双工模式不匹配；以太网覆盖范围太长；硬件故障等

## Slide 22: CSMA/CD：二进制指数退避
以太网采用1－坚持算法和二进制指数退避算法：
  等待不同的时槽数K后重新尝试，通过随机选择时槽random(0,K)来避免同时尝试
  基本思想是根据冲突次数来估计信道的负载
    低负载时选择较小的K
    重负载时选择较大的K
  第一次i=1冲突产生后，每个节点等待0或1个([0,2i-1])时槽后尝试重新发送。
  如果每个节点等待的时槽数相同，将再次冲突，从0、1、2、3中随机挑选一个数作为等待的时槽数
  i<=10次冲突时，等待的时槽数从0～2i-1中随机选出
  如果冲突的次数达到10次后，随机等待的最大时槽数固定为1023([0,210-1])。
  i=16次冲突后，节点放弃传输，并报告一个错误。
Notes: the probability that the stations collide k
times is (1/2) × (1/4)×· · ·×(1/2^k−1) for k ≤ 11,
that a station that is unlucky because it happens to collide tends to have to keep on
waiting as other stations that did not collide transmit. To see this, consider two stations A and B.
Assume that they both have packets to transmit. During the first attempt, they collide. Say that A
picks X = 0 and B picks X = 1.Then station A gets to transmit while B waits for one time slot. At
the end of A’s transmission, A is ready with a new packet and B is ready with its packet since it has
decremented it backoff counter from the initial value 1 to 0 while it was waiting. Both stations then
collide again. This was the first collision for the new packet of A, so that station picks X in {0, 1}.
However, this was the second collision for B’s packet, so that station picks X in {0, 1, 2, 3}. It is then
likely that A will pick a smaller value and get to transmit again. This situation can repeat multiple
times. This annoying problem never got fixed because Ethernet moved to a switched version.

## Slide 23: CSMA/CD：二进制指数退避
不良后果：没有遇到或遇到冲突次数少的节点比遇到冲突次数多的节点更有机会得到媒体的访问权
捕获效应（Capture Effect）：
  一个节点A有大量数据要传输，另外一个节点B初始与A冲突后A选择的退避时槽更短，这样在以后A的新帧遇到冲突后更有机会获得媒体的访问权，可能导致A可以传输，而B每次竞争都失败
  由于以太网后来引入全双工模式，半双工的CSMA/CD模式较少使用，并没有提出解决此问题的方法
A,B冲突 | A,B: 2/2 实选0/1 | A,B冲突 | AB:2/4 选0/3 |  |  | A,B冲突 | AB:2/8 选0/7 |  | 
A发送0 | A重发0 | A发送1 | A发送2 | A发送3 | A发送4 | A发送5 | A发送6 | A发送7 | ….
B发送0 | B等1 slot | B重发0 |  |  |  | B重发0 |  |  | 
Notes: the probability that the stations collide k
times is (1/2) × (1/4)×· · ·×(1/2^k−1) for k ≤ 11,
that a station that is unlucky because it happens to collide tends to have to keep on
waiting as other stations that did not collide transmit. To see this, consider two stations A and B.
Assume that they both have packets to transmit. During the first attempt, they collide. Say that A
picks X = 0 and B picks X = 1.Then station A gets to transmit while B waits for one time slot. At
the end of A’s transmission, A is ready with a new packet and B is ready with its packet since it has
decremented it backoff counter from the initial value 1 to 0 while it was waiting. Both stations then
collide again. This was the first collision for the new packet of A, so that station picks X in {0, 1}.
However, this was the second collision for B’s packet, so that station picks X in {0, 1, 2, 3}. It is then
likely that A will pick a smaller value and get to transmit again. This situation can repeat multiple
times. This annoying problem never got fixed because Ethernet moved to a switched version.

## Slide 24: CSMA/CD：载波扩展
冲突检测要求：帧的最小传输时间>=冲突检测时间=2*传播延迟
  10Mbps以太网（10Base5）覆盖范围2500米，限制冲突检测时间为51.2微秒最小帧长512bit(64Bytes)
  100Mbps以太网覆盖范围200米  1Gbps以太网的覆盖范围只有20米？？
载波扩展：增加帧的最小传输时间，从512比特时间4096比特时间
  MAC帧尾部附加了特殊的编码（不会在正常数据部分出现）
  时槽时间从64B扩展为512B（4096bits）
  超过512字节的帧不需要进行载波扩展
  帧格式仍然是相同的以太网帧格式和相同的最小帧长
前导
DA
数据/填充
…
FCS
载波扩展
最小帧长
时槽长度

## Slide 25: CSMA/CD：帧突发（Frame Bursting）
站点有连续多个短帧发送时，大量的媒体时间被浪费
  竞争获得媒体访问权，然后采用载波扩展传输512B时间
  下一个短帧竞争获得媒体访问权，采用载波扩展传输512B时间
帧突发
  第一帧仍采用载波扩展，在传输完成后并不释放对媒体的访问权
    如果连续发送帧的总长度不超过8192B（64kb），那么发送下一个短帧
    短帧之间仍然需要（96比特的）帧间间隔IFG，以便接收者准备好接收
      在此期间通过发送一些特殊的编码（不在数据和载波扩展里出现）保证别的节点不会获得媒体的访问权
巨大帧建议：MAC帧的最大帧长从1500字节提高到9000字节
  提高网络利用的效率，同时也减少了传输的帧的数目。
MAC帧+载波扩展
MAC帧
…
突发限制
载波持续时间
MAC帧
IFG
IFG
特殊编码
特殊编码
Notes: 保证与以前的实现兼容

## Slide 26: CSMA/CD性能分析
假设：
  媒体上的时间可以分为竞争（contention）间隔、传输(busy)间隔和空闲(idle)间隔
  要成功传输，首先需要竞争媒体的访问权
    冲突检测的最坏时间为2Tprop
    竞争间隔由多个长度为2Tprop 的时槽组成
  传输间隔：
    需要Ttrans=L/R时间传输长度为L的帧
帧
竞争间隔
帧
传输间隔=Ttrans
空闲间隔
帧
帧
t0
竞争时槽= 2Tprop
Notes:     帧需要Tprop时间传播到最远的站点
监测到空闲传输，冲突检测，如果冲突，等待随机个时槽。。。。

## Slide 27: CSMA/CD性能分析
竞争间隔到底有多长？
  简化后的CSMA/CD：假设节点数为N个，在一个竞争时槽内每个节点以概率p传输
    不同节点传输的概率是独立的
    不同时槽节点传输的概率也是独立的
    而实际上CSMA/CD节点传输的概率p由以前/当前的状态决定
  在一个时槽正好有一个站点竞争成功的概率A:
帧
竞争间隔
帧
传输间隔=Ttrans
空闲间隔
帧
帧
t0
竞争时槽= 2Tprop
竞争间隔正好为i个竞争时槽的概率Pi为
竞争间隔平均时槽数:
竞争间隔平均时槽数=e-1=1.718个
注意到p=1/N时A有最大值
Notes: 另外一种分析方法是：
仅仅假设backlogged node在一个idle的时槽之后以q_r概率传输 ， 和教材假设中新到来的帧和老帧加起来固定不变=N来说更加合理一些。
新帧的到达服从普阿松分布。 系统的状态为backlogged node的个数n，因此 G(n) = \lambda * prop + q_r \times n
d Np(1-p)^(N-1) /dp = -Np * (N-1) (1-p)^(N-2) + N(1-p)^(N-1) = 0
p(N-1) = 1-p  p = 1/N
sum i * A * (1-A)^i
A * (1-A) sum i * (1-A)^(i-1) = -A(1-A) d sum (1-A)^i / dA = -A(1-A) d 1/(1-(1-A))/dA = -A(1-A) d1/A/dA
= -A(1-A) * (-1) 1/A^2= (1-A) /A = 1/A -1

## Slide 28: CSMA/CD性能分析
最大吞吐率S
帧
竞争间隔
帧
传输间隔=Ttrans
空闲间隔
帧
帧
t0
竞争时槽= 2Tprop
局域网环境 a<<1，比如a=0.01  S=0.967
但如果a=1  S=0.225，相比S-ALOHA（0.368）性能更差
Notes: A(1-A) d sigma (1-A)^i = A(1-A) d 1/A = (1-A)/A

## Slide 29: 以太网：全双工以太网
只能在连接两个节点的点到点链路上使用，并且要求链路两端的节点都采用全双工方式
链路必须能够支持同时传输和接收信号，而不会互相干扰
  10BASE5、10BASE2、10BASE-FP、10BASE-FB和100BASE-T4不能支持全双工模式
没有别的节点竞争对链路的访问权限，从而不会出现冲突
  不需要采用CSMA/CD协议的限制，有帧要传输就可以马上发送
  不再有冲突域，不需要有载波监听和冲突检测，从而也没有因为冲突而带来的重传
接收的同时也可以发送，端口支持的吞吐率是半双工方式的两倍
链路的距离也不再受最短帧长（512比特）的限制，而纯粹考虑的是链路的物理特性
  如100BASE-FX在半双工方式时限制网段的直径最大为412米；采用全双工方式后可以长达2千米。
采用同样的以太网帧格式、同样的最小帧长、同样的物理层协议

## Slide 30: 全双工以太网：MAC控制子层
可能会出现节点发送过快的情况，需要能够暂时缓存节点发送的帧以及进行流量控制
高层
MAC控制层用户（桥转发实体、LLC等）
MAC控制子层（可选）
媒体访问控制MAC
物理层
7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 44 | 4
前导 | 帧开始 标志 | 目的MAC 地址 | 源MAC 地址 | 帧类型 (0x8808) | 控制帧 类型 | 控制参数 | FCS
帧类型=0x8808
半双工的以太网的反压（back pressure）
  假载波：接收方发送载波使得媒体忙
  假冲突：接收方检测到帧到来时立即传输来触发冲突
802.3X给出了一通用的结构和协议来进行MAC控制（包括流量控制）
可选的MAC控制子层位于传统的MAC层和MAC用户之间，对下面的MAC（半双工或全双工）是透明的

## Slide 31: 全双工以太网：流量控制
PAUSE帧实现了一个简单的流量控制机制：XON/XOFF
  节点可向链路的另一端发出暂停帧要求其暂时停止所有帧的发送（暂停发送多少个时槽，512比特时间），实践中一般为最大取值
  参数为0的PAUSE帧表示恢复数据帧的传输。
  只用于全双工方式的点到点链路两端，不支持半双工方式
  不支持端到端的流量控制，只在本地点到点链路出现
    暂停帧不能通过交换机、网桥等转发出去，只是由链路另一端进行处理
    目的地址为对方的MAC地址或者01:80:C2:00:00:01
  PAUSE流量控制可以是对称的，即点到点链路两端可以互相发送PAUSE帧
  也可是非对称流量控制，只允许其中某一端发送PAUSE帧。
    交换机可以发送Pause来阻塞端系统，而反过来则不行。
    端系统可以阻塞交换机（借用交换机的内部缓冲区），而反过来则不行
7 | 1 |  | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 42 | 4
前导 | 帧开始 标志 |  | 目的MAC 地址 | 源MAC 地址 | 帧类型 | 控制帧 类型 | 控制 参数 | 保留 | CRC
 |  |  |  |  | 8808 | 0001 |  | 全0 | 
01:80:C2:00:00:01
或对方MAC地址
暂停发送时间
PAUSE
PAUSE=0

## Slide 32: 以太网：以太网媒体选项
IEEE 802.3标准支持多种物理媒体选项：物理层各不相同，但都采用相同的数据链路层协议
  10Base5
  10Base2
  10BaseT
  10BROAD36
  10BASE－F
  100Base-TX
  1000Base-SX
  1000Base-T
  1000Base-PX10
媒体选项的命名策略：<数据速率><信号方式><网段最大长度/媒体描述>
  10表示数据速率为10Mbps
  Base表示采用基带传输
  Broad表示采用宽带传输
  T表示双绞线
  F表示光纤
  C表示同轴Coax
  X表示两条链路（用于发送和接收）
  S表示短波波长（850nm）光纤
  L表示长波波长（1310nm）光纤
  E表示超长波波长（1550nm）光纤
  B表示双向长波光纤
  P表示PON被动光网络
Notes: Passband:

## Slide 33: 以太网媒体选项（2）
 | 同轴电缆 | 双绞线 | 光纤
<10Mbps | ╱ | 2BASE-TL(2004) | ╱
10Mbps | 10BASE5(1983) 10BASE2(1985) 10BROAD36(1985) | 10BASE-T(1990) 10PASS-TS(2004) | 10BASE-FL(1993) 10BASE-FP(1993) 10BASE-FB(1993)
100Mbps | ╱ | 100BASE-TX(1995) 100BASE-T4(1995) 100BASE-T2(1997) | 100BASE-FX(1995) 100BASE-LX/BX10(2004)
1Gbps | ╱ | 1000BASE-CX(1998) 1000BASE-T(1999) | 1000BASE-SX(1998) 1000BASE-LX(1998) 1000BASE-LX/BX10(2003) 1000BASE-PX10/20(2004) 1000BASE-PX30/40(2013)
10Gbps | ╱ | 10GBASE-T(2006) | 10GBASE-R(2002) 10GBASE-W(2002) 10GBASE-X(2002)
Notes: http://www.ieee802.org/3/

## Slide 34: 以太网媒体选项（3）
10Mbps以太网：采用曼彻斯特编码
  基带同轴电量的粗缆（10Base5）和细缆（10Base2）
  1990年：星形拓扑结构的采用双绞线的10BaseT
100Mbps以太网：
  1995年的双绞线媒体选项100Base-TX采用4B/5B+MLT-3信号编码
  1997年引入全双工MAC
1000Mbps以太网：
  1998年采用光纤媒体的1000Base-CX、1000Base-SX、1000Base-LX，采用8B/10B编码
  1999年采用双脚线媒体的1000Base-T， 信号编码方式为4D-PAM5编码

## Slide 35: 以太网媒体选项（4）
10Gbps以太网：
  2002年采用64B/66B编码的支持局域网和广域网环境的光纤媒体选项10GBase-（L/S/E)R、10GBase-（L/S/E)W
  2002年采用8B/10B编码的光纤媒体选项10GBase-X（10GBase-LX4/CX4）
  2006年采用Cat6e以上双绞线10GBase-T，信号编码为LDPC+PAM-16/DSQ128
40G/100Gbps以太网：2010年6月发布IEEE 802.3ba标准。
2013年IEEE成立了802.3bs来研究400Gbps以太网（Terabit以太网）
2004年IEEE 802.3ah发布第一公里以太网EFM（Ethernet First Mile）媒体选项
  采用双绞线的2Base-TL和10PASS-TS
  采用单模光纤的100Base-LX10/100Base-BX10和1000Base-LX10/1000Base-BX10
  支持主动光网络的1000Base-PX10/20。2013年支持PON的1000Base-PX30/PX40
    一个光线路终端可以连接64个用户（光网络单元)
  2009年802.3av发布10G-EPON，对称模式下上下行都为10Gbps，非对称模式上行1Gbps，下行10Gbps
2016年10月上海电信推广10G-EPON技术，年底开通269个小区的千兆宽带接入，2018年实现千兆宽带全市范围覆盖
Notes: 10Pass-TS: 750m, 10Mbps , QAM Passband: 带通，通带，频分多路复用
PON系统结构主要由中心局的光线路终端(OLT: Optical Line Terminal)、包含无源光器件的光分配网(ODN: Optical Distribution Network)
、用户端的光网络单元/光网络终端(ONU/ONT Optical Network Unit / Optical Network Terminal)组成
EPON支持64个用户
GPON支持128个用户

## Slide 36: 以太网媒体选项：物理层互连设备
转发器（repeater）
  在10Base2和10Base5中引入，用于扩展传输媒体的长度。
  转发器连接两段电缆，从它连接的电缆上收到的数字信号转发给连接的另一条电缆中
集线器Hub
  10BaseT引入，组成星形拓扑结构，实际上是一个多口的转发器
  目前以太网标准中集线器也都称为转发器
  当从一条线路上接收到信号时，集线器会向其他线路转发。
  如果多于两个端口同时传输，产生并发送一个冲突存在信号。
  某个网段出现故障时可以关闭对应的端口
转发器和集线器都：
  工作在物理层，和MAC协议无关，既无缓冲功能，也无分段功能。
  通过其连接的网段本质上仍然属于同一个冲突域（Collision domain）
    采用CSMA/CD规则共享同一个信道的所有节点位于同一个冲突域
    在同一个冲突域内，任何两个节点同时传输都会遇到冲突。

## Slide 37: 以太网媒体选项：物理层互连设备
在通过转发器或集线器构建以太网的实践中常常要求遵循5-4-3原则，保证两个节点的传播延迟小于512比特时间
  5指任意两个站点间最多有5个以太网网段
  4指任意两个站点间最多有4个转发器
  3表示任意两个站点间最多有3个网段有站点相连
    另外2个网段仅仅用于扩充网络覆盖的范围
  通过转发器或集线器来连接多个网段的方式常常称为级连
可堆叠集线器（Stackable Hub） 可堆叠交换机
  各个集线器之间可以通过另外一个高速数据通道（常常是Gbps）相连，从而使得各个堆叠起来的Hub组合起来形成一个具有更多端口的Hub
  堆叠起来的Hub实际上相当于一个大的Hub。
  它和通过以太网技术把多个网段级连起来是不同的概念，级连技术必须遵循以太网的基本组网原则，即5-4-3原则

## Slide 38: 主要内容
4.1 媒体访问控制概述：信道分割与基于分组的异步协议、CDMA、ALOHA、CSMA
4.2 以太网：体系结构、帧结构、CSMA/CD、全双工和媒体选项
4.3 无线局域网：802.11、体系结构和CSMA/CA
4.4 RFID：架构、数据传输方式和防冲突机制
热点讨论：物联网

## Slide 39: 无线局域网：IEEE 802.11
1990年IEEE成立了802.11委员会来制定无线局域网标准，1997年发布IEEE 802.11标准，支持1M或2Mbps数据速率， 工作在2.4GHz
1991年欧洲ETSI开始高性能无线局域网HIPERLAN研究，1996年发布HIPERLAN-1，支持10Mbps的数据速率， 2000年发布了改进版本HIPERLAN-2，将数据速率提高到54Mbps
  采用基于连接的方式，其中的许多原理（如OFDM）被逐步加入到802.11
1999年IEEE推出了802.11b，定义一个新的物理层协议，同样工作在2.4GHz，但是数据速率提高到11Mbps
1999年IEEE发布了802.11a标准，采用OFDM技术，工作在5GHz波段，数据速率最高可达54Mbps
2003年IEEE发布了802.11g， 工作在2.4GHz，最高数据速率为54Mbps。802.11g可以与802.11b兼容
Atheros公司引入了信道联合（channel bonding）技术，对于802.11g进行扩展称为802.11g+，最高支持108（2个54Mbps信道）Mbps，
2004年IEEE成立了802.11n工作组来开发新的物理层协议，2009年10月29日正式发布，采用OFDM和MIMO技术，支持最高600Mbps的数据速率
2013年发布工作在5GHz的802.11ac，8路天线，最高6.93Gbps
Notes: 高通创锐讯： 2011年被高通 qualcomm收购
802.11ah: long range, sub-1GHz ,预计2016年形成标准 ，覆盖1千米区域，支持上千个用户， 26个信道，每个支持100kbps。 通过relay扩展距离，通过group来减少冲突
Khorov, Evgeny; Lyakhov, Andrey; Krotov, Alexander; Guschin, Andrey (2014). "A survey on IEEE 802.11 ah: an Enabling Networking Technology for Smart Cities," (PDF). Computer Communications (Elsevier).
Sun, Weiping; Choi, Munhwan; Choi, Sunghyun (2013). "IEEE 802.11 ah: A Long Range 802.11 WLAN at Sub 1 GHz" (PDF). Journal of ICT Standardization 1 (1): 83–108.
e se r o s
TP-LINK TL-WDR6300 1200M 11AC双频无线路由器 200元左右
TP-LINK TL-WDR7500 1750M 11AC双频千兆无线路由器 439左右
TP-LINK TL-WDN6200 11AC双频无线USB网卡 165

## Slide 40: IEEE 802.11标准
版本 | 发布 年份 | 频率 (GHz) | 信道带宽 (MHz) | 单路流最大 速率(Mbps) | MIMO 流数 | 调制方法
802.11 | 1997 | 2.4 | 20 | 2 | 1 | DSSS或FHSS
802.11b | 1999 | 2.4 | 20 | 11 | 1 | CCK和DSSS
802.11a | 1999 | 5 | 20 | 54 | 1 | OFDM
802.11g | 2003 | 2.4 | 20 | 54 | 1 | DSSS、CCK和OFDM
802.11n | 2009 | 2.4/5 | 20 | 72.2 | 4 | OFDM
 |  |  | 40 | 150 |  | 
802.11ac | 2013 | 5 | 20 | 96.3 | 8 | OFDM
 |  |  | 40 | 200 |  | 
 |  |  | 80 | 433.3 |  | 
 |  |  | 160 | 866.7 |  | 
Notes: 802.11ac: 8* 866.7 = 6933.6
802.11ad: WiGig(Wireless Gigbit Alliance) Wireless Display/Bus/Serial Extension：

## Slide 41: IEEE 802.11：信道分配和WiFi认证
2.4GHz的频段（2.412～2.484GHz）分成14个带宽5MHz的信道
  信道的信号能量会扩散到22MHz的频带
  信道之间必须相隔4或者5个信道（20MHz/25MHz）
    同一个位置可以支持3个或者4个不重叠信道
    北美使用信道1、6和11，缺省采用信道11
    欧洲使用信道1、5、9、13
WiFi认证：
  1999年许多厂商成立了一个非盈利组织无线以太网兼容联盟（Wireless Ethernet Compatibility Alliance，WECA）
  2002年WECA更名无线保真（相容）认证（Wireless Fidelity，Wi-Fi）联盟
  Wi-Fi联盟的任务是保证802.11b/802.11g设备之间的兼容性和互操作性，授予该产品Wi-Fi认证标志。
  工作在5GHz的802.11a产品授予Wi-Fi5认证标志。
Notes: 正如前面提到： 信道为 5MHz，但是实际传输的信号带宽为20MHz，这样为了避免最少的干扰，部署的AP的信道应该相隔4个信道。

## Slide 42: 无线局域网：体系结构
基本单元是基本服务集BSS，由采用同一MAC协议共享无线媒体的节点组成。
  采用Ad-Hoc自组织模式，节点之间直接通信，称为IBSS
  采用基础设施(AP)模式：所有的通信必须通过AP中转
分发系统
入口
802.x LAN
AP2
802.11 LAN
BSS2
802.11 LAN
BSS1
AP1
STA1
STA2
STA3
ESS
分发系统DS： 用于连接AP以及固定节点和portal，DS一般采用以太网实现
扩展服务集ESS： 同一个IP子网
  通过DS连接的两个或者多个BSS
  无线站点可以从ESS内的一个BSS移动到另外一个BSS
  对于包括LLC在内的上层协议而言ESS内部的移动是透明的
入口（portal）逻辑部件：把WLAN与其他外部网络（包括 Internet）连接起来
WiFi Direct: 2010年提出，通过Soft-AP实现，为文件传输和媒体共享等提供服务发现和安全机制
Notes: WiFi在2010年10月给出了 WiFi Direct，给出了提供文件传输和媒体共享支持的服务发现和安全机制
Tunneled Direct Link Setup (TDLS), which enables two devices on the same Wi-Fi network to communicate directly, instead of via the access point.
WiFI Direct: MAC层不变
一个设备为 P2P Group Owner，其他设备包括传统wifi为client
group 类似于AP模式，有一个SSID称为wildcard SSID，每个group有一个唯一的group id
设备发现： 在信道1,6,11上发送 probe request/response
相比原有的AD-hoc模式
ad-hoc: beacon match就可以连接
direct: 可以通过Intent来决定谁是owner，有关联过程
有power save支持，仅仅支持 802.11a/g/n。 安全和发现功能更强
而相比AP而言，AP可以连接以太网有更强的功能。

## Slide 43: 无线局域网体系结构：节点的移动
AP充当了WLAN与其他网络之间的网桥，负责在AP之间以及其他网络之间转发数据。
一个ESS可以包括多个AP，配置同一个SSID（更准确的说是ESSID ），这些AP之间的漫游不会影响网络层以上高层协议
目前市场上常见的WLAN产品除了支持AP的桥接功能外还可以充当路由器，相当于一个ESS
三种不同的移动类型：
  无移动：仅在BSS内部
  BSS移动：在ESS内的BSS之间移动，从高层角度属于同一个通信子网，IP地址不变
  ESS移动：一个ESS的BSS到另外一个ESS的BSS

## Slide 44: 无线局域网体系结构： 提供的服务
5种分发服务：由AP提供，管理节点的关联以及节点在BSS之间的移动
  关联相关的服务： Association、Reassociation和Disassociation
    AP定期或者收到请求后发送一个信标帧来描述AP以及所支持的能力（数据速率、功率管理要求等）
    节点发送数据之前必须首先关联到某个AP中
  分发系统DS中的数据传递
    Distribution服务用于转发发给AP的帧，如果帧的目的地就在AP对应的BSS内，则直接通过无线信道发送给目的地，否则通过分发系统转发
    Integration用于在802.11帧格式与其他非802.11网络的帧格式之间的转换。
4种站点服务：在节点关联到AP之后使用，负责BSS内部的操作
  数据递交（Data delivery），即完成数据的发送和接收
  Authentication和Deauthentication：支持多种认证模式
  隐私（Privacy）服务防止消息内容被非指定接收者阅读，提供WEP加密选项。
Notes: disassociation ['disə,səusi'eiʃən, -ʃi'ei]
reassociate [,ri:ə'səuʃieit; -si-]
integration [,inti'ɡreiʃən]

## Slide 45: 无线局域网体系结构：安全
802.11采用有线对等隐私WEP（Wired Equivalent Privacy）提供与传统布线网络（以太网）相当的安全保障
  没有密钥管理机制，采用共享密钥：
    WLAN中所有节点使用同一个密钥
    更严格说使用4个共享密钥，站点在会话过程中选用其中一个
  用户认证机制
    开放系统认证：缺省采用， AP收到认证请求后确认成功
    共享密钥认证SKA：采用挑战-响应（challenge-response）协议，AP收到认证请求之后发送回一个包含随机数的挑战
  消息完整性和隐私：采用RC4流加密算法的WEP
    有限的密钥空间和初始向量IV明文传递，容易收到FMS攻击
    CRC来保证消息完整性，完全无效

## Slide 46: WEP
MAC头部 负载
CRC
负载
IV 密钥号
IV 密钥
MAC头部 IV
密钥号
1
2
3
0
RC4
寻找密钥
明文
RC4 密钥流
负载
ICV
ICV
ICV: Integrity Check Value
IV: Initial Vector
IV+密钥作为seed，产生伪随机数，与明文半加生成密文
帧可能丢失每个帧都要重新选取种子来进行加密
Notes: 采用RC4流加密算法来保护数据
  密钥和初始向量IV合在一起作为种子通过一个伪随机数生成器产生密钥流，然后与消息异或来进行加密
  WLAN的丢包率比较高，802.11的RC4算法是针对每个帧，而不是针对一次会话的所有比特流的
引入了一个完整性检查值ICV，通过32比特的CRC算法防止帧在传输过程中被篡改

## Slide 47: 无线局域网安全：WPA和WPA2
802.11i定义了两个新的安全协议：TKIP和CCMP
  TKIP考虑到使用以后所有WLAN产品已经包含的WEP硬件，而CCMP则重新从头开始设计
  Wi-Fi联盟发布了Wi-Fi保护访问（Wi-Fi Protected Access，WPA），基于2003年的802.11i第3次草案，采纳TKIP作为所有Wi-Fi认证产品必须实现的安全标准。
  2004年802.11i发布正式标准，也被称为WPA2，采用CCMP协议，加密算法为AES。
Notes: 针对WEP的安全缺陷：
  无密钥管理机制而是采用固定的预先配置好的共享密钥
  用于RC4的密钥种子由共享密钥和24比特的IV简单地组合而成，使得密钥空间比较小，且IV采用明文传递，使得密钥种子部分泄漏
  消息完整性采用线性的CRC算法。
密钥管理和用户认证：
  要求使用认证服务器来进行，使用802.1x标准，通过EAPoL协议与AP以后端的认证服务器通信
  也允许通过人工配置或者第三方的机制来预先配置密钥。
弱密钥的改进：
  更大的密钥空间：TKIP的IV从原来的24位提高到48位
    IV初始化为1，每次加1，可防止重播攻击以及顺序号的功能。
  引入多级密钥策略：
    256比特的主密钥（Master Key，MK）：人工配置或通过认证服务器获得，仅仅用于生成会话密钥
    4个128比特的会话密钥PTK（Pairwise Transient Keys）
      通过主密钥、要通信的双方的MAC地址等生成
      数据帧的加密、完整性保护以及EAPoL消息的加密和完整性保护
    每个分组（帧）的RC4算法采用的密钥是通过对PTK、IV和发送者MAC地址运行一个密钥混合过程而获得的

## Slide 48: 无线局域网：媒体访问控制
最底层是分布协调功能DCF，采用CSMA/CA
DCF之上是一个可选的点协调功能PCF，AP发送的连续beacon帧之间的间隔组成超级帧，前面一部分采用PCF的轮询机制来集中控制节点对于信道的访问，后面一部分仍然采用DCF来竞争访问权
绝大部分的WLAN产品只实现了DCF，很少实现PCF
高层 | 
PCF: Poll | 
DCF: CSMA/CA | 
超级帧 |  |  | 超级帧 | 
Beacon | PCF | DCF | Beacon | …
 | PIFS | DIFS |  | 
媒体空闲后等待的时间即帧间间隔IFS： PIFS <DIFS
PCF功能使用的帧相比DCF功能的帧优先获得媒体的访问

## Slide 49: 无线局域网：媒体访问控制
802.11 DCF功能： 不能采用CSMA/CD机制
  要在发送的同时监听信号会大大增加无线收发器的复杂性：信号传播距离越远衰减越大，发送信号的功率要远远大于接收信号的功率，很难将接收信号与可能的噪声干扰区分开来。
  隐藏节点问题：由于距离等因素导致无法监听到与其要竞争媒体的发送端的信号情况而出现（接收方的）冲突。下图(a)中的A和C为隐藏节点
  暴露节点：能够监听到某个发送者但实际该节点的传输不会干扰即将进行的通信，暴露节点导致无法有效地利用无线信道的资源。
A
B
C
(b) B发送给A的同时C发送给D
A
B
C
D
(a) A和C都要发送给B

## Slide 50: WLAN访问控制CSMA/CA：冲突检测
回顾： 1坚持的CSMA：
  节点有帧要发送时，首先监听媒体。如果媒体空闲，则立即发送。如果媒体忙，则监听直到媒体空闲后立即发送
  问题： 如何知道遇到冲突？如何避免冲突出现？
显式的ACK机制检测冲突：
  接收者在收到一个数据帧之后，马上发送一个ACK，如果没有收到ACK，则认为遇到了冲突。
  考虑到无线信道的误码率比较高
    采用停等机制， DATA-ACK帧的交换是一个原子操作，属于同一个会话单元
    除了物理层提供的空闲信道评估CCA外，引入虚拟载波监听机制
      网络分配向量NAV：目前预计的要占用媒体的时间，微秒为单位。
      包括数据帧在内的802.11帧包含了一个持续时间（duration）字段，该字段给出了当前原子操作估计的剩余时间。
      其他节点在监听到该帧后设置自身的NAV计时器，在NAV超时之前不需要继续监听
Notes:       1坚持CSMA：同时传输会出现问题
      首先如何知道遇到冲突? DATA-ACK
      其次冲突的代价较高，应该尽量避免，引入随机后退机制，类似于p-坚持

## Slide 51: CSMA/CA：帧间间隔IFS
节点在从物理层收到帧后需要时间来进行处理，和以太网MAC的IGP类似
不同类型的帧有不同的IFS： ACK等相比普通DATA帧有更高的优先级要求，要保证DATA-ACK等原子操作
SIFS最短：
  用于那些具有最高优先级的帧（短帧），包括ACK、PCF功能中的轮询响应帧和CTS帧等
  SIFS的取值在物理层规范中定义，802.11 DSSS PHY为10微秒
PIFS用于PCF
  AP通过PIFS可以在其他采用CSMA/CA竞争机制的节点之前获得媒体的访问，从而通过轮询方式进行集中控制。
  PIFS长度等于SIFS加20微秒的时槽时间，即DSSS PHY的PIFS为30微秒。
DIFS：普通的数据帧、RTS帧，DIFS长度为PIFS加上时槽时间（50微秒）。
EIFS（extended IFS）
  收到一个出错帧（无法知道duration字段）时使用
  防止节点要发送的帧与属于当前出错帧对应的会话的后续帧冲突。

## Slide 52: CSMA/CA：冲突避免（Collision Avoidance）
随机后退冲突避免机制：两个以上节点同时监听媒体空闲如果立即传输会遇到冲突
  监听媒体空闲DIFS时间之后还要等待一段随机的后退时间
  802.11给第一个新帧赋予一个更高的优先级
    节点连续传输的多个新帧或者由于没有收到确认而重传的老帧的优先级更低
    新产生的帧只需要等待DIFS时间，而那些重传帧或者多帧传输情况下的后面的帧要等待DIFS再加上随机后退时间。
802.11在下列三种情况下使用随机后退：
  节点要传输新帧时在等待DIFS间隔期间监听到媒体忙
  由于没有收到ACK而要重传
  节点刚刚成功传输一个帧
t
媒体忙
DIFS
DIFS
下一帧
竞争窗口
（随机后退）
时槽
如果媒体空闲 DIFS
马上发送
其他节点传输完
1
2
3
4
第一个新帧

## Slide 53: CSMA/CA：竞争窗口
节点维护一个（随机后退的）竞争窗口CW，节点随机等待[0,cw] 个时槽（20微秒)。
随机后退期间如果监听到媒体忙，冻结随机后退计时器，等空闲DIFS后恢复计时
指数后退方法：通过冲突的次数来估计网络的负载
  cw初始化为某个最小值（CWmin=31）
  每次发生冲突（没有收到ACK而超时）时竞争窗口翻倍，直到达到最大值（CWmax=1023）。
Notes: 20*32 = 0.64 ms
20 * 1024 = 20ms
5次后退后固定 2^10 ( 2^5/2^6…/2^10)

## Slide 54: WLAN访问控制：RTS/CTS
引入RTS/CTS解决隐藏节点问题
  RTS/CTS帧（20/14字节）非常小，出错和遇到冲突的概率小，可更快知道是否遇到冲突
  发送数据帧（可达2340字节） 之前发送RTS帧，接收者回应以一个允许发送CTS帧
    RTS和CTS帧头部的持续时间字段给出了本次数据会话（RTS-CTS-DATA-ACK）预计还要使用的媒体时间
    通过短的RTS/CTS控制分组预留接下来数据帧传输需要的带宽
    RTS/CTS机制并不能解决暴露节点问题

## Slide 55: WLAN访问控制： RTS/CTS交换
AP
A
B
时间
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DATA (A)
ACK(A)
ACK(A)
冲突
等待

## Slide 56: WLAN访问控制：分段机制
帧越长，出错的概率也越大大帧分解成多个小的MAC帧，接收者MAC层负责把分段进行重组
分段和重组对于上层协议是透明的
分段可以和CSMA/CA机制结合在一起，一旦获得媒体的访问权后，连续（收到前一个分段的ACK后）传输多个分段。
发送者要传输一个大帧的多个分段，首先通过RTS和CTS预留带宽，RTS帧/CTS的持续时间字段给出了传输第一个分段F1需要的时间，而在传输分段F1时给出了下一个分段需要的时间，这样发送者可以接下来发送F2分段。

## Slide 57: WLAN访问控制：RTS/CTS实践
RTS/CTS机制不能解决暴露节点问题
RTS/CTS对于短帧的作用不是很大
基于基础设施的WLAN中所有的通信都是要通过AP
  AP发送的帧不需要采用RTS/CTS
  隐藏节点相对来说比较少
设置RTS阈值（帧长度超过时使用RTS/CTS）为超过最大可能的MAC帧的长度，从而完全关闭

## Slide 58: WLAN访问控制：速率自适应和省电模式
根据当前信道条件选择最合适的数据速率
  根据帧的丢失情况来增加和降低数据速率
省电模式
  AP定期（一般每隔100毫秒）传输信标帧里面给出了下一个信标帧的时间间隔
  节点可通知AP（通过设置传输的MAC帧的相应头部字段）后进入睡眠状态，在下一个信标帧到来之前唤醒。
  目的地为睡眠节点的帧会在AP缓存，AP在信标帧里给出有缓存帧的节点列表。
  唤醒后的节点发现有缓存的帧发送轮询（Poll）消息给AP来获取缓存的帧。
  假设信标帧每隔100毫秒发送，省电模式的节点每次唤醒250微秒的时间，超过99%的时间在睡眠状态，从而大大节省了电池的开销。
Notes: BPSK/QPSK/QAM，相位越多，稍有误差就可能出错
1/400 wakeup

## Slide 59: WLAN访问控制：MAC帧格式
三种类型的帧：数据帧、控制帧和管理帧
  MAC帧的顺序号(12bit)最大为4095
  数据字段包含要发送的负载，最多2312字节
帧控制
持续时间
地址1
地址2
地址4
地址3
数据
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
顺序号
控制
类型
From
DS
子类型
To
DS
More
标志
WEP
更多
数据
功率
管理
重试
顺序
版本号
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
哪种帧？
更多分段？
重传帧？
节能模式？
还有数据要发送？
是否加密？
是否按序处理？
顺序号
分段号
Notes: 28 + 2312 = 2340 bytes
24 + 6 + 4 = 34 , 2312+34 = 2346 bytes
in-order: 使用StrictlyOrdered service class

## Slide 60: WLAN访问控制：MAC帧地址字段
BSSID：表示哪个BSS，对于基础设施BSS而言，等于AP的无线接口的MAC地址，对于Ad-Hoc模式的IBSS，随机生成一个BSSID。
STA1
STA2
STA3
AP1
STA4
STA5
STA6
AP2
BSS1
BSS2
分发系统 (DS)
 | To DS | From DS | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 地址4
IBSS | 0 | 0 | DA | SA | BSSID | N/A
接收自AP | 0 | 1 | DA | BSSID | SA | N/A
发送至AP | 1 | 0 | BSSID | SA | DA | N/A
WDS内部 | 1 | 1 | RAP | TAP | DA | SA
To/From: 10
Addr:Ap1,STA2,STA5)
To/From: 11
Addr:Ap2,AP1,STA5,STA2)
To/From: 01
Addr:STA5,AP2,STA2)
地址1：物理接收者
地址2：物理发送者
地址3：逻辑接收者
地址4：逻辑发送者
Notes: 地址1：物理接收者
地址2：物理发送者
地址3：逻辑接收者
地址4：逻辑发送者

## Slide 61: 主要内容
4.1 媒体访问控制概述：信道分割与基于分组的异步协议、CDMA、ALOHA、CSMA
4.2 以太网：体系结构、帧结构、CSMA/CD、全双工和媒体选项
4.3 无线局域网：802.11、体系结构和CSMA/CA
4.4 RFID：架构、数据传输方式和防冲突机制
热点讨论：物联网

## Slide 62: 热点讨论：物联网IoT（Internet of Things）
物联网IoT是指通过采用标准化和通用的通信协议将存在于时空中的可通过某种途径标识的那些物理物体或者虚拟物体互连起来进行人和物体之间以及物体和物体之间的信息交换，进行智能化信息处理以实现识别、定位、跟踪、监控和管理等功能的一种网络。
起源于1999年MIT Auto-ID中心Ashton提出的基于RFID的全球物品信息实时共享
2005年ITU正式提出物联网概念，扩展了其定义和覆盖范围

## Slide 63: 射频识别RFID（Radio-Frequency Identification）
称为电子标签，可替代条形码。
自动识别技术，无需人为干预
非接触式，可识别高速运动物体并可同时识别多个标签（比如每秒可处理50张标签）
可工作于各种恶劣环境，能够防水、防磁、耐高温，使用寿命长；
标签通过一个全球唯一的ID标识，标签上储存数据容量更大，可以读取、修改、附加数据，可以对标签数据加密，安全性高。
可用于标识识别、物品跟踪、信息采集

## Slide 64: RFID架构
阅读器包括天线、射频模块和数字信号处理单元
电子标签包括天线和芯片
标签识别码保存在ROM中，用户数据区可以读写、覆盖和添加，容量从几字节（甚至1个比特）到几千字节
RFID阅读器
电子标签
耦合单元（线圈或者天线）

## Slide 65: RFID：标签防冲突机制
2004年EPC Global发布了用于供应链应用的超高频RFID标准，即EPC Gen2标准，2006年被OSI采纳为ISO 18000-6C。
电子标签的传输由阅读器主导，基于S-ALOHA
阅读器发送Query(Q)给出查询条件以及Q的取值
符合条件的标签随机选择一个时槽[0,2Q-1]来响应
与802.11的RTS/CTS机制类似：
  首先通过RN16的短帧来预约长标签的传输
  收到ACK后发送实际的EPC（Electronic Product Code）标签
Query(Q)
QueryRep
QueryRep
RN16
ACK
EPC标签
QueryRep
QueryRep
…
时槽0
时槽1
时槽2
时槽3
时槽4
阅读器
电子标签
时间
由阅读器通过QueryRep/QueryAdjust(Q)来确定下一个时槽的开始
Q值的调整可采取类似二进制指数后退的策略