## Slide 1: 第6章 端到端的运输协议
毛迪林 dlmao@fudan.edu.cn
复旦大学计算机学院

## Slide 2: 拥塞控制(Congestion Control)
拥塞： 在某个时刻多个发送者发送的数据太多以致网络的某个部分的容量无法容纳这么多的分组
拥塞导致：
  分组丢失，路由器的缓冲区满而丢弃分组
  长延迟：分组在路由器处排队
拥塞控制：
  端到端的拥塞控制： 端系统判断是否出现拥塞并采取相应的动作
  基于网络(network-assited)的拥塞控制：网络提供拥塞反馈机制，端系统根据拥塞指示采取相应的动作

## Slide 3: TCP拥塞控制与流量控制
流量控制：
  接收窗口rwnd：接收方在ACK中给出其空闲的缓冲区大小
  接收窗口限制了发送方的发送速度
拥塞控制：
  拥塞窗口cwnd：估计的网络容量的大小
  拥塞窗口限制了发送方的发送速度
  TCP的数据传输是ACK驱动（ACK-Clocked）的，接收者每次（在采用Delay Ack时每两次）收到一个TCP数据段时发送一个ACK
  发送者根据收到的ACK的情况来更新cwnd，网络出现拥塞时减少cwnd，网络比较空闲时增加cwnd
TCP的发送受到流量控制和拥塞控制的制约：
  LastByteSent – LastByteAcked <= min(cwnd, rwnd)
Notes: TCP congestion control was introduced into the Internet in the late
1980s by Van Jacobson, roughly eight years after the TCP/IP protocol stack
had become operational

## Slide 4: 拥塞事件（Loss Event）
TCP假设分组丢失的主要原因是由于网络拥塞（缓冲区满）而丢弃分组，而不是由于链路上的差错导致的分组丢失
拥塞事件（Loss Event）
  超时： 拥塞出现，发送者需要大幅降低发送速度
  3个重复ACK：说明有分组丢失但也有3个分组到达接收者，轻微拥塞或者已从拥塞恢复
网络的容量动态变化，随着新连接的建立和老连接的释放，容量也不断变化
拥塞控制可以分为两个部分：
  决定网络的可用容量cwnd（慢启动）
  网络容量变化时动态调整cwnd（AIMD)

## Slide 5: TCP拥塞控制：慢启动 Slow Start
初始拥塞窗口cwnd=IW，最初IW为一个分组（MSS）
  RFC 3390将IW提高到2到4个MSS
每收到一个新的ACK，拥塞窗口增1
  如果收到一个ACK，表示有一个分组到达了接收者
即便我们知道了网络的容量，也必须慢启动
  突然以全速发送，会导致路由器的缓冲区用完1980年之前的TCP采用的策略（没有拥塞控制）
data packet
ACK
receiver
sender
1 RTT
cwnd
1
2
3
4
5
6
7
8
cwnd  cwnd + 1 (for each ACK)
…
Notes: Slow start
Exponential growth, but slower than all at once
Used…
  when first starting connection
  when connection goes dead waiting for timeout

## Slide 6: 动态调整拥塞窗口：理想情形
AIMD（Additive Increase/Multiplicative Decrease）
当拥塞窗口达到网络的容量之后，路由器将丢弃分组，发送方超时
  估计过高，减少拥塞窗口，拥塞窗口为原来的1/2（MD）
  可能减少得太多，继续增加拥塞窗口，每RTT拥塞窗口加一，即线性增加（AI）
  接着拥塞窗口达到网络容量，拥塞窗口减半
  这样持续，拥塞窗口在网络容量附近抖动
注意：TCP连接的容量是动态变化的
  另外一条连接建立拥塞窗口减半
  一条连接关闭拥塞窗口线性增加
cwnd
Time

## Slide 7: 动态调整拥塞窗口：实际情形
发送者通过超时来检测到网络出现拥塞时：
  相比网络拥塞出现的时刻已经滞后，网络容量也可能动态变化
  此时管道可能已经空，因而没有ACK来驱动新的分组发送
  需要重传分组，并且重新探测网络的容量
发送者重新开始慢启动
发送者可以估计到在RTO超时时刻的容量为拥塞窗口的一半
  在接近该容量时拥塞窗口增加的速度减慢
  引入慢启动阈值ssthresh=超时时拥塞窗口的一半：拥塞控制的哪个阶段?
    拥塞窗口小于ssthresh，则为慢启动阶段，拥塞窗口指数增加
    拥塞窗口大于ssthresh，则为拥塞避免阶段，拥塞窗口线性增加
    拥塞窗口=ssthresh，标准中可采用慢启动也可拥塞避免，实现中一般采用拥塞避免

## Slide 8: 拥塞控制：慢启动+拥塞避免
慢启动（Slow Start)
初始ssthresh较大(=接收窗口)，
  cwnd  1
  cwnd  1*SMSS
每收到新的ACK，
cwnd  cwnd + 1
cwnd  cwnd+ 1*SMSS
cwnd指数增加
每RTT: cwnd  2 x cwnd
当cwnd >= ssthresh时进入CA
拥塞避免(Congestion Avoidance)
cwnd线性增加
每RTT: cwnd  cwnd + 1
cwnd  cwnd + SMSS
转换为： 每收到新的ACK
cwnd  cwnd + 1/cwnd
cwnd  cwnd + SMSS*SMSS/cwnd
超时(Timeout)： 倍数减少(Multiplicative Decrease)
  ssthresh = cwnd/2
  cwnd  1
  cwnd  1*SMSS

## Slide 9: 拥塞控制: Example
ssthresh = 8

## Slide 10: 重开空闲连接
连接空闲较长时间时，TCP模块没有办法利用ACK来探测网络的容量。
仍然按原有的拥塞窗口大小发送数据，可能会造成网络的拥塞。
如果TCP在超过一段时间（重传超时的时间）没有收到TCP段，在重新开始传输数据时进入慢启动过程
  ssthresh = cwnd/2
  cwnd  1
  cwnd  1*SMSS
cwnd
Slow Start
Congestion Avoidance
Time
(initial) ssthresh
fast-retransmit
idle
timeout
TCP Tahoe的拥塞窗口变化示意图

## Slide 11: 快速重传(Fast Retransmit)
重传超时一般要比实际的RTT要长一些: 等待超时才能重传丢失分组
接收者：收到失序TCP段也要发送重复ACK（最后一个收到的按序TCP段的ACK)
发送者经常连续发送多个TCP段，分组丢失时会触发多个重复ACK
  收到一个重复的ACK，有两种可能
    被确认的TCP段后面的TCP段被暂时延迟，但最终会到达，尽管是失序到达：无需重传
    该TCP段丢失：一个重复的ACK可以看作是一个预警，它告诉源端一个TCP段已经丢失了而必须重传
TCP发送方收到3个重复ACK(即共收到同一报文段的4个ACK)：随后的TCP段己丢失的可能性就很大，立即重传该丢失的TCP段,进入慢启动阶段
重传的TCP段到达接收者后，会对所有迄今为止按序收到的报文段发送一个累加ACK
X
三个重复ACK之后快速重传
Host B
Host A
Seq=92, 8 字节数据
ACK=100
timeout
ACK=100
ACK=100
ACK=100
Seq=100, 20 字节数据
Seq=100, 20字节数据
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1
Notes: 假设拥塞窗口为cw，那么在收到3个重复ACK之后快速重传丢失的分组，并且cwnd=1，接下来会继续收到 cw-1-3个重复ACK，忽略这些重复ACK（还与上次3个重复ACK事件在同一个RTT内，属于同一个拥塞事件），只有重传的分组的确认回来之后属于新的ACK，cwnd 从12，继续慢启动
相比不采用快速重传，提早了1个RTT。

## Slide 12: TCP Reno
TCP Tahoe快速重传时进入慢启动阶段：
  假设拥塞窗口为cw，那么在收到3个重复ACK之后快速重传丢失的分组，并且cwnd=1
  接下来会继续收到 cw-1-3个重复ACK，忽略这些重复ACK（还与上次3个重复ACK事件在同一个RTT内，属于同一个拥塞事件）
  只有快速重传的分组的确认回来之后，由于是新的ACK，cwnd 从12，继续慢启动
TCP Reno：快速重传后不采用慢启动，而是进入快速恢复阶段
  收到重复的ACK不仅表示一个TCP段丢失，而且：
    接收者只有当收到一个TCP段时才产生重复ACK，该段已经离开了网络进入用户缓冲区，即不再占用网络资源
  仍然有（重复的）ACK到来，发送者可以继续传输新TCP段

## Slide 13: TCP Reno：Fast Recovery
快速重传丢失的TCP段，进入快速恢复
  当收到第三个重复ACK时：ndup = 3
    快速重传丢失的TCP段
    设置ssthresh=max(cwnd/2,2*SMSS)
    设置cwnd=ssthresh+ndup*SMSS（已经离开网络并且被缓存）inflating
  每次收到更多的重复ACK(对同一TCP段)时，
    拥塞窗口加1：cwnd+=SMSS； inflating (cwnd = ssthresh + ndup* SMSS)
    如果cwnd允许，传输新的分组
  当确认新数据的下一个ACK(即丢失报文段及其后各报文段的累加确认)到达时:
    设置cwnd=ssthresh， deflating (ndup = 0)
    进入拥塞避免阶段
  如果在这期间RTO超时，ssthresh = cwnd/2; cwnd = SMSS
Notes: 假设拥塞窗口为cw，那么在收到3个重复ACK之后快速重传丢失的分组，cwnd = cw/2 + 3，同时继续收到 cw-1-3个重复ACK，在收到前面cw/2-3时 new_cwnd <= cw，因此并不会继续发送（已经发送出去cw个），在这之后每收到一个重复ACK（还剩下总共cw/2-1），cwnd增加，可以发送新的帧（总共cw/2-1个），new_cwnd = cw/2 + cw -1 。 接下来重传分组的ACK回来，确认快速开始前的所有分组（cw个）， 退出快速恢复阶段，new_cwnd = cw/2，可以继续发送一个新的分组，然后进入拥塞避免阶段
可以看到在前面 RTT/2停止发送（收到cw/2个重复ACK），后面RTT/2时间发送cw/2-1个新增和一个老的帧，即该RTT以cw/2速度发送。 在一个RTT内快速恢复退出

## Slide 14: TCP Reno：拥塞窗口变化
cwnd
Slow Start
Congestion Avoidance
Time
“inflating” cwnd with dupACKs
“deflating” cwnd with a new ACK
(initial) ssthresh
new ACK
fast-retransmit
fast-retransmit
new ACK
timeout

## Slide 15: TCP拥塞控制总结
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
重传丢失分组
L
cwnd > ssthresh
congestion
avoidance
cwnd = cwnd + MSS (MSS/cwnd)
dupACKcount = 0
如果允许，发送新分组
new ACK
.
dupACKcount++
duplicate ACK
fast
recovery
cwnd = cwnd + MSS
如果允许，发送新分组
duplicate ACK
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
重传丢失分组
dupACKcount == 3
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1
dupACKcount = 0
重传丢失分组
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
重传丢失分组
dupACKcount == 3
cwnd = ssthresh
dupACKcount = 0
New ACK
slow
start
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
重传丢失分组
cwnd = cwnd+MSS
dupACKcount = 0
如果允许，发送新分组
new ACK
dupACKcount++
duplicate ACK
L
cwnd = 1 MSS
ssthresh = 64 KB
dupACKcount = 0
New
ACK!
New
ACK!
New
ACK!

## Slide 16: TCP版本
TCP Tahoe: 三个重复ACK时快速重传，进入慢启动阶段
TCP Reno：快速重传之后进入快速恢复阶段，在1个RTT内修复单个分组丢失
TCP NewReno
  一个窗口中的多个分组丢失时TCP Reno可能最终进入慢启动阶段
  修改后的快速恢复阶段，每个RTT重传一个丢失的分组
TCP SACK
  一个窗口中的多个分组丢失时TCP Reno的问题
  利用TCP SACK选项来进行拥塞控制
TCP Vegas
  在分组丢失出现之前试图减少发送速度
  通过TCP连接中RTT值的变化来探测队列的变化情况，相应地调整拥塞窗口大小
RFC 5681 TCP Congestion Control

## Slide 17: 增大初始窗口： RFC 3390
Web浏览中有大量短的数据传输，一般<4K字节
早期TCP标准中IW=1，要等待一个RTT之后从cw=2，即2个RTT发送３个TCP段
采用延迟ACK时，第一个ACK有可能需要等待200ms(或者500ms)
初始IW= min (4*MSS, max (2*MSS, 4380 bytes))
  以太网中MSS=1460，IW=3 MSS；如果MSS=512，则IW=4 MSS
If (MSS <= 1095 bytes) then win <= 4 * MSS
If (1095 bytes < MSS < 2190 bytes) then win <= 4380
If (2190 bytes <= MSS) then win <= 2 * MSS
只有在连接建立后的慢启动阶段，拥塞窗口才设置为初始窗口
RTO超时后的拥塞窗口为1*SMSS
空闲重启后的拥塞窗口为min(cwnd, IW)
对于4K字节的数据，一般只要一个RTT就足够了，早期的标准需要３个RTT
RFC 6928: Increasing TCP‘s Initial Window： IW= min (10*MSS, max (2*MSS, 14600))

## Slide 18: Limited Transfer: RFC 3042
如果当前还未确认的分组个数较少时快速重传不能触发，需要至少4个分组
在收到2个重复ACK时，可以再发送2个以前没有发送过的新的分组
  流量控制的接收窗口允许的前提下
  尚未确认的分组个数 <= cwnd + 2，即最多只能超过拥塞窗口2个

## Slide 19: TCP吞吐率模型
已知拥塞情况，TCP的性能如何？
重要因素：
  Loss event rate：影响cwnd降低的频率
  RTT：影响窗口增加速率
  RTO：影响差错恢复阶段的性能
  MSS ：影响窗口增加速率
我们讨论没有超时的稳定状态下TCP的行为：忽略慢启动阶段，忽略快速重传/快速恢复（一个RTT）
  RTT固定
  没有delayed ACK

## Slide 20: TCP吞吐率模型
在稳定状态，每次拥塞窗口达到W分组大小时TCP丢失分组
出现拥塞时拥塞窗口减少到W/2分组
每个RTT，窗口增加一个分组。下次丢失前增加W/2个
总共W/2个RTT时间，传输的分组个数 = W/2 + W/2+1 + …+W = 3W2/8
平均吞吐率BW = 3W2/8 * MSS / (RTT * W/2) = .75 * MSS * W / RTT
W
W/2
Notes: 平均通吐量BW = MSS * avg window/RTT = MSS * (W + W/2)/(2 * RTT)

## Slide 21: 简单的TCP Model
丢失率是多少?
  传输的分组数= 3W2/8
  其中1个分组丢失  丢失率 = p = 8/(3W2)
W
W/2

## Slide 22: TCP Friendliness
什么是TCP friendly?
  TCP流量占整个Internet流量的绝大部分
  任何新的拥塞控制必须和TCP流进行竞争
    不应该抢占TCP流而占有大部分链路带宽
    同时也应该拥有自己的公平的带宽
  怎样来实现？
    采用类似于TCP的AIMD的拥塞控制机制
    通过TCP模型：丢失/吞吐量模型
      如果吞吐量符合1/sqrt(p)行为，则ok
      TCP Friendly Rate Control (TFRC)

## Slide 23: 高速网络下的TCP
一个1500字节的TCP段，100ms RTT, 要达到10 Gbps吞吐率，要求
  W = 10*109 * 100*10-3 /(1500*8) = 83,333 in-flight segments
而根据吞吐率模型公式，要达到10Gbps的平均吞吐率，丢失率p = 2*10-10 – a very small loss rate!
TCP over “long, fat pipes”
  更大的顺序号空间，更大的接收窗口
  拥塞窗口：
    拥塞发生而倍数减少时，减少得少一些
    拥塞避免阶段：每RTT拥塞窗口增加得更快一些
Notes: ¾ MSS * W /RTT = 10Gbps
W = 10*10**9 * 100*10**-3 * 4/3 /(1500*8)
P = 8/(3*W*W)

## Slide 24: 无线网络环境的TCP
TCP的拥塞控制机制假设分组丢失的主要原因是出现了拥塞
无线网络环境下误码率高，链路上出现差错而引起分组丢失
  要能够区分链路错误或者拥塞引起的丢失
链路层一般提供链路层的重传机制，导致RTT的变化
  要能够区分RTO超时是由于链路层重传引起的，而不是拥塞导致的排队延迟太长引起的
网络容量变化快、变化大
  节点的移动或信道条件的变化而引起信噪比的变化，链路容量的变化有时非常突然

## Slide 25: TCP公平(Fairness)
如果K个TCP连接共享一个容量为R的瓶颈链路，每条连接的平均吞吐率应该为R/K
AIMD：在吞吐率和公平性方面都能获得良好的性能
TCP连接1
瓶颈链路容量R
TCP连接2
R
R
公平线，两条连接的吞吐率相同
连接1的吞吐率
连接2的吞吐率
拥塞避免: 加数增加AI
分组丢失: cwnd减半MD
拥塞避免: 加数增加AI
分组丢失: cwnd减半MD
两条TCP连接的相图:
假设初始两个连接的cw分别为(x0,y0)，对于同一个事件进行响应
加数增加（cwnd += b, b= 1）：
  变为（x0+b, y0+b)
  斜率为1的增加
倍数减少（cwnd *= a, a =1/2) ：
  变为(ax0, ay0)
  按比率减少，经过原点

## Slide 26: UDP: User Datagram Protocol
用户数据报协议是一种无连接方式的、不可靠的运输协议
  不需要连接建立和释放。
  不支持流量控制、拥塞控制。
  尽力递交服务，传输过程中可能会丢失，可能会失序，可能会延迟等。
  支持广播和组播。
  UDP实际上是在IP层上附加了简单的多路复用功能，提供端到端的、统一用户接口的数据传输服务。（简单实现运输层封装）
  简单、高效（用户承担可靠性）
UDP适合：
  多媒体应用：允许丢失，有速率要求
  DNS
  SNMP
UDP上的可靠传输：
  应用层添加可靠机制
  应用层的差错恢复

## Slide 27: UDP数据报格式
源端口和目的端口
长度：
  包括了固定长度的UDP头部和携带的用户数据
  本字段冗余，可通过IP总长度和IP头部长度计算
校验和：
  采用Internet checksum算法，反码表示
  为0则不使用校验和。（此校验和0用全1来表示）
源端口号
32比特
目的端口号
长度
校验和
用户数据