## Slide 1: 第6章 端到端的运输协议
毛迪林 dlmao@fudan.edu.cn
复旦大学计算机学院

## Slide 2: 第6章 端到端的运输协议
(不讲)运输服务（6.1）：概述、服务质量、寻址和复用
TCP（6.2）
  协议格式、连接管理、可靠传输、流量控制、拥塞控制、计时器、其它探讨
UDP和RTP（6.3）
  UDP
  RTP (暂时不讲)

## Slide 3: TCP
TCP概述
Segment格式
TCP连接管理

## Slide 4: Internet参考模型: hour-glass model
核心部分为IP（小蛮腰）
  无连接方式的尽力递交的数据传输服务
  只要求下层物理网络提供基本的数据递交功能以及MTU不低于576字节：
  无带宽保证，分组可能丢失、失序、延迟，无拥塞指示
运输层提供两种通用的服务
  TCP(Transport Control Protocol)提供可靠的数据传输
  UDP(User Datagram Protocol)提供不可靠的数据传输

## Slide 5: TCP（Transmission Control Protocol）
传输控制协议(TCP)在不可靠的网络服务上为应用层提供面向连接的、端到端的可靠字节流服务。
TCP连接： 首先建立一条连接，然后数据传输，最后关闭连接
  TCP连接要提供两个主机之间进程之间通信的手段
    套接字(Socket)：主机的IP地址和一个16比特的端口号(Port)，以及协议类型
      255以下：为通用网络应用使用的端口号，比如HTTP:80, SMTP 25, SSH 22等
      256~1023： 为厂商应用使用的端口号，比如X-Window: 6000, RDP: 3389等
      1024~： 用户可自由使用的（非well-known应用）
  TCP连接由发送方套接字和接收方套接字来唯一标识的，即TCP连接用五元组<源端IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号(TCP)>来唯一标识。

## Slide 6: TCP： 面向字节流的可靠数据传输
TCP提供端到端(点对点)全双工的可靠数据传输服务
  不支持组播、广播
  可靠数据传输：序号和确认机制
  流量控制：防止发送过快以至于另一方缓冲区用完的情况
  拥塞控制：防止以超过Internet处理能力的速度发送
  全双工(Full-Duplex )：
    捎带确认
    可以关闭一个方向的数据流(Half-Duplex)
面向字节流,字节流意味着用户数据没有边界
  应用程序只看到一个一个的字节，而不是一个一个的分组
  每个字节都有一个顺序号

## Slide 7: TCP: PUSH和紧急数据功能
TCP支持PUSH功能
  TCP的发送方和接收方都采用缓冲区以便积累足够多的数据发送以及缓存收到的数据
  PUSH机制要求不缓冲，尽快地把数据递交给对方
提供紧急数据功能
  正常数据按照顺序发送和递交
  紧急数据要求立即发送和立即递交
Notes: 比如通过ssh登陆到远程的Linux主机，用户输入一个命令后发现有大量的内容会输出到屏幕上，马上Ctrl-C中止该命令，此时需要发送紧急数据，

## Slide 8: Socket编程(Python)
函数 | 含义
sock = socket(family=AF_INET, type=SOCK_STREAM, proto=0,) | 创建某种类型的socket，返回socket对象，其中TCP: SOCK_STREAM, UDP: SOCK_DGRAM
socket.connect(address) | 连接到address指定的远端服务器(host,port)
socket.bind(address) | socket与对应的地址绑定，IPv4时为(host,port), host空表示主机任一IP地址
socket.listen([backlog]) | 必须首先bind到对应的地址，在该地址监听，backlog为尚未接受的连接队列的长度
socket.accept() -> (socket, address) | 等待连接建立请求，完成连接建立过程，返回新建立连接的socket以及client的地址(host,port)
socket.close() | 关闭socket，建议在此之前调用shutdown
socket.shutdown(how) | 关闭连接的读写端：SHUT_RD、SHUT_WR、SHUT_RDWR
socket.getsockname() | 获得socket的本地地址
socket.getpeername() | 获得socket的远端地址
Notes: >>> socket.getaddrinfo('www.sun.com',80,flags = socket.AI_CANONNAME)
[(<AddressFamily.AF_INET: 2>, 0, 0, 'legacy-sun.oraclegha.com', ('156.151.59.35', 80))]
>>> socket.getaddrinfo('www.python.org',80,flags = socket.AI_CANONNAME)
[(<AddressFamily.AF_INET6: 23>, 0, 0, 'prod.python.map.fastlylb.net', ('2a04:4e42:6::223', 80, 0, 0)), (<AddressFamily.AF_INET: 2>, 0, 0, '', ('151.101.24.223', 80))]
socket.getfqdn([name]) Return a fully qualified domain name for name
>>> socket.getfqdn()
'idol'
>>> socket.getfqdn('202.120.224.10')
'mail.fudan.edu.cn'

## Slide 9: Socket编程(2)
函数 | 含义
socket.getsockopt(level, optname[, buflen]) | 返回SOCKET选项，buflen无时返回整数，否则返回一个bytes对象（buflen给出了最大长度）
socket.setsockopt(level, optname, value) | 设置SOCKET选项
socket.recv(bufsize[, flags]) | 接收数据，返回bytes对象，bufsize(2的幂）给出读取的最大长度
socket.recv_into(buffer[, nbytes[, flags]]) | 接收最多nbytes(未指定时为buffer长度)的数据保存在buffer，返回实际读取的数据长度
socket.recvfrom(bufsize[, flags]) | 接收数据，返回(bytes对象,address)
socket.send(bytes[, flags]) | 发送数据，返回实际发送的字节数
socket.sendall(bytes[, flags]) | 发送bytes中的所有数据
socket.sendto(bytes, [flags, ]address) | 发送数据bytes到address
ntohs(num),ntohl(num),htons(num),htonl(num) | 16bit/32比特整数的网络字节与主机字节之间的转换
Notes: flags: MSG_OOB
>>> '{:032b}'.format(socket.htonl(30))
'00011110000000000000000000000000'
>>> '{:b}'.format(30)
'11110'
>>>

## Slide 10
Python TCPServer
创建TCP Socket
监听TCP连接请求
在端口监听到来请求，成功建立时返回新的socket
接收最多1024字节数据
发送数据
关闭数据连接
from socket import *
serverPort = 12000
serverSocket = socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
serverSocket.bind(('',serverPort))
serverSocket.listen(1)
print('The server is ready to receive')
while True:
connectionSocket, addr = serverSocket.accept()
sentence = connectionSocket.recv(1024).decode()
capitalizedSentence = sentence.upper()
connectionSocket.send(capitalizedSentence.encode())
connectionSocket.close()

## Slide 11
from socket import *
serverName = 'localhost'
serverPort = 12000
clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
clientSocket.connect((serverName,serverPort))
sentence = input('Input lowercase sentence:')
clientSocket.send(sentence.encode())
modifiedSentence = clientSocket.recv(1024)
print ('From Server:', modifiedSentence.decode())
clientSocket.close()
Python TCPClient
创建socket，连接到远端服务器
数据传输

## Slide 12: TCP
TCP概述
Segment格式
TCP连接管理

## Slide 13: 可靠数据传输
利用底层所提供的不可靠的数据递交服务：分组在传输过程中可能出错，可能丢失，可能失序到达
帧(分组)在传输过程中可能出错，通过检验和来检测差错
要求接收方发送确认来通知发送方帧的接收情况：
  ACK: 确认数据帧正确收到
  NAK: 通知数据帧接收时出错
ACK/NAK帧也可能出错，帧和确认都可能丢失，从而需要重传
顺序号： 数据帧和ACK帧应该包括顺序号，以便区分是否为重传帧和重复ACK
超时机制：在一直没有收到确认时认为帧丢失而重传

## Slide 14: 顺序号、确认号和接收窗口
顺序号(32bit): 为每个字节编号
  TCP段中的数据部分第一个字节的顺序号
  最后一个字节的顺序号=Seq + Data Len -1
  顺序号回绕：连续发送导致顺序号重复使用
ACK: 累加确认(32bit)
  接收方期待的下一个字节的顺序号
  ACK = seq + DataLen
接收窗口(16bits)
  接收者目前空闲的缓冲区大小
  应用程序从接收缓冲区中读取已按序到达的数据
TCP选项：
  窗口(Window Scale)扩展：窗口*scale
  时间戳扩展：PAWS(Protection Against Wrapped Segments)使用该选项来判断是否回绕
数据速率 | 顺序号回绕时间
1Mbps | 9.8 hours
10Mbps | 59 minutes
100Mbps | 5.9 minutes
1Gbps | 35.2 seconds
10Gbps | 3.5 seconds
MTU=1500
如果回绕，总共发送多少字节数据？
发送了多少个segment? 2^seq/1500
Data + segment个数*(20+20)
Notes:   接收窗口驱动发送窗口
  发送窗口=2*BDP=Bandwidth * RTT，达到100%利用率
  100Mbps * 200ms / 8 / 1024 = 2441 KiB > 64KiB
RFC7323: TCP Extensions for High Performance
KiB: Kilo Binary Byte
total_seqs = 2 ** sequence
segments = math.ceil(total_seqs /1500) # how many segments
wrap_interval = (total_seqs + segments * (20 + 20)) * 8 /rate
MSL = 2 minitues

## Slide 15: TCP段
TCP PDU称为段（Segment），20字节的头部+最多40字节可选部分+用户数据
源端口号
目的端口号
顺序号
确认号(ACK置位时有效)
窗口大小
校验和
紧急指针(if URG set)
选项
(0个或多个字节)
用户数据
(
可选
)
保留(6b)
U
R
G
A
C
K
P
S
H
R
S
T
S
Y
N
F
I
N
数据
偏移
32
位
填充
头部长度
4比特的头部长度，以32比特为单位，限制最长60字节，可选部分最多40字节
  URG：紧急数据标志
  ACK：确认字段有效标志
  PSH：要求接收者马上递交，一般发送方的发送窗口为0时设置，数据段也会设置
  RST：对TCP连接进行复位
  SYN：同步顺序号，建立TCP连接
  FIN：无数据发送，连接释放
紧急指针指示当前TCP段紧急数据最后一个字节的位置，较少使用
选项：提供相应的扩展机制，常用选项MSS
填充：保证用户数据以32比特边界开始
Data[0] <= urgent message <= Data[urgent pointer]
Notes: Data[0] <= urgent message <= Data[urgent pointer]
PSH：要求接收者马上递交，一般在发送方的发送窗口为0时设置
顺序号(32bit):
  TCP段中的数据部分第一个字节的顺序号
  最后一个字节的顺序号=Seq + Data Len -1
ACK: 累加确认(32bit)
  接收方期待的下一个字节的顺序号
  ACK = seq + DataLen
接收窗口(16bits)
  接收者目前空闲的缓冲区大小
  应用程序从接收缓冲区中读取已按序到达的数据

## Slide 16: TCP段
校验和：检测TCP段传输过程中差错（IP头部包含头部检验和）
  Internet检验和算法：所有16位字以补（反）码形式相加，然后对和取补（反）
  TCP segment+伪头部(源和目的IP地址+协议+IP头部中的长度字段 )
最大分段大小MSS(Maximum Segment Size): TCP段中用户数据的最大长度
用户数据：长度可为0
最大可能取值： 65535-20-20 = 65495
  IP头部的(16bit)分组长度字段： 65535
  20字节的IP头部和20字节的TCP固定头部
MTU(Maximum Transfer Unit)：链路层帧携带的用户数据部分最大长度
  IP要求通信子网的MTU至少576，此时MSS至少536字节
IP源地址
32比特
IP目的地址
0
协议
总长度
（违反了协议分层独立性）

## Slide 17: TCP选项
一般采用TLV方式编码
  单字节选项：EOL和NOP
  窗口扩展因子：窗口左移多少位
  MSS、窗口扩展因子和SACK-permitted仅仅在连接建立时有意义
  Timestamp选项可以：
    发送方填充TSval
    接收方发送ACK时将TSval拷贝到TS echo中
    测量RTT
    检测顺序号回绕PAWS
SACK-permitted | kind=4 | len=2

## Slide 18: TCP连接管理：连接建立
数据传输之前首先要建立连接
  互相通知对方要求建立连接
  协商选项
  为数据传输设置连接参数，分配资源
TCB(Transport Control Block)
连接状态: ESTAB
连接参数:
  顺序号(双向）
  窗口大小
  MSS选项等
application
network
application
network
clientSocket.connect((serverName,serverPort))
connectionSocket, addr = serverSocket.accept()
TCB(Transport Control Block)
连接状态: ESTAB
连接参数:
  顺序号(双向）
  窗口大小
  MSS选项等
下层为尽力递交的IP协议，要考虑：
IP分组可能延迟、失序到达
前一次连接的分组可能会在新的连接期间到达，要求新连接采用的顺序号不应该被老的连接使用过
系统可能崩溃重启，无法记住前面连接使用的顺序号
TCP连接建立是一个不对称的过程
主动方式的客户方(connect)向被动方式(listen)打开的服务方发送连接建立请求
Notes: 连接建立阶段做什么？
不对称过程
下层的问题带来连接建立的复杂性

## Slide 19: 连接建立：两次握手
两次握手过程在下层为可靠数据传输时可正常工作
但在IP层之上，失序、丢失、延迟到达等会带来问题
选择ISN
x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
重传
req_conn(x)
ESTAB
req_conn(x)
半开通连接!
(no client!)
client关闭连接
server
忘记 x
连接x结束
选择ISN
x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
重传req_conn(x)
ESTAB
req_conn(x)
data(x+1)
重传
data(x+1)
accept
data(x+1)
client 连接关闭
ESTAB
选择 x
req_conn(x)
ESTAB
acc_conn(x)
data(x+1)
accept
data(x+1)
连接x完成
server
忘记 x
老连接由于没有收到ACK，或者超时等重传req_conn
迟来的连接建立请求到达后发送的确认丢失
老连接的连接建立请求和数据姗姗来迟
Notes: 介绍老连接来的分组可能对新连接的干扰

## Slide 20: 连接建立：三次握手
互相通知对方要求建立连接
为数据传输设置连接参数，最为关键是同步初始顺序号（随机选取）
  初始顺序号固定取值，比如从0开始会出现问题
    前一次连接的分组可能会在新的连接期间到达，要求新连接采用的顺序号不应该被老的连接使用过
    系统可能崩溃重启，无法记住前面连接使用的顺序号
  针对崩溃重启系统启动等待MSL(Maximum Segment Life)时间，实践中并不等待（认为系统重启大概也需要60秒的时间）
  避免顺序号被老连接使用
    纪录老连接的顺序号使用情况有较大开销
    采用ISN生成器：全局计数器值，每隔很短间隔 (4μs)加一，新连接使用计数器的当前值
    随机选取：ISN选取有规律带来IP Spoofing攻击
Notes: 后面会介绍 IP Spoofing攻击
老连接使用的顺序号与新的ISN冲突，老连接的数据速率>= 1/(4*10^-6) * 8 bps =2Mbps，在早期达不到这个速度
RFC1948中提出了一个较好的初始化序列号ISN随机生成算法。
ISN = C(t) + hash(local_addr, local_port, remote_addr, remote_port, key)

## Slide 21: 连接建立：三次握手过程
SYN_SENT
ESTABLISHED
SYN_RCVD
LISTEN
CLOSED
ESTABLISHED
SYN (SeqNo = x)
SYN (SeqNo = y, AckNo = x + 1 )
(SeqNo = x+1, AckNo = y + 1 )
选择ISN x，
发送SYN
选择ISN y，
发送SYN ACK确认x
服务器已经确认我方的ISN，发送ACK确认y，可能还包含CS的数据
收到ACK
Client也确认连接活跃

## Slide 22: 连接建立：三次握手过程，连接建立冲突
1. 发送了ISN=x,收到了对方的ACK
2. 收到了对方的ISN=y，发送了ACK
SYN(seq=x)
SYN(seq=y)
SYN (seq=y,ack=x+1)
SYN (seq=x,ack=y+1)
SYN_SENT
SYN_RCVD
ESTABLISHED
SYN_SENT
SYN_RCVD
ESTABLISHED
两台主机同时想在相同的套接字之间建立一条TCP连接而发生冲突，也可以正常工作

## Slide 23: TCP连接建立阶段的状态图
CLOSED
SYN
SENT
SYN
RCVD
ESTAB
LISTEN
active OPEN
create TCB
Snd SYN
create TCB
passive OPEN
delete TCB
CLOSE
delete TCB
CLOSE
snd SYN
SEND
snd SYN ACK
rcv SYN
Send FIN
CLOSE
rcv ACK of SYN
Snd ACK
Rcv SYN, ACK
rcv SYN
snd ACK
有限状态自动机(Finite State Machine)
有限状态
状态之间的迁移：
  条件：满足相应条件时迁移
  动作：迁移到另一状态时采取的动作

## Slide 24: IP Spoofing Attack
server X基于IP地址来信任client
攻击者如果能够猜测到server所选取的ISN就可以伪造成client的身份来完成连接建立的三次握手过程
Ed
Y
X
.rhosts
Y
1. Flood continuously
3. TCP SYNACK
ACK spoofed Y ISN
Send X ISN
PACKET DROPPED!
2. Spoof TCP SYN from Y
With spoofed Y ISN
6. Real acks
dropped so Y
does not reset
connection
4. Send ACK with guess of X’s ISN
as if you received TCP SYNACK
5. Send pre-canned rlogin/rsh messages
rsh echo “Ed” >> .rhosts
spoof acknowledgements
Ed
7. Door now open, rlogin to X from Ed directly

## Slide 25: TCP SYN Flooding Attack
主要问题
  连接建立过程中占用资源
    收到SYN时，分配TCP Control Block (TCB)
      > 280 bytes
      包括FlowID, timer info, Sequence number, flow control status, out-of-band data, MSS, other options agreed to
    这些Half-open TCB只有在超时后才会被移走
    half-open连接的个数一般是有限的 /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog
  资源耗尽  拒绝新的连接建立请求
128.120.254.1
128.120.254.2
128.120.254.3
128.120.254.4
128.120.254.5
128.120.254.6
128.120.254.7
128.120.254.8
128.120.254.9
128.120.254.10
128.120.254.11
128.120.254.12
128.120.254.13
128.120.254.14
169.237.7.114
128.120.254.15
TCP Buffers
Half-open connection; Waiting for ACK
Completed handshake; connection open
empty
buffer

## Slide 26: SYN Cookies
服务方维护一个时钟tick： time( ) >> 6，即每64秒增加1个tick
Server收到SYN时，并不分配TCB，而是发送SYN-ACK Cookie
  sqn = f(src addr, src port, dest addr, dest port, rand)
  Cookie中仅仅支持MSS选项 一般缺省关闭SYN Cookie
正常的Client发送ACK
服务方收到ACK后验证该ACK是否合法
  当前的时钟tick与ACK的高5位发送SYN-ACK的tick
  如果合法，则建立连接，分配TCB
SYN Flooding的攻击者发送的ACK无法通过验证
t mod 32
32
0
5 bits
MSS
3 bits
Cookie=HMAC(t, Ns, SIP, SPort, DIP, DPort)

## Slide 27: 释放连接
TCP的正常连接释放也采用了三次握手过程
把TCP连接看成由两个方向的单工连接组成
两方都发送一个FIN标志置为1的TCP段，表示没有数据要发送
另一方在收到FIN后，发送ACK来确认那个方向的连接被关闭
  可以把对FIN的ACK与自身的FIN合并，相当于三次握手过程
只有当两个方向的连接均关闭后，该TCP连接才被完全释放
两个方向同时发送FIN也能够正常地释放连接
Notes: 讲到这里

## Slide 28: 释放连接: Client 主动关闭连接
FIN_WAIT_2
CLOSE_WAIT
FIN y
ACK y+1
ACK x+1
等待对方close
可继续发送数据
不能发送数据
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
等待2*MSL 超时
CLOSED
FIN_WAIT_1
FIN x
不再发送，但是可以接收数据
clientSocket.close()
serverSocket.close()
client 状态
server 状态
ESTAB
ESTAB
主动关闭的一端要进入TIME-WAIT状态，需要维护连接状态2*MSL
  最后的ACK y+1可能丢失，另一方重传FIN y，可以重传ACK y+1
  防止上一个连接的TCP段（FIN)对新连接造成干扰
在C/S模式中应该由客户方来主动关闭连接

## Slide 29: 释放连接: Client 主动关闭连接
CLOSE_WAIT
ACK y+1
FIN y ACK x+1
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
等待2*MSL 超时
CLOSED
FIN_WAIT_1
FIN x
不再发送，但是可以接收数据
clientSocket.close()
serverSocket.close()
client 状态
server 状态
ESTAB
ESTAB
服务方的FIN和ACK合并在一起发送

## Slide 30: 释放连接: 双方同时主动关闭连接
CLOSING
FIN y
ACK x+1
对方也close
发送ACK
对方也close
发送ACK
TIMED_WAIT
等待2*MSL 超时
CLOSED
FIN_WAIT_1
FIN x
不再发送，但是可以接收数据
clientSocket.close()
serverSocket.close()
不再发送，但是可以接收数据
client 状态
server 状态
ESTAB
ESTAB
ACK y+1
CLOSING
TIMED_WAIT
等待2*MSL 超时
CLOSED
FIN_WAIT_1

## Slide 31: TCP连接释放阶段的状态图
CLOSING
CLOSE
WAIT
FIN
WAIT-1
ESTAB
TIME WAIT
snd FIN
CLOSE
snd FIN
CLOSE
rcv ACK of FIN
LAST-ACK
CLOSED
FIN WAIT-2
snd ACK
rcv FIN
delete TCB
Timeout=2msl
snd FIN
CLOSE
snd ACK
rcv FIN
snd ACK
rcv FIN
rcv ACK of FIN
snd ACK
rcv FIN+ACK
rcv ACK
(active close)
(passive close)
(simultaneous close)

## Slide 32: TCP状态
状态 | 描述
Closed | 无TCP连接，也不在建立连接
Listen | 用户开始LISTEN，等待对方的呼入连接
SYN Received | SYN收到，等待ACK
SYN Sent | SYN发出，开始与对方建立连接
Established | 连接建立成功，可以传送数据
FIN Wait 1 | 用户释放连接，已经发出FIN
FIN Wait 2 | 对方同意释放连接
Closing | 双方同时开始释放连接
Timed Wait | 等待全部TCP段传送完毕
Close Wait | 等待用户释放连接
Last Ack | 用户释放连接，等待对方最后同意

## Slide 33: TCP RST攻击
TCP连接发生故障时发送RST，以使通信双方重新同步
  在CLOSED状态时，发送RST (连接拒绝）
  在非同步状态（连接建立阶段的中间状态）：
    收到非法的ACK时发送RST
    该ACK由另外一方收到一个非法的数据段或者非法的连接请求时发送
可发送RST直接关闭连接，但数据可能丢失（连接重置）
TCP RST中的顺序号要求在对方的接收窗口内即可
  考虑到分组丢失或者失序到达
  容易进行RST攻击，接收窗口为65535时，攻击者最多需要约2^32/win = 65535个RST就可重置TCP连接
  窗口越大，越容易受到攻击
连接时源端口也是随机选取
RFC-2385 BGP TCP MD5 ： 头部中包含MD5散列值，验证是否合法的RST
Notes:     连接建立阶段：SYN-RECEIVEDLISTEN
    数据传输阶段：CLOSED, abort connection
    精确地最多 ceil(2**32/(2**16-1) )= 65538

## Slide 34: Half-open连接
一方崩溃而丢失原来的状态：
  TCP B可通过发送数据而检测half-open连接
    超时重传，重试多次之后断开连接
    没有数据时启动keepalive计时器
  TCP A试图重新建立同一条连接，检测到状态不同步发送RST
(CRASH)
CLOSED
SYN-SENT  <SEQ=400><CTL=SYN>
(!!)  <SEQ=300><ACK=100><CTL=ACK>
SYN-SENT  <SEQ=100><CTL=RST>
SYN-SENT
SYN-SENT  <SEQ=400><CTL=SYN>
(send 300, receive 100)
ESTABLISHED
(??)
ESTABLISHED
 (Abort!!)
CLOSED

TCP B
TCP A
unacceptable ACK!!

## Slide 35: 直接(abortive) 关闭连接
socket的SO_LINGER选项缺省关闭，即close()为正常关闭，发送FIN
SO_LINGER选项打开，且linger time为0时立刻发送RST终止连接
SO_LINGER选项代开，且linger time不为0时，等待linger time超时后发送RST
l_onoff = 1
l_linger = 0
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_LINGER, struct.pack('ii', l_onoff, l_linger))

## Slide 36: TCP重传超时
超时RTO应该多久呢？
  太长：低效（延时长，带宽利用率低）
  太短：造成不必要的重传（占用额外的带宽）
TCP采用自适应的重传计时策略：基于RTT
  EstimatedRTT存放估计的往返传输时间
  SampleRTT为采样得到的当前RTT
    发送时纪录时刻，收到该TCP段的ACK时纪录时刻，两者的差值就是采样值
  采用指数加权平均EWMA(Exponential Weighted Moving Average)更新EstimatedRTT
    考虑最近多次采样
    之前的采样的权重成指数级下降，能够更快地对RTT采样的变化做出响应
α=7/8
Notes: exponential weighted moving average
influence of past sample decreases exponentially fast
最近采样weight (1- \alpha), (1-\alpha)* \alpha …. (1-\alpha)*\alpha^k

## Slide 37: TCP重传超时
如果TCP段超时重传时怎么办？
  问题：对重传段的RTT测量有歧义
    收到的是重传段的ACK
    收到的是原TCP段的ACK
  Karn方法
    对重传的分组不测量RTT，不更新RTT估计
    重传分组的超时设置采用指数后退算法：原超时的2倍
Host B
Host A
ACK
X
SampleRTT
Data
Data‘
Host B
Host A
ACK
SampleRTT
Data
Data‘
Jacobson算法
问题：RTT的浮动范围比较大，仅仅采用平均RTT来估算超时不是很精确
解决方案：考虑方差（安全边界)，计算方便用平均绝对偏差（初始为SampleRTT/2）来代替
β=1/4
实际实现时：定期（比如每隔100ms)扫描队列，查看是否超时。即RTO的粒度为200ms、500ms或者1m
Notes: 效率高
避免spurious timeout

## Slide 38: TCP KeepAlive
A和B间的连接空闲一段时间后
  如果其中一方崩溃，另一方如何检测到？
  防火墙等可能关闭那些不活跃的TCP连接
采用TCP KeepAlive选项：
  连接空闲时开启KeepAlive计时器（缺省7200秒)，如果有数据发送，停止该计时器
  计时器超时时：
    发送探测分组，顺序号 = lastByteAcked， 数据部分可以为空，或者包含一个字节的垃圾数据（比如0）
      接收者发现顺序号在接收窗口之前会发送ACK作为回应
      发送者收到ACK时重启KeepAlive计时器
      如果没有回应，等待一段时间（75秒）重发探测分组
      多次探测（9次）后都没有响应时，连接终止。
  KeepAlive选项缺省关闭，考虑到有可能暂时的通信故障，反而导致连接被不正常终止
# TCP_KEEPIDLE IDLE多久发送探测分组
# TCP_KEEPINTVL 每隔多久发送探测分组
# TCP_KEEPCNT 发送多少个探测分组
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_KEEPALIVE, 1)
sock.setsockopt(socket.SOL_TCP, socket.TCP_KEEPIDLE, 20)
sock.setsockopt(socket.SOL_TCP, socket.TCP_KEEPINTVL, 1)
sock.setsockopt(socket.SOL_TCP, socket.TCP_KEEPCNT, 3)
Notes: 7200 + 75 * 9 =

## Slide 39: TCP计时器
Timer | 描述
Retransmission timer | 重传TCP数据段
2MSL (maximum segment lifetime timer) | 关闭和打开同一条连接的最小间隔时间
Persist timer | ACK/WIN段之间的最大间隔，用于避免数据传输中的死锁
Retransmit-SYN timer | 连接建立阶段使用，初始为1秒，指数后退
Keepalive timer | 检测连接是否活跃，否则结束连接
Notes: 1+2+4+8+16+32 = 63 second

## Slide 40: netstat和lsof
常用选项：
-r 查看路由表
-i 查看接口表
-n 不解析名字
-p: 查看PID和程序名
-l 查看服务方(listen)socket
-a 所有socket，缺省不包括listen
-4/-6: IPv4或者IPv6
-s 统计信息
-c 每秒刷新
netstat -rn 查看路由表
netstat -4cn 查看当前TCP连接，每秒刷新一次
netstat -lnp 仅仅查看监听socket，还有其对应的pid/program
netstat -an 查看所有socket 的信息
lsof –i :port 查看端口相关的连接以及相应的进程等信息

## Slide 41: nc(netcat)
nc [options] [destination] [port]
-u 表示采用UDP，缺省TCP
-l : 服务方监听
-k: 表示
-p port: 指定源端口
-v: verbose output
-w timeout 连接建立等待时间
-z 端口扫描
nc –l –k 4321 在端口4321监听
nc host 4321 连接到host的4321端口，发送的数据会echo back
访问Web站点：
echo -e 'GET /index.html HTTP/1.1\r\nHOST: www.fudan.edu.cn\r\n'| netcat www.fudan.edu.cn 80
client和server间传输文件
client: nc server 4321 < file
server: nc –l server 4321> file