## Slide 1: 研究报告1：Linux进程管理
主讲教师：夏莹杰
xiayingjie@zju.edu.cn

## Slide 2: 本章内容
本章内容：
  Linux进程概念
  进程控制块 task_struct结构
  Linux进程的创建
  Linux进程调度

## Slide 3: Linux进程概念

## Slide 4: 进程概念
Linux是一个多任务多用户操作系统。
一个任务(task)就是一个进程(process)。每一个进程都具有一定的功能和权限，它们都运行在各自独立的虚拟地址空间。
在Linux中，进程是系统资源分配的基本单位，也是使用CPU运行的基本调度单位。
Linux进程与传统UNIX进程的概念没有多大区别。 没有真正意义上的线程概念。但Linux通过clone()系统调用支持轻量级(Lightweight process)进程(线程)，两个轻量级进程可以共享如:地址空间、打开文件等资源;
Linux还支持内核线程，内核线程永远在内核态运行，没有用户空间。

## Slide 5: 进程概念
Linux中运行ps命令，你能得到当前系统中进程的列表，比如：
$ ps x
  PID TTY STAT TIME COMMAND
  1668 tty1 Ss 0:00 -bash
  3209 tty1 R 0:02 xterm
  3211 pts/0 Ss 0:00 bash
  4400 pts/0 R+ 0:00 ps x
pstree

## Slide 6: Linux进程的组成
存放在磁盘上的可执行文件的代码和数据的集合称为可执行映象(Executable Image)。
当一个程序装入系统中运行时，它就形成了一个进程。
进程是由正文段(text)、用户数据段(user segment)和系统数据段、堆栈段(system segment)组成的一个动态实体。
  正文段中存放着进程要执行的指令代码，具有只读的属性。
  用户数据段是进程在运行过程中处理数据的集合，它们是进程直接进行操作的所有数据， 以及进程使用的进程堆栈。
  系统数据段存放着进程的控制信息。其中包括进程控制块PCB。

## Slide 7: Linux进程状态
task_struct结构中定义：
    volatile long state;
    int exit_state;
  用于表示进程的状态
    前者表示用来表征进程的可运行性，
    后者表征进程退出时候的状态。

## Slide 8: Linux进程状态
include/linux/sched.h（2.6.15）
  114 /*
  115 * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
  116 * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().8
  117 *
  118 * We have two separate sets of flags: task->state
  119 * is about runnability, while task->exit_state are
  120 * about the task exiting. Confusing, but this way
  121 * modifying one set can't modify the other one by
  122 * mistake.
  123 */
  124 #define TASK_RUNNING 0
  125 #define TASK_INTERRUPTIBLE 1
  126 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE 2
  127 #define TASK_STOPPED 4
  128 #define TASK_TRACED 8
  129 /* in tsk->exit_state */
  130 #define EXIT_ZOMBIE 16
  131 #define EXIT_DEAD 32
  132 /* in tsk->state again */
  133 #define TASK_NONINTERACTIVE 64

## Slide 9: include/linux/sched.h（4.19）
Notes: TASK_WAKEKILL 用于在接收到kill信号时唤醒进程。
Linux kernel 2.6.25 引入了一种新的进程状态，名为 TASK_WAKEKILL，用于将进程置为睡眠状态，它可以替代有效但可能无法终止的 TASK_UNINTERRUPTIBLE 进程状态，以及易于唤醒但更加安全的 TASK_INTERRUPTIBLE 进程状态。2002 年，OpenAFS 文件系统驱动程序在阻塞所有信号之后等待事件中断时遇到了问题，而 TASK_WAKEKILL 就是因此而被推出的。这种新的睡眠状态允许 TASK_UNINTERRUPTIBLE 响应致命信号。

## Slide 10: include/linux/sched.h（4.19）
Notes: TASK_WAKEKILL 用于在接收到kill信号时唤醒进程。
Linux kernel 2.6.25 引入了一种新的进程状态，名为 TASK_WAKEKILL，用于将进程置为睡眠状态，它可以替代有效但可能无法终止的 TASK_UNINTERRUPTIBLE 进程状态，以及易于唤醒但更加安全的 TASK_INTERRUPTIBLE 进程状态。2002 年，OpenAFS 文件系统驱动程序在阻塞所有信号之后等待事件中断时遇到了问题，而 TASK_WAKEKILL 就是因此而被推出的。这种新的睡眠状态允许 TASK_UNINTERRUPTIBLE 响应致命信号。

## Slide 11: Linux进程状态
TASK_RUNNING：正在运行的进程即系统的当前进程或准备运行的进程即在Running队列中的进程。只有处于该状态的进程才实际参与进程调度。
TASK_INTERRUPTIBLE：处于等待资源状态中的进程，当等待的资源有效时被唤醒，也可以被其他进程或内核用信号、中断唤醒后进入就绪状态。
TASK_UNINTERRUPTIBLE：处于等待资源状态中的进程，当等待的资源有效时被唤醒，不可以被其它进程或内核通过信号、中断唤醒。
TASK_STOPPED：进程被暂停，一般当进程收到下列信号之一时进入这个状态：SIGSTOP，SIGTSTP，SIGTTIN或者SIGTTOU。通过其它进程的信号才能唤醒。
TASK_TRACED：进程被跟踪，一般在调试的时候用到。
EXIT_ZOMBIE：正在终止的进程，等待父进程调用wait4()或者waitpid()回收信息。是进程结束运行前的一个过度状态（僵死状态）。虽然此时已经释放了内存、文件等资源，但是在内核中仍然保留一些这个进程的数据结构（比如task_struct）等待父进程回收。
EXIT_DEAD：进程消亡前的最后一个状态，表示父进程已经获得了该进程的记账信息，该进程可以被销毁了。

## Slide 12: Linux进程状态转换

## Slide 13: task_struct结构

## Slide 14: task_struct
进程控制块PCB是名字为task_struct的数据结构。进程的task_struct是进程存在的唯一标志。
当一个进程被创建时，系统就为该进程建立一个task_struct进程控制块。当进程运行结束时，系统撤消该进程的task_struct 。
Linux在内存空间中开辟了一个专门的区域存放所有进程的task_struct 。系统中的最多进程数目受task 数组大小的限制。 ulimit –u显示用户可以同时执行的最大进程个数
task_struct结构是一个复杂的结构，32位机器上它大约2k字节，其各个成员用来准确描述进程在各方面的信息.参考以下文件（include/linux/sched.h文件）

## Slide 15: 进程创建

## Slide 16: Linux进程的创建
进程创建的原理：
系统创建的第1个真正进程是init进程，pid=1。
系统中所有的进程都是由进程使用系统调用fork()创建的。
子进程被创建后继承了父进程的资源。子进程共享父进程的虚存空间（只读方式）。
写时拷贝 (copy on write)：子进程在创建后共享父进程的虚存内存空间，只是在两个进程中某一个进程需要向虚拟内存写入数据时才拷贝相应部分的虚拟内存。
子进程在创建后执行的是父进程的程序代码。子进程通过调用exec系列函数执行真正的任务。

## Slide 17: 相关系统调用
fork() 通过复制调用进程来建立新的进程，是最基本的进程建立过程
exec() 包括一系列系统调用，它们都是通过用一个新的程序覆盖原来的内存空间，实现进程的转变
wait() 提供初级的进程同步措施，能使一个进程等待，直到另外一个进程结束为止。
exit() 该系统调用用来终止一个进程的运行

## Slide 18: fork实例

## Slide 19: fork实例
父进程执行fork()返值是子进程的PID值，子进程执行fork()的返值是0。
#include <sys/type.h>/* 提供类型pid_t的定义,在PC机上与int型相同*/
#include <unistd.h> /* 提供系统调用的定义 */
#include <stdio.h>
main()
{pid_t pid;
printf("PID before fork():%d\n",(int)getpid());
  pid=fork()；
  /*此时已经有两个进程在同时运行*/
if(pid==0) /*子进程执行进入此部分*/
printf(" child process PID:%d\n",(int)getpid());
else /*父进程*/
printf(" parent process PID:%d\n",(int)getpid());
}

## Slide 20: fork
该程序的执行结果：
  PID before fork():2367
  parent process PID:2367
  child process PID:2368
  再运行一遍，输出结果可能不同。为什么？

## Slide 21: fork()函数
进程创建的过程:
  为新进程分配task_struct内存空间;
  把父进程task_struct拷贝到子进程的task_struct;
  为新进程在其虚拟内存建立内核堆栈;
  对子进程task_struct中部分进行初始化设置
  把父进程的有关信息拷贝给子进程，建立共享关系;
  把子进程的counter设为父进程counter值的一半;
  把子进程加入到可运行队列中;
  结束do_fork()函数返回PID值.

## Slide 22: Linux进程的执行
在系统中创建一个进程的目的是需要该进程完成一定的任务，需要该进程执行它的程序代码。
在Linux系统中，使程序执行的唯一方法是使用系统调用exec()。
系统调用exec()有多种使用形式，称为exec()族，它们只是在参数上不同，而功能是相同的。如：
  int execl(const char * path, const char *arg0,..., const char *argn,(char*)0)
    path: 要执行的程序文件的完整路径名
    arg0: 要执行程序的文件名或命令名
    arg1,...,argn: 执行程序所需的参数

## Slide 23: Linux进程的执行(续)
exec有一系列的系统调用：
  #include <unistd.h>
  extern char **environ;
  int execl(const char *path, const char *arg, ...);
  int execlp(const char *file, const char *arg, ...);
  int execle(const char*path, const char *arg , ..., char * const envp[]);
  int execv(const char *path, char *const argv[]);
  int execvp(const char *file, char *const argv[]);
  int execve(const char *filename, char *const argv [], char *const envp[]);
  前面几个函数都是通过调用execve来实现的。请看教材中execve实现的分析。

## Slide 24: Linux进程的执行(续)
exec()函数返值：
    该系统调用将引起另一个程序的执行，成功调用后并不需要返回。
    调用失败时，返值为-1。
例：
    #include <stdio.h>
    main( )
    {
    execl(“/bin/ls”,”ls”,”-l”,0);
    printf(“Can only get here on error/n”);
    }
在Linux多进程程序设计中，一个进程使用fork()建立子进程后，让子进程执行另一个程序的方法也是通过使用exec()系统调用。

## Slide 25: Linux进程的等待和唤醒
Linux的等待态，又称为睡眠态。等待态的进程又称睡眠进程，它们被加到等待该事件的等待队列中。
当等待的事件出现后，睡眠进程被唤醒，然后加入到可运行队列中，
Linux内核中设置了用于进程睡眠、进程唤醒和对等待队列进行管理的控制机制，它们主要是若干内核函数和数据结构。

## Slide 26: 等待队列及操作
为了便于对等待状态的进程进行管理和控制， Linux设置了等待队列和面向等待队列的操作函数。
当运行状态进程因等待某个事件成为等待状态后，由内核函数把它插入到等待队列中。
当进程等待的事件发生后，内核函数再把它从等待队列中删除。
Linux中对应于每种等待事件都有一个等待队列。等待状态进程根据等待事件的不同排在不同的等待队列中.
系统中同时存在着多个等待队列。各个等待队列都是使用wait_queue结构体链接而成的循环链表

## Slide 27: 进程等待的机制
Linux提供了多种使进程进入等待态的机制，如：wait、sleep等
内核函数sys_wait4()的功能就是使进程进入等待态。
当前进程在运行过程中需要等待它的子进程终止时，调用该函数使其状态从运行态转换成可中断的等待态(INTERUPTIBLE)，并加入到等待队列中。
当被等待的子进程运行终止后，发出信号通知处于等待态的父进程，把父进程唤醒，使父进程继续运行。
  int sys_wait4(pid_t pid,unsigned int * stat_addr,
  int options,struct rusage * ru)
  pid：
    pid > 0 等待进程标识为pid的子进程。
    pid = 0 等待与当前进程属于同一个用户组的子进程。
    pid < -1 等待最早创建的子进程终止。
    pid = -1 等待所有子进程的终止。

## Slide 28: 进程等待的机制（续）
  state_addr：状态变量的地址：
    函数执行时的状态代码存放在该变量中，待函数返回时，可以通过对这个变量的值的检测，了解到子进程终止的原因是正常终止、还是因信号被终止或因信号而暂停。
  option：控制选项
    用于指定调用该函数的进程中是等待子进程的结束，还是不需等待子进程的结束而继续运行。
  ru：传递使用资源结构体。
    在执行sys_wait4( )过程中，把进程及其子进程使用资源的有关信息写入该结构体中。在函数返回后，可以从该结构体中得到这些信息。

## Slide 29: 进程的睡眠和唤醒
进程的睡眠
  当前进程在运行过程中还可以通过系统调用函数sleep_on()和interruptible_sleep_on()使其从运行态转换为等待状态。
  把使用这些函数进入的等待态又称为睡眠态。
进程的唤醒
  在等待队列中处于睡眠状态的进程，在等待的事件发生后需要使用内核函数把它们唤醒。
  wake_up()：唤醒等待队列中的可中断态和不可中断态的进程
  wake_up_interruptible()：唤醒可中断态进程。

## Slide 30: 进程的终止和撤消
进程完成本身的任务，自动终止
进程被内核强制终止
进程终止：do_exit()
  (1)设定当前进程的标志
  (2)释放系统中该进程在各种管理队列中的任务结构体
  (3)释放进程使用的各种资源
  (4)把进程的状态转为僵死态
  (5)把退出码置入任务结构体
  (6)变更进程族亲关系
  (7)执行进程，选择下一个使用CPU的进程。

## Slide 31: Linux内核线程
Linux把线程和进程一视同仁，每个线程拥有唯一属于自己的task_struct结构。不过线程本身拥有的资源少，共享进程的资源，如：共享地址空间、文件系统资源、文件描述符和信号处理程序。
Linux内核线程－ 在内核态下创建、独立执行的一个内核函数：
  int kernel_thread(int (*fn)(void *), void * arg, unsigned long flags)
  { pid_t p;
  p = clone( 0, flags | CLONE_VM );
  if ( p ) /* 父*/
  return p;
  else { /* 子*/
  fn(arg); exit( );
  } }

## Slide 32: 内核线程
内核线程是通过系统调用clone()来实现的,使用CLONE_VM标志说明内核线程与调用它的进程(current)具有相同的进程地址空间.
由于调用进程是在内核中调用kernel_thread(),因此当系统调用返回时,子进程也处于内核态中,而子进程随后调用fn,当fn退出时,子进程调用exit()退出,所以子进程是在内核态运行的.
由于内核线程是在内核态运行的,因此内核线程可以访问内核中数据,调用内核函数.
内核线程也可以叫内核任务，它们一般用于周期性地执行某项工作，例如，磁盘高速缓存的刷新，网络连接的维护，页面的换入换出等等。

## Slide 33: 几个特殊身份的内核线程
swapper（或idel）进程(init_task)，0号进程（pid=0）－从无到有诞生的第一个线程，执行cpu_idle()函数。它只有在CPU不能执行其他进程时才执行
init(pid=1)进程，既是内核线程也是1号用户进程的。init进程创建和监控操作系统外层所有进程的活动。
还有另外几个内核线程，他们是守护进程（运行于后台的系统进程）：
  kflushd (即bdflush)线程：刷新“脏”缓冲区中的内容到磁盘以归还内存。
  kupdate线程：刷新旧的“脏”缓冲区中的内容到磁盘以减少文件系统不一致的风险。
  kpiod线程：把属于共享内存映射的页面交换出去。
  kswapd线程：执行内存回收功能。
用命令ps aux参看所有进程，包括守护进程。

## Slide 34: Linux进程调度概述

## Slide 35: Linux的进程调度
Linux进程调度方式：
Linux系统采用抢占调度方式。Linux2.6内核是抢占式的，这意味着进程无论是处于内核态还是用户态，都可能被抢占。
Linux的调度基于分时技术（time-sharing）。对于优先级相同进程进程采用时间片轮转法。
根据进程的优先级对它们进行分类。进程的优先级是动态的。
不同的进程分配不同的时间片份额

## Slide 36: Linux进程调度策略
task_struct中与进程调度相关的一些变量有：
  unsigned long policy: 进程调度策略
Linux中现在有四种类型的调度策略：
include/uaip/linux/sched.h, （V4.x）
  #define SCHED_NORMAL 0
  #define SCHED_FIFO 1
  #define SCHED_RR 2
  #define SCHED_BATCH 3
  #define SCHED_IDLE 5 //最不重要的进程
  #define SCHED_DEADLINE 6 //实时进程调度算法，最早到期优先
Notes: SCHED_RESET_ON_FORK调度策略重置
SCHED_DEADLINE调度,EDF（Earliest DeadlineFirst）它是一种最早到期优先的调度算法。
EDF算法是以deadline为优先级，在deadline期间内必须运行完预定的配额。精度区别于时钟，x86的时钟是很精确的。每个cpu都有专门的定时器。
SCHED_DEADLINE: Sporadic task model deadline scheduling Since version 3.14, Linux provides a deadline scheduling policy (SCHED_DEADLINE). This policy is currently implemented using GEDF (Global Earliest Deadline First) in conjunction with CBS (Constant Bandwidth Server). To set and fetch this policy and associated attributes, one must use the Linux-specific sched_setattr(2) and sched_getattr(2) system calls.

## Slide 37: Linux进程调度策略
Linux的进程分为普通进程和实时进程，实时进程的优先级高于普通进程
Linux进程的策略policy有:
普通进程按照SCHED_NORMAL调度策略进行进程调度。
实时进程按照SCHED_FIFO或SCHED_RR策略进行调度。
SCHED_BATCH是2.6新加入的调度策略，这种类型的进程一般都是后台处理进程，总是倾向于跑完自己的时间片，没有交互性。所以对于这种调度策略的进程，调度器一般给的优先级比较低，这样系统就能在没什么事情做的时候运行这些进程，而一旦有交互性的进程需要运行，则立刻切换到交互性的进程，从用户的角度来看，系统的响应性/交互性就很好。
符号常量 | 意义
SCHED_NORMAL | 普通进程的时间片轮转算法
SCHED_FIFO | 实时进程的先进先出算法
SCHED_RR | 实时进程的时间片轮转算法
SCHED_BATCH | 后台处理进程

## Slide 38: 进程的调度算法
调度程序源代码在kernel/sched.c文件中。
Linux 2.4的调度算法：
  遍历进程可运行队列，算法时间O(n)
  时间片，动态优先级
Linux 2.6.1-2.6.22 调度算法（O(1)算法）：
  优先级0-139，使用active和expire两个队列，按照优先级调度，算法时间O(1)
Linux 2.6.23- 调度算法（CFS算法） ：
  非实时： CFS (完全公平调度器）进程调度器 ，使用红黑树选取下一个被调度进程 ，O(lg N)
  实时：优先级队列

## Slide 39: 一、CFS调度算法
在Linux 2.6.23 内核中发布了一种新的调度算法CFS算法（Completely Fair Scheduler 完全公平调度算法）。

## Slide 40: 二、Linux 2.6 O(1)进程调度
特性：
    O(1)调度算法，调度器开销恒定（与当前系统负载无关），实时性能更好
    高可扩展性
    新设计的 SMP 亲合方法
    优化计算密集型的批处理作业的调度
    重载条件下调度器工作更平滑
    子进程先于父进程运行等其他改进
Linux 2.6 调度系统分析O(1)

## Slide 41: Linux 2.6 O(1)进程调度
Linux 2.6的进程设置140个优先级。实时进程优先级为0-99，普通进程优先级100-139的数。0为最高优先权，139为最低优先权。
优先级分为静态优先级和动态优先级
调度程序根据动态优先级来选择新进程运行。
基本时间片：
  静态优先权本质上决定了进程的基本时间片，即进程用完了以前的时间片时，系统分配给进程的时间片长度。静态优先权和基本时间片的关系用下列公式确定：
  base time quantum （ms）：
    （140-static_priority）*20 if static_priority <120
    （140-static_priority）*5 if static_priority >=120

## Slide 42: task_struct 相关域
sleep_avg
  进程的平均等待时间（nanosecond）
  反映交互式进程优先与分时系统的公平共享
  值越大，计算出来的进程优先级也越高
run_list
  串连在优先级队列中
  优先级数组prio_array中按顺序排列了各个优先级下的所有进程
  调度器在prio_arrary中找到相应的run_list，从而找到其宿主结构task_struct

## Slide 43: task_struct 相关域
time_slice
  进程的运行时间片剩余大小
  进程的默认时间片与进程的静态优先级相关
  进程创建时，与父进程平分时间片
  运行过程中递减，一旦归零，则重置时间片，并请求调度
  递减和重置在时钟中断中进行（scheduler_tick()）
  进程退出时，如果自身并未被重新分配时间片，则将自己剩余的时间片返还给父进程

## Slide 44: task_struct 相关域
static_prio静态优先级
  与2.4版本中的nice值意义相同，但取值区间不同，是用户可影响的优先级
  通过set_user_nice()来改变
  static_prio= MAX_RT_PRIO + nice + 20
    MAX_RT_PRIO 定义为100
  进程初始时间片的大小仅决定于进程的静态优先级
  核心将100~139的优先级映射到200ms~10ms的时间片上
  优先级数值越大，优先级越低，分配的时间片越少
  实时进程的static_prio不参与优先级prio的计算

## Slide 45: task_struct 相关域
prio 动态优先级
  相当于 2.4 中 goodness() 的计算结果，在 0~MAX_PRIO-1 之间取值（MAX_PRIO 定义为 140），其中：
    0~MAX_RT_PRIO-1 （MAX_RT_PRIO 定义为100）属于实时进程范围；
    MAX_RT_PRIO~MAX_PRIO-1 属于非实时进程。数值越大，表示进程优先级越小。
  2.6 中，动态优先级不再统一在调度器中计算和比较，而是独立计算，并存储在进程的 task_struct 中，再通过描述的 priority_array 结构自动排序。
  普通进程 prio = max (100, min ( static priority - bonus + 5, 139))
  Bonus 是范围从 0 到 10 的值，bonus 的值小于 5 表示降低动态优先权以示惩罚，bonus 的值大于 5表示增加动态优先权以示额外奖赏。Bonus 的值依赖于进程过去的情况，说得更准确一些是与进程的平均睡眠时间相关。
  prio 的计算和很多因素相关。
    请参阅Understanding The Linux Kernel,3rd Edition

## Slide 46: task_struct 相关域
unsigned long rt_priority
  实时进程的优先级
  sys_sched_setschedule()
  一经设定在运行时不变，作为其动态优先级
prio_array_t *array
  记录当前CPU活动的就绪队列
  以优先级为序组成数组

## Slide 47: runqueue结构（kernel/sched.c）
runqueue结构是 Linux2.6调度程序最重要的数据结构。系统中的每个 CPU都有它自己的运行队列，所有的 runqueue 结构存放在 runqueues 每 CPU（ per-CPU）变量中。
系统中的每个可运行进程属于且只属于一个运行队列。只要可运行进程保持在同一个运行队列中，它就只可能在拥有该运行队列的CPU上执行。但是，可运行进程会从一个运行队列迁移到另一个运行队列。

## Slide 48: The fields of the runqueue structure
Type | Name | Description
spinlock_t | lock | 保护进程链表的自旋锁
unsigned long | nr_running | 运行队列链表中可运行进程的数量
unsigned long | cpu_load | 基于运行队列中进程的平均数量的CPU负载因子
unsigned long | nr_switches | CPU执行进程切换的次数
unsigned long | nr_uninterruptible | 先前在运行队列链表中而现在睡眠在TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程的数量（对所有运行队列来说，这些字段的总数才是有意义的）
unsigned long | expired_timestamp | 过期队列中最老的进程被插入队列的时间。
unsigned long long | timestamp_last_tick | 最近一次定时器中断的时间戳的值
task_t * | curr | 当前正在运行进程的进程描述符指针（对本地CPU，它与current相同）
task_t * | idle | 当前CPU（this CPU）上交换进程的进程描述符指针。

## Slide 49: The fields of the runqueue structure
struct mm_struct * | prev_mm | 在进程切换期间用来存放被替换进程的内存描述符的地址
prio_array_t * | active | 指向活动进程链表的指针
prio_array_t * | expired | 指向过期进程链表的指针
prio_array_t [2] | arrays | 活动和过期进程的两个集合
int | best_expired_prio | 过期进程中静态优先权最高的进程（权值最小）。
atomic_t | nr_iowait | 先前在运行队列的链表中而现在正等待磁盘I/O 操作结束的进程的数量。
struct sched_domain * | sd | 指向当前CPU 的基本调度域
int | active_balance | 如果要把一些进程从本地运 行队列迁移到另外的运行队列（平衡运行队列），就设置这个标志。
int | push_cpu | 未使用
task_t * | migration_thread | 迁移内核线程的进程描述符指针。
struct list_head | migration_queue | 从运行队列中被删除的进程的链表

## Slide 50: The fields of the runqueue structure
runqueue结构的字段：
  prio_array_t *active, *expired, arrays[2]
    每个CPU均有两个具有优先级的队列，按时间片是否用完分为“活动队列”（active指针所指）和“过期队列”（expired指针所指）。active 指向时间片没用完、当前可被调度的就绪进程，expired 指向时间片已用完的就绪进程。
    每一类队列用一个struct prio_array表示（优先级排序数组）
    一个任务的时间片用完后，它会被转移到“过期”的队列中
    在该队列中，任务仍然是按照优先级排好序的
    当活动队列中的任务均被执行完时，就交换两个指针
这种调度方法会产生什么问题？

## Slide 52: prio_array
  每一类就绪进程都用一个 struct prio_array 的结构表示
  struct prio_array{
    unsigned int nr_active; /*本进程组中的进程数*/
    unsigned long bitmap[BITMAP_SIZE];/*加速HASH表访问的位图快速定位第一个非空的就绪进程链表*/
    struct list_headqueue[MAX_PRIO];/*以优先级为索引的HASH表*/
    }

## Slide 53: schedule()函数
进程调度由schedule()函数实现。首先，schedule()利用下面的代码定位优先级最高的就绪进程：
  prey=current；
  array=rq->active；
  idx=sched_find_first_bit(array->bitmap)：
  queue= array- >queue+idx；
  next =list_entry(queue->next，struct task_struct，run_list)；

## Slide 54: schedule()函数
schedule()通过调用sched_find_first_bit()函数找到当前CPU就绪进程队列runqueue的active进程数组中第一个非空的就绪进程链表。这个链表中的进程具有最高的优先级，schedule()选择链表中的第一个进程作为调度器下一时刻将要运行的进程。
如果prev(当前进程)和next(将要运行的进程)不是同一个进程，schedule()调用context_switch()将CPU切换到next进程运行。

## Slide 55: 调度程序所使用的函数
调度程序依靠几个函数来完成调度工作，其中最重要的函数有：
  scheduler_tick( ) ，维持当前最新的 time_slice 计数器
  try_to_wake_up( )，唤醒睡眠进程
  recalc_task_prio( )，更新进程的动态优先权
  schedule( )，选择要被执行的新进程
  load_balance()，维持多处理器系统中运行队列的平衡。

## Slide 56: 三、Linux进程调度算法（2.4）
Linux的进程调度程序是内核中的schedule()函数。schedule()函数需要确定：
  policy 进程的调度策略
    SCHED_FIFO、SCHED_RR的是实时进程，
    SCHED_NORMAL是普通进程。
  rt_priority 实时进程优先级。Linux2.6默认的变化范围[0,99]。
  nice 普通进程的优先级，取值[-20,19]，默认0;nice为-20的进程获得时间片最长。2.6为static_prio，静态优先级，不参与优先级计算
  counter 进程使用CPU运行时间的计数值(保存在jiffies 中)。进程首次运行时为进程优先级的数值，它随时间变化递减，随时钟滴答减1 （即时钟中断的间隔时间，为10ms或1ms） 。counter=0时，进程的时间片已用完。

## Slide 57: Linux进程调度方法（2.4）
Linux进程调度采用动态优先级法，调度对象是可运行队列，每个处理器有一个可运行队列；可运行队列中优先级大的进程首先得到CPU投入运行。
进程在运行中，counter的代表进程的动态优先级。
Linux采取了加权的方法来保证实时进程优先于普通进程。
普通进程的权值就是它的counter的值，而实时进程的权值是它的rt_priority的值加1000 （2.4）。
在调度过程中，调度程序检查可运行队列中所有进程的权值，选择其中权值最大的进程做为下一个运行进程。

## Slide 58: 进程切换时机
当前进程放弃CPU的情况可以分为两种。
进程主动地放弃CPU。大体可以分为两类：
  隐式地主动放弃CPU。往往是因为需要的资源目前不能获取，如执行read( )等系统调用的过程中,这种情况下的处理过程如下：
    将进程加入合适的等待队列。
    把当前进程的状态改为TASK_INTERRUTIBLE或TASK_UNINTERRUTIBLE。
    调用schedule( )函数，该函数的执行结果往往是当前进程放弃CPU。
    检查资源是否可用，如果不可用，则跳转到第2)步.
    资源已可用，将该进程从等待队列中移去。
  进程显式地主动放弃CPU，如系统调用sched_yield( ),sched_setscheduler( ),pause( ) 及nanosleep（）均会导致当前进程让出CPU。

## Slide 59: 进程切换时机
进程被动放弃CPU。下面两种情形均会导致当前进程控制块的need_resched被置1。
  当前进程的时间片已经用完；
  刚被唤醒进程的优先级别高于当前进程。

## Slide 60: 进程的调度时机
进程的调度时机分成两种情形：
  直接调用schedule()调度函数， 例如进程主动放弃CPU的第一类情形；
  间接调用schedule()。
例如，进程被动放弃CPU的情形。当进程控制块的need_resched被置1时，并不立即直接调用schedule()调度函数。而是在随后的某个时刻，当进程从内核态返回用户态之前检查need_resched是否为1，如果为1，则调用schedule()调度函数。

## Slide 61: 进程的调度算法(2.4)
调度程序源代码见kernel/sched.c文件。调度程序的算法和相关的代码大部分都在2.5版内核的开发版中备重写了。
核心函数是schedule( ),该函数的任务是选出一个可运行的进程。
对于普通进程来讲CPU时间的分配是典型的时间片策略。
在某个时刻，运行队列中的每个进程都有一个counter值，当运行队列中进程的counter值都变为0以后，表明一轮已经结束，每个进程的counter根据其nice重新赋值，开始新的一轮执行过程。拥有CPU的进程每次“时钟滴答” counter值减一。
Linux 2.4内核设定“时钟滴答”是10ms，普通进程counter初值为21（计算公式：20-(nice))+1），所以默认的时间片为210ms。

## Slide 62: schedule()函数执行过程:
1) 检查是否有软中断服务请求，如果有，则先执行这些请求。
2) 若当前进程调度策略是SCHED_RR， 且 counter为0，则将该进程移到可执行进程队列的尾部并对counter重新赋值。
3) 检查当前进程的状态，如为 TASK_INTERRUPTIBLE， 且该进程有信号接收，则将进程状态置为 TASK_RUNNING。
4) 当前进程的状态不是TASK_RUNNING，则将其从可执行进程队列中移出，然后将当前进程控制块的need_resched恢复成0。

## Slide 63: schedule()函数执行过程
5) 进入函数的核心部分。可运行进程队列的每个进程都将被计算出一个权值，主要是利用goodness()函数。最终最大的权值保存在变量c中，与之对应的进程控制块保存在变量next中。
6) 检查c是否为0。若为0则表明所有可执行进程的时间配额都已用完，因而对所有进程的counter重新计算（赋值）。
7) 如果next进程就是当前进程,则结束shedule()的运行。否则进行进程切换，CPU改由next进程占据。

## Slide 64: goodness()函数
goodness()函数计算进程的当前权值。该函数的第一个参数是待估进程的控制块。
  如果该进程是实时进程，它的权值为 1000＋rt_priority，1000是普通进程权值无法到达的数字，因而实时进程总可以优先得到执行。
  对于普通进程，它的权值为counter，如果其又是内核线程，由于无需切换用户空间，则将权值加一作为奖励。

## Slide 65: goodness()
static inline int goodness(struct task_struct * p, int this_cpu, struct mm_task *this_mm)
{ int weight;
if (p->policy & SCHED_YIELD)
goto out //如果设置的是SCHED_YIELD标志，则p自愿放弃CPU
if (p->policy == SCHED_NORMAL){
//对于非实时进程，则返回当前的counter值
weight = p->counter;
if(!weight)
goto out; //如果权值weight为0，则进程的时间片以用完，直接返回。
…… //对称多处理机代码
if(p->mm==this_mm || !p->mm)
//对于使用同一struct mm_task 结构的进程
weight+=1; //将增加少许权值，因为他们使用同一页表，
goto out; //减少在MMU上进行的上下文切换所花费的时间开销
}
weight= 1000 + p->rt_priority;
//如果p是实时进程，则权值的weight基值为1000。
out:
return weight; }
普通进程counter初值为21（计算公式：20-(nice))+1）